Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia na osiedlu „Solanka” w Ciechocinku.

Inwestycja obejmuje: demontaż istniejących słupów oświetleniowych oraz budowę nowego oświetlenia ulicy Zdrojowej (na osiedlu „Solanka”) kablem YKY 4x6mm2 długość 650 m układanym w rurach ochronnych Arot DVK lub HDPE ø 40mm wraz z montażem słupów w ilości 19 szt z oprawami sodowymi 150W typu „Luna”.

Oświetlenie zasilane będzie z istniejącej szafki oświetleniowej w ulicy Stawowej, zalicznikowo i nie wymaga warunków przyłączenia do sieci Energa-Operator SA.