Zał. Nr 2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE CIECHOCINKA

l. Wstęp

Zimowe utrzymanie dróg są to czynności których celem jest zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych takimi zjawiskami jak opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową jezdni .

Do utrzymania zimowego zalicza się :

- przygotowanie materiałów (zakup, transport, magazynowanie mat. uszorstniających i soli) sprzętu,

- odśnieżanie ulic wg załączonego wykazu,

- usuwanie śliskości zimowej przez posypywanie nawierzchni dróg materiałami uszorstniającymi, lub materiałami uszorstniającymi z dodatkami środków chemicznych,

- dyżur sprzętu,

- zapewnienie łączności z pracującym sprzętem

- załadunek materiałów

2.Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Ciechocinka.

Niniejsza specyfikacja obowiązuje przy wykonawstwie i odbiorze prac w ramach zimowego utrzymania dróg zgodnie z przyjętymi standardami zimowego utrzymania dróg gminnych. Łączna długość dróg i ulic gminnych do zimowego utrzymania dla zadań przedmiotu zamówienia wynosi ok. 55 km

2.1	Określenia podstawowe.

Zakres przedmiotu zamówienia:

1/ utrzymanie gotowości transportu i sprzętu potrzebnego do wykonania prac objętych zakresem zimowego utrzymania , pełnienie dyżurów dyspozytorskich związanych z zimowym utrzymaniem oraz wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem przejezdności przez usuwanie śniegu i zwalczanie śliskości zgodnie z przyjętym standardem (interwencyjnie ).

2/ wykonywanie na całym odcinku czynności związanych z utrzymaniem przejezdności przez usuwanie śniegu i zwalczanie śliskości zgodnie z przyjętym standardem .

Śliskość zimowa - zjawisko występujące na drogach na skutek utworzenia się na nawierzchniach drogowych warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu.

Rozróżnia się trzy następujące formy śliskości zimowej w zależności od warunków powstawania, a mianowicie:

- gołoledź jest to warstwa lodu o grubości do l mm, powstała na skutek opadów mgły roszącej, mżawki lub deszczu na nawierzchnię o ujemnej temperaturze, do usuwania należy przystąpić natychmiast po wystąpieniu

- lodowica jest to warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów powstała z zamarznięcia nie

usuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu

- zlodowaciały lub ubity śnieg jest to warstwa śniegu w postaci przymarzniętej do nawierzchni, zlodowaciałej lub ubitej nieusuniętej warstwy śniegu o grubości do kilku centymetrów zalegającej nawierzchnię warstwy o znacznej grubości ze zlodowaciałą lub ubitą górną częścią tej warstwy

Śliskość pośniegowa jest to śliskość powstała wskutek nie usunięcia z nawierzchni śniegu, który pod wpływem intensywnego ruchu kołowego i zmiennych warunków temperaturowych zostaje ubity, a górna warstwa lodowacieje.

3. Wymagania ogólne i jakość robót.

Za jakość wykonanych usług oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji technicznej odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

Okres zimowego utrzymania dróg w danym sezonie zimowym ustala się od wystąpienia warunków atmosferycznych wymagających podjęcia działań do wiosennego ich ustąpienia.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody ( wypadki, kolizje drogowe) spowodowane zaniechaniem prac lub na skutek niedostatecznego, niezgodnego z obowiązującymi przepisami i warunkami podanymi w specyfikacji wykonywanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg.

4. Materiały

Materiały do zimowego utrzymania gromadzi Wykonawca we własnym zakresie na bazach, z których będzie prowadził zimowe utrzymanie zadania i w ilości zapewniającej ciągłość wykonywanych robót.

Materiały powinny być składowane w magazynach, pod wiatą lub na wolnym powietrzu tak aby nie prowadziły do degradacji środowiska naturalnego

Do zapobiegania powstawania i do likwidacji śliskości zimowej należy stosować następujące rodzaje środków ( Rozp. Min. Środowiska z dnia 27.10.2005r - Dz.U.Nr 230) :

1) niechemiczne:

- piasek o średnicy cząstek od 0,1 do 1mm,

2) chemiczne w postaci stałej:

- chlorek sodu ( NaCl ) sól kamienną i sól drogową

- chlorek wapnia ( CaCl2 ),

- chemiczne w postaci

zwilżonej:

a) chlorek sodu ( NaCl) ) stężenie

- mieszanki środków mechanicznych i chemicznych.

-mieszanka piaskowo solna o zawartości 20% soli.

Ogólne warunki stosowania środków chemicznych są następujące:

- środki chemiczne stosuje się do usunięcia gołoledzi i oblodzenia a także do zapobiegania powstaniu oblodzenia śliskości poślizgowej:

- środki chemiczne stosuje się po mechanicznym usunięciu śniegu,

- rozrzut środków chemicznych powinien następować w pasie jezdni lub chodników.

Szczegółowe warunki stosowania środków nie chemicznych oraz chemicznych w postaci stałej i środków chemicznych w postaci zwilżonej są określone w załączniku nr 1 i nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005r w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.

Śliskość pośniegowa oznacza śliskość zimową powstałą w wyniku zalegania przymarzniętej do nawierzchni dróg publicznych oraz ulic i placów pozostałości nieusuniętego śniegu, pokrywającego je częściowo lub całkowicie.

Warstwy lodu i zlodowaciałego śniegu powinny być posypywane kruszywem w ilości 60 – 100 g/m2. Posypywanie należy powtarzać w miarę usuwania kruszywa przez wiatr i ruch pojazdów. Rodzaje kruszywa należy dobierać zależnie od lokalnych warunków.

Mieszanki z solą stosuje się w zależności od panujących warunków pogodowych. Warstwy ubitego śniegu powinny być posypywane w zależności od potrzeb kilkakrotnie w ciągu dnia kruszywem w ilości 100-150 g/m2 jednorazowo. Typy kruszywa należy stosować w zależności od lokalnych warunków.

Dobór materiałów i ich dawek do zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości następuje w zależności od panujących warunków pogodowych.

3. Sprzęt

Pojazd wykonujący na drodze prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powinien zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym / Dz. U nr 98 póz. 602 z późniejszymi zmianami / być wyposażony i wysyłać żółty sygnał błyskowy odpowiadający warunkom określonym w § 38 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia l kwietnia 1999 r / Dz. U nr 44 póz. 432 / w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Natomiast części urządzeń zamontowanych na pojeździe wystające poza obrys pojazdu powinny odpowiadać warunkom określonym w § 39 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Wykonawca winien mieć możliwość korzystania z następującego sprzętu do zimowego utrzymania dróg:

- pług  na samochodzie  ciężarowym szt. 2,

- pług na samochodzie dostawczym /np. Multicar/ szt.1

- piaskarka-solarka na samochodzie ciężarowym szt1,

- polewaczka do solanki szt.1,

- koparko - ładowarka,

- samochód ciężarowy wywrotka min. szt. 2

4. Wykonanie robót

Rozpoczęcie i zakończenie utrzymania zimowego będzie uzależnione od warunków atmosferycznych i decyzji Zamawiającego.

Po rozpoczęciu utrzymania zimowego Wykonawca jest zobowiązany do:

- dostępności telefonicznej,

- przyjmowania interwencji,

- prowadzenia zimowego utrzymania dróg zgodnie z obowiązującymi standardami utrzymania Wykonawca w czasie prowadzenia utrzymania zimowego dróg, przyjmuje interwencję oraz wykonuje prace w celu usunięcia przyczyny zgłaszanych interwencji.

Zakres i technologia prac prowadzonych przy zimowym utrzymaniu dróg wynikają z przyjętego standardu. Poszczególnym standardom zimowego utrzymania dróg przypisany jest stan utrzymania jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach po ustaniu opadów śniegu i występowania śliskości zimowej jak również czas występowania tych odstępstw.

W ramach zimowego utrzymania dróg Wykonawca zobowiązany jest do:

- odśnieżania jezdni na całej szerokości ,

Rozpoczęcie pracy sprzętu winno nastąpić nie później niż 2 godziny od momentu wystąpienia zjawiska lub zgłoszenia interwencji dotyczących utrudnień na drodze.

W przypadku skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg) uniemożliwiających osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego, organizację pracy wtedy dostosować do aktualnych zmieniających się warunków na drogach i przyjmować niekonwencjonalne rozwiązania.

Dopuszcza się następujące odstępstwa od standardów :

- występowanie na nawierzchni śniegu luźnego lub zasp – do 8 godzin po ustaniu opadów

- występowanie śniegu zajeżdżonego lub języków śnieżnych,

- występowanie gołoledzi lub lodowicy – do 8 godzin po stwierdzeniu wystąpienia zjawiska

- wystąpienie gołoledzi pośniegowej – do 10 godz.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania odcinków (lokalne), na których odstępstwa od standardu nie mogą mieć miejsca lub być mniejsze.

Zamawiający zależnie od warunków atmosferycznych może zmienić termin rozpoczęcia lub zakończenia akcji zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym.

Odśnieżanie dróg.

Odśnieżanie dróg ma na celu usunięcie śniegu z jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących jakimi są zatoki autobusowe, parkingi.

Do odśnieżania używa się opłużonych pojazdów samochodowych, równiarek spycharek oraz innych maszyn i innych przystosowanych nośników.

Droga winna być odśnieżana na bieżąco w trakcie opadów śniegu tak, aby na nawierzchni nie zalegała większa warstwa śniegu niż 5 cm.

Zasady odśnieżania

W zależności od zalegającego śniegu na jezdni należy używać odpowiednich pługów.

Prędkość robocza pługów powinna wynosić 15-40 km/h.

Śnieg zalegający jezdnię jest spychany na krawędź jezdni i chodnika.

Niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu na chodniki i drogi boczne itp. Prędkość odśnieżania powinna być tutaj obniżona.

.

5. Kontrola jakości prac i odbiór robót

Upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego kontroluje stan dróg, ulic a także skład mieszanki, zakres prowadzonego utrzymania dróg oraz sposób prowadzenia prac w zakresie zimowego utrzymania dróg na danym zadaniu.

W przypadkach niedostatecznego prowadzenia usługi zimowego utrzymania dróg na zadaniu, zostanie sporządzony protokół podpisany przez obie strony, który będzie podstawą potrącenia wysokości wynagrodzenia przewidzianego umową i przesłania Wykonawcy pisemnego upomnienia.

W przypadku rażących zaniedbań lub trzeciego pisemnego upomnienia Zamawiający będzie miał prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

5.1 Ogólne warunki odbioru

Zasady odbioru robót przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości

l. Odbiorem objęte są prace w zakresie utrzymania zimowego dróg dla utrzymania przejezdności, które winny być wykonane zgodnie z zasadami odśnieżania i usuwania gołoledzi, każdorazowo po wykonaniu.

Z odbioru wykonania prac zostanie spisany protokół, który stanowić będzie załącznik do faktury.

- Pracownik Urzędu Miejskiego przeprowadza wyrywkową kontrolę grubości pozostawienia śniegu na jezdni oraz szerokość odśnieżania, kontrolę ilości rozsypanych środków oraz szerokość i długość sypania.

- W przypadku , gdy Wykonawca ze względu na bardzo trudne warunki pogodowe nie jest

w stanie prowadzić robót zgodnie ze standardem, powinien zawiadomić Zamawiającego o tym fakcie. W tym przypadku Zamawiający nie potrąca wykonawcy wysokości wynagrodzenia określonego w umowie.

5.2. Obmiar robót

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi zimowego utrzymania dróg w zakresie podanym wyżej.

| Prawidłowe wykonanie usługi oraz zakres wykonania usługi | Zamawiający potwierdzi |
| --- | --- |
| w protokole odbioru robót każdorazowo po wykonaniu . |  |

W przypadkach niedostatecznego prowadzenia usługi zimowego utrzymania dróg, do protokół zostanie wpisane nieodebranie usługi co będzie podstawą do potrąceń wynagrodzenia przez Zamawiającego, zgodnie z zawartą umową.

.5.3 Podstawa płatności

Płatności dokonywane będą na podstawie faktur.

Załącznikiem do faktury będzie protokół odbioru robót potwierdzający wykonanie prawidłowe usługi podpisany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

Rozliczenie robót będzie dokonywane w okresach miesięcznych. Należność za wykonanie pracy płatna będzie w ciągu ….. dni od złożenia faktury.(zgodnie z ofertą)