Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

1.  Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Mickiewicza i Lorentowicza w Ciechocinku

Zakres prac obejmuje:

Budowę drogowej sygnalizacji świetlnej polegającą na:

- wykonaniu kanalizacji kablowej (rur osłonowych) dla instalacji elektrycznej sygnalizacji świetlnej, wraz ze studniami kablowymi;

- wykonaniu fundamentów dla konstrukcji wsporczych, montażu konstrukcji wsporczych (masztów i wysięgników) oraz montażu na tych konstrukcjach wsporczych sygnalizatorów i detektorów;

- ustawieniu sterownika sygnalizacji świetlnej w szafie sterownika, z fundamentem pod ten sterownik;

- wykonaniu instalacji elektrycznej sygnalizacji świetlnej (w z przyłączeniem zasilania elektroenergetycznego projektowanej sygnalizacji świetlnej z istniejącej szafki oświetlenia ulicznego, zlokalizowanej na ulicy Mickiewicza, przy skrzyżowaniu z ulicą Widok).

Wykonanie dojść do przejść dla pieszych polegające na:

- wykonaniu chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej – szarej, gr. 6 cm; szerokość dojść do przejść dla pieszych wynosić będzie 4,00 m; przed wszystkimi wyznaczonymi przejściami dla pieszych przez jezdnie (na dojściach do tych przejść), wykonane zostaną powierzchnie wypukłe koloru kontrastowego – z betonowych elementów prefabrykowanych;

- wykonaniu korekty krawężników betonowych zaniżonych (wykonane zostaną krawężniki betonowe zaniżone na całej szerokości przejść dla pieszych).

2.  Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Zdrojowa i Armii Krajowej w Ciechocinku

Zakres prac obejmuje:

Budowę drogowej sygnalizacji świetlnej polegającą na:

- wykonaniu kanalizacji kablowej (rur osłonowych) dla instalacji elektrycznej sygnalizacji świetlnej, wraz ze studniami kablowymi;

- wykonaniu fundamentów dla konstrukcji wsporczych, montażu konstrukcji wsporczych (masztów i wysięgników) oraz montażu na tych konstrukcjach wsporczych sygnalizatorów i detektorów;

- ustawieniu sterownika sygnalizacji świetlnej w szafie sterownika, z fundamentem pod ten sterownik;

- wykonaniu instalacji elektrycznej sygnalizacji świetlnej (w z przyłączeniem zasilania elektroenergetycznego projektowanej sygnalizacji świetlnej z istniejącej szafki oświetlenia ulicznego, zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic: Zdrojowa i Armii Krajowej).

Wykonanie dojść do przejść dla pieszych polegające na:

- wykonaniu, przed wszystkimi wyznaczonymi przejściami dla pieszych przez jezdnie (na dojściach do tych przejść) – w miejscach istniejącego chodnika z kostki brukowej betonowej, nawierzchni wypukłych koloru kontrastowego – z betonowych elementów prefabrykowanych (płytek ostrzegawczych, grubości 6 cm). Szerokość nawierzchni ostrzegawczych wynosić będzie 4,00 m (dla każdego przejścia).

Skrzyżowania ulic: Mickiewicza i Lorentowicza oraz Zdrojowa i Armii Krajowej, to skrzyżowania zwykłe (niezawierające na żadnym wlocie wyspy dzielącej kierunki ruchu lub środkowego pasa dzielącego), bez wydzielonych dodatkowych pasów ruchu dla poszczególnych relacji.

Na skrzyżowaniach tych – na wszystkich wlotach (z wyjątkiem wlotu ulicy Armii Krajowej – odcinek w kierunku ulicy 3 Maja), urządzono przejścia dla pieszych przez jezdnię.

Wszystkie ulice – wchodzące w zakres opracowania, posiadają istniejące oświetlenie uliczne.