PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

dla Gminy Miejskiej Ciechocinek 
na lata 2016 - 2020

Opracowanie:

Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o.

Biuro:

ul. Krakowska 11

43-190 Mikołów

Tel: 32 326 78 17

Fax: 32 326 78 16

e-mail: biuro@ekocde.pl

Zespół autorów:

Agnieszka Kopańska

Klaudia Moroń

Michał Mroskowiak

Wojciech Płachetka

Katarzyna Płonka

Aleksandra Szlachta

Spis treści

Spis treści	3

Streszczenie w języku niespecjalistycznym	6

Ogólna strategia	8

1.	CELE STRATEGICZNE I SZCZEGÓŁOWE	8

2.	POWIĄZANIA Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI	9

2.1.	ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI NA SZCZEBLU KRAJOWYM	9

2.2.	ZGODNOŚĆ DOKUMENTÓW NA SZCZEBLU REGIONALNYM	11

2.3.	ZGODNOŚĆ DOKUMENTÓW NA SZCZEBLU LOKALNYM	17

Stan obecny	21

1.	CHARAKTERYSTYKA INWENTRYZOWANEGO OBSZARU	21

1.1.	POŁOŻENIE MIASTA CIECHOCINEK	21

1.2.	WALORY PRZYRODNICZO – TURYSTYCZNE	23

1.3.	STREFA UZDROWISKOWA	25

1.4.	STAN POWIETRZA NA TERENIE MIASTA	28

1.5.	DEMOGRAFIA	32

1.6.	MIESZKALNICTWO	34

1.7.	DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA	36

2.	POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA OZE NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ CIECHOCINEK	38

2.1.	ENERGIA WIATRU	38

2.2.	ENERGIA SŁOŃCA	40

2.3.	ENERGIA GEOTERMALNA	42

2.4.	ENERGIA WODY	44

3.	ASPEKTY ORGANIZACYJNE I FINANSOWE	44

3.1.	INTERESARIUSZE	47

3.2.	PROCEDURA ZMIANY PGN	48

3.3.	BUDŻET NA REALIZACJE INWESTYCJI	49

3.4.	UNIJNA PERSPEKTYWA BUDŻETOWA 2014-2020	50

3.4.1.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020)	50

3.4.2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2014-2020	53

3.5.	ŚRODKI NFOŚIGW	54

3.5.1.	Środki unijne	54

3.5.2.	Środki krajowe	56

3.6.	ŚRODKI WFOŚIGW	65

3.7.	INNE PROGRAMY KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE	68

Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla	69

1.	METODOLOGIA	69

2.	INWENTARYZACJA I PROGNOZA EMISJI DO 2020 R.	71

2.1. TRANSPORT	71

2.1.1. Transport prywatny	71

2.1.2. Transport komercyjny	72

2.1.3. Transport publiczny	73

2.1.4. Transport gminny	73

2.1.5. Podsumowanie	74

2.2.	ENERGIA ELEKTRYCZNA	75

2.3.	GAZ	76

2.4.	PALIWA OPAŁOWE	78

2.4.1.	Ciepło systemowe	79

2.4.2.	Paliwa kopalne	80

2.5.	BUDYNKI KOMUNALNE	82

2.6.	BUDYNKI NIEKOMUNALNE	84

2.7.	KOMUNALNE OŚWIETLENIE PUBLICZNE	88

2.8.	PODSUMOWANIE INWENTARYZACJI I PROGNOZY EMISJI CO2	89

3.	IDENTYFIKACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH	91

Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem	93

1.	METODOLOGIA DOBORU PLANU DZIAŁAŃ	93

2.	PLAN DZIAŁAŃ	94

3.	PLANOWANE REZULTATY	119

4.	MONITORING I EWALUACJA DZIAŁAŃ	120

5.	ANALIZA SWOT	126

Spis rysunków	129

Spis tabel	130

SPIS WYKRESÓW	132

Załącznik I – Baza emisji	133

Załącznik II  – Baza emisji załącznik mapowy	134

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Ciechocinek jest przedstawienie zakresu działań możliwych do realizacji w związku z ograniczeniem zużycia energii finalnej we wszystkich sektorach na terenie miasta, a co za tym idzie z redukcją emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2. Osiągnięcie tego celu bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców miasta. Cel główny Gmina Miejska Ciechocinek zamierza osiągnąć poprzez realizację następujących celów strategicznych:

- ograniczenie zużycia energii końcowej o 5 568,09 MWh/rok, czyli o 17,59% w stosunku do roku bazowego;

- redukcja emisji CO2 o 12 257,61 Mg/rok, czyli o 7,90% w stosunku do roku bazowego;

- wzrost udziału energii z OZE o 2 098,18 MWh/rok

Cele strategiczne Gmina Miejska Ciechocinek zamierza osiągnąć poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

- modernizację oświetlenia ulicznego,

- termomodernizację budynków użyteczności publicznej wraz z montażem OZE,

- budowę ścieżek rowerowych oraz działania związane z promocją komunikacji ekologicznej,

- wyłączenie ulic w centrum miasta z ruchu samochodowego,

- termomodernizację wraz z wykorzystaniem OZE przez sanatoria i szpitale uzdrowiskowe na terenie miasta,

- wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii przez przedsiębiorców i mieszkańców miasta,

- wymianę kotłów węglowych,

- termomodernizację budynków mieszkalnych.

Na terenie miasta Ciechocinka zidentyfikowano obszar przekroczeń pyłu PM10 - Wp13apoPM10d10.  Emitowany roczny ładunek pyłu zawieszonego PM10 ze wszystkich typów źródeł wynosi 60,9 Mg; stężenia średnie dobowe osiągają maksymalnie 68,7 µg/m3, stężenia średnie roczne osiągają maksymalnie 32,7 µg/m3, w stężeniach przeważa emisja z ogrzewania indywidualnego. Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 
i benzenu oraz poziomu docelowego dla arsenu (aktualizacja) zakłada obniżenie emisji pyłu zawieszonego PM10 z ogrzewania indywidualnego w okresie obowiązywania Programu o 46,3 Mg (25,4%) na terenie Ciechocinka.

Jako rok bazowy przyjęto rok 2014 (wybór roku bazowego wynika z faktu możliwości pozyskania wiarygodnych danych dotyczących zużycia energii w tym okresie). Rokiem docelowym, dla którego zostały opracowane prognozy zarówno w scenariuszu nie zakładającym działań niskoemisyjnych jak i scenariuszu niskoemisyjnym jest rok 2020.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji emisji CO2 możliwe było wskazanie sektorów, które charakteryzują się największą emisją CO2 i zużyciem energii finalnej.

| Sektor | Zużycie energii końcowej – rok bazowy 2014 | Zużycie energii końcowej – prognoza na rok 2020 |
| --- | --- | --- |
| Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne | 11054,07 | 9626,73 |
| Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne) | 21207,45 | 21006,63 |
| Budynki mieszkalne | 79972,02 | 81014,02 |
| Komunalne oświetlenie publiczne | 1282,00 | 1282,00 |
| Przemysł (z wyjątkiem zakładów objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji UE — ETS) | 5682,47 | 5677,44 |
| Tabor gminny | 934,39 | 896,09 |
| Transport komercyjny autobusy | 123,12 | 109,44 |
| Transport prywatny | 38702,64 | 38334,47 |
| Transport komercyjny | 10 310,15 | 10 212,04 |
| Razem | 169 268,31 | 168 158,86 |

| Sektor | Emisja CO2 [MgCO2] – rok bazowy 2014 | Emisja CO2 [MgCO2] – prognoza na rok 2020 |
| --- | --- | --- |
| Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne | 2194,87 | 2185,44 |
| Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne) | 10603,12 | 10502,52 |
| Budynki mieszkalne | 25148,34 | 25409,44 |
| Komunalne oświetlenie publiczne | 2081,97 | 1040,98 |
| Przemysł (z wyjątkiem zakładów objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji UE — ETS) | 8475,79 | 4250,20 |
| Tabor gminny | 86,63 | 86,63 |
| Transport komercyjny autobusy | 32,59 | 28,97 |
| Transport prywatny | 10109,81 | 10013,64 |
| Transport komercyjny | 2675,31 | 2657,33 |
| Razem | 61 408,42 | 56 175,15 |

Ogólna strategia

- CELE STRATEGICZNE I SZCZEGÓŁOWE

Celem głównym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Ciechocinek jest:

OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII KOŃCOWEJ ORAZ ZMNIEJSZENIE EMISJI CO2

NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ CIECHOCINEK WRAZ Z ROZWOJEM OZE

Cel główny Gmina Miejska Ciechocinek zamierza osiągnąć poprzez realizację następujących celów strategicznych:

- ograniczenie zużycia energii końcowej o 5 568,09 MWh/rok, czyli o 17,59% w stosunku do roku bazowego;

- redukcja emisji CO2 o 12 257,61 Mg/rok, czyli o 7,90% w stosunku do roku bazowego;

- wzrost udziału energii z OZE o 2 098,18 MWh/rok

Cele strategiczne Gmina Miejska Ciechocinek zamierza osiągnąć poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

- modernizację oświetlenia ulicznego,

- termomodernizację budynków użyteczności publicznej wraz z montażem OZE,

- budowę ścieżek rowerowych oraz działania związane z promocją komunikacji ekologicznej,

- wyłączenie ulic w centrum miasta z ruchu samochodowego,

- termomodernizację wraz z wykorzystaniem OZE przez sanatoria i szpitale uzdrowiskowe na terenie miasta,

- wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii przez przedsiębiorców i mieszkańców miasta,

- wymianę kotłów węglowych,

- termomodernizację budynków mieszkalnych.

Na terenie miasta Ciechocinka zidentyfikowano obszar przekroczeń pyłu PM10 - Wp13apoPM10d10.  Emitowany roczny ładunek pyłu zawieszonego PM10 ze wszystkich typów źródeł wynosi 60,9 Mg; stężenia średnie dobowe osiągają maksymalnie 68,7 µg/m3, stężenia średnie roczne osiągają maksymalnie 32,7 µg/m3, w stężeniach przeważa emisja z ogrzewania indywidualnego. Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowego dla arsenu (aktualizacja) zakłada obniżenie emisji pyłu zawieszonego PM10 z ogrzewania indywidualnego w okresie obowiązywania Programu o 46,3 Mg (25,4%) na terenie Ciechocinka.

- POWIĄZANIA Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI

  - ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI NA SZCZEBLU KRAJOWYM

Gospodarka niskoemisyjna i zwiększenie efektywności energetycznej są przedmiotem planów 
i strategii na szczeblu gminnym, wojewódzkim i krajowym. Polska czynnie uczestniczy w tworzeniu wspólnotowej polityki energetycznej, a także dokonuje implementacji prawodawstwa z uwzględnieniem warunków krajowych, biorąc pod uwagę ochronę interesów odbiorców, posiadane zasoby energetyczne oraz uwarunkowania technologiczne wytwarzania i przesyłu energii. Kwestia efektywności energetycznej jest traktowana w polityce energetycznej kraju w sposób priorytetowy, a postęp w tej dziedzinie będzie kluczowy dla realizacji wszystkich jej celów.

Strategia rozwoju kraju 2020

Działania mające na celu ograniczenie emisji w Gminie Miejskiej Ciechocinek są zgodne ze strategiami na szczeblu krajowym. Jednym z dokumentów wyznaczającym działania w tym zakresie jest „Strategia rozwoju kraju 2020”, który określa cele strategiczne do 2020 roku oraz 9 zintegrowanych strategii, które służą realizacji założonych celów rozwojowych. Jedną z nich jest bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, której głównym celem jest poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska.

Poprawie efektywności energetycznej służyć mają prace nad innowacyjnymi technologiami 
w systemach energetycznych, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz zastosowanie nowoczesnych, energooszczędnych maszyn i urządzeń.

Poprawie jakości powietrza służyć natomiast będą działania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza z sektorów najbardziej emisyjnych (energetyka, transport) i ze źródeł emisji rozproszonych (likwidacja lub modernizacja małych kotłowni węglowych). Promowane będzie stosowanie innowacyjnych technologii w przemyśle, paliw alternatywnych oraz rozwiązań zwiększających efektywność zużycia paliw i energii w transporcie, a także stosowanie paliw niskoemisyjnych w mieszkalnictwie.

Polityka energetyczna Polski do 2030

Kolejnym dokumentem krajowym, który wyznacza kierunki działań w celu ograniczenia niskiej emisji jest „Polityka energetyczna Polski do 2030”. Dokument ten, poprzez działania inicjowane na szczeblu krajowym, wpisuje się w realizację celów polityki energetycznej określonych na poziomie Wspólnoty.

W związku z powyższym, podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej są:

- poprawa efektywności energetycznej,

- wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,

- dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej,

- rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,

- rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,

- ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.

Wdrożenie proponowanych działań istotnie wpłynie na zmniejszenie energochłonności polskiej gospodarki, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Przełoży się to też na mierzalny efekt w postaci redukcji emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń w sektorze energetycznym.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Planowane działania dla Miasta w celu zmniejszenia niskiej emisji pochodzącej z różnych sektorów gospodarki są zgodne z celem tematycznym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – zakładającym wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. Twórcy tego programu przyjmują, że najbardziej oszczędnym sposobem redukcji emisji jest efektywne korzystanie z istniejących zasobów energii. W Polsce obszary, które wykazują największy potencjał poprawy efektywności energetycznej to budownictwo (w tym publiczne i mieszkaniowe), ciepłownictwo oraz transport. Ważne jest zatem podejmowanie działań związanych m.in. z modernizacją energetyczną budynków.

Cel tematyczny podzielony jest na następujące priorytety inwestycyjne:

- wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

- promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach;

- wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym;

- rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia;

- promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu;

- promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

Strategia rozwoju energetyki odnawialnej z 2001 roku

Istotną rolę w poprawie efektywności energetycznej Polski pełni „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej z 2001 roku”. Dokument ten zakłada, że wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) ułatwi m.in. osiągnięcie założonych w polityce ekologicznej celów w zakresie obniżenia emisji zanieczyszczeń odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne oraz zanieczyszczeń powietrza.

Wszystkie z wyżej wymienionych dokumentów stawiają sobie wspólny cel – poprawę efektywności energetycznej i stanu środowiska. Proponują szereg strategii umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu, tym samym Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Ciechocinek wpisuje się w treść tych dokumentów.

  - ZGODNOŚĆ DOKUMENTÓW NA SZCZEBLU REGIONALNYM

Kwestia efektywności energetycznej jest ważnym elementem polityki regionalnej, dlatego działania mające na celu ograniczenie emisji w mieście Ciechocinek są zgodne z ze strategiami na szczeblu regionalnym:

- Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+,

- Program Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018,

- Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz docelowych dla arsenu i ozonu,

- Plan działań krótkoterminowych dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu w powietrzu.

Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – 
Plan modernizacji 2020+

Plan modernizacji województwa zakłada cztery priorytety rozwojowe:

- Konkurencyjna gospodarka;

- Modernizacja przestrzeni wsi i miast;

- Silna metropolia;

- Nowoczesne społeczeństwo.

W ramach priorytetu III wyznaczono cel strategiczny Sprawne zarządzanie, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania na wszystkich szczeblach sektora publicznego w województwie w aspektach administracyjnych i przestrzennych. Określone zostały zasady podejmowanych działań modernizacyjnych, spośród których następujące odnoszą się bezpośrednio do gospodarki niskoemisyjnej:

- zwiększenie efektywności energetycznej i pozyskanie energii z niskoemisyjnych źródeł,

- upowszechnianie nowych rozwiązań z zakresu budownictwa, architektury i urbanistyki,

- rozwój niskoemisyjnego i zrównoważonego transportu,

- kształtowanie w maksymalnie możliwym zakresie przestrzeni publicznych przyjaznych dla mieszkańców i sprzyjających zachowaniom niskoemisyjnym.

W związku z tym założony cel strategiczny osiągnięty może dzięki następującym kierunkom działań:

- Poprawa jakości funkcjonowania instytucji administracji publicznej;

- Rozwój współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego;

- Promocja i wspieranie współpracy międzynarodowej instytucji kultury, rynku pracy, pomocy społecznej, ekonomii społecznej oraz organizacji sportowych;

- Rozwój organizacji pozarządowych;

- Poprawa zarządzania przestrzenią województwa;

- Zwiększenie partycypacji społecznej w procesach rozwoju lokalnego i regionalnego;

- Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego;

- Poprawa dostępności mieszkań dla młodych rodzin w największych miastach;

- Rozwój współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej;

- Poprawa efektywności energetycznej;

- Propagowanie zrównoważonego „zielonego” budownictwa;

- Wspieranie rozwoju sieci gazowych istotnych dla zaopatrywania województwa;

- Poprawa jakości i ochrona wód powierzchniowych i podziemnych;

- Rekultywacja oraz renaturyzacja jezior;

- Odtwarzanie cennych siedlisk przyrodniczych, w tym nieistniejących i przekształconych;

- Restytucja rodzimych gatunków grzybów, roślin i zwierząt;

- Reintrodukcja i odtwarzanie populacji gatunków zwierząt łownych narażonych na wyginięcie;

- Rozwój całościowego systemu selektywnego zbierania odpadów i recyklingu odpadów.

Program Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018

Zgodnie z tym dokumentem elementarnym celem ekologicznym województwa kujawsko-pomorskiego jest zachowanie wysokich walorów środowiska przyrodniczego regionu w celu poprawy jakości życia jego mieszkańców oraz zwiększania atrakcyjności i konkurencyjności województwa. Sformułowane zostały cztery cele ekologiczne, wyznaczające priorytety ochrony środowiska oraz łagodzące lub likwidujące występujące problemy ekologiczne:

Cel 1. Poprawa jakości środowiska – priorytety:

  - Poprawa jakości wód;

  - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego i ochrona klimatu;

  - Poprawa klimatu akustycznego;

  - Ochrona przed polami elektromagnetycznymi;

  - Ochrona przed poważnymi awariami przemysłowymi;

  - Zarządzanie środowiskiem w aspekcie ochrony zdrowia – w ramach tego priorytetu wyznaczono perspektywiczne kierunki działań do roku 2018, a mianowicie:

- Stała analiza monitoringu jakości środowiska (jakości powietrza, jakości wód, ochrony ludzi przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym, potencjalnych sprawców wystąpienia zdarzeń o znamionach poważnych awarii);

- Analiza skuteczności opracowanych i wdrażanych programów naprawczych;

- Wspieranie działań kontrolnych prowadzących do poprawy jakości środowiska 
i bezpieczeństwa ekologicznego i zdrowotności ludzi;

- Osiągnięcie stopnia – 75% redukcji całkowitej ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych oraz zakończenie programu budowy, rozbudowy i modernizacji systemów kanalizacji i oczyszczalni ścieków w aglomeracjach o RLM od 2000 do 5000;

- Osiągnięcie minimum dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych 
i podziemnych oraz dobrego potencjału ekologicznego sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód;

- Dalsza poprawa jakości powietrza atmosferycznego w wyznaczonych strefach;

- Redukcja emisji gazów cieplarnianych zgodnie z ustaleniami zewnętrznymi i zapobiegania niszczenia warstwy ozonowej;

- Wspieranie doskonalenia systemu wczesnego wykrywania zagrożeń ludzi 
i środowiska;

- Edukacja ekologiczna społeczeństwa zakresie potrzeb i możliwości dążenia do poprawy jakości środowiska, bezpieczeństwa ekologicznego, zdrowotności i bezpieczeństwa ludzi.

Cel 2. Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii – priorytety:

  - Materiałochłonność, wodochłonność, energochłonność i odpadowość;

  - Kształtowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią i skutkami suszy;

  - Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – w ramach tego priorytetu wyznaczono perspektywiczne kierunki działań do roku 2018, a mianowicie:

- Ciągły monitoring zużycia wody, energii i produkcji odpadów, a także wspieranie współpracy uczelni i przedsiębiorców w zakresie rozwoju technologii służących ochronie środowiska oraz przedsiębiorców w procesie wdrażania ekoinnowacji 
w zakładach produkcyjnych;

- Prowadzenie szeroko pojętych prac zmierzających do racjonalizacji gospodarki wodnej, w tym ciągły monitoring zagospodarowania przestrzennego na terenach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;

- Ciągły monitoring lokalizacji urządzeń OZE, w tym elektrowni wiatrowych, a także wspieranie wdrażania kogeneracyjnych systemów energetycznych (jednoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej) z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Cel 3. Ochrona i racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych – priorytety:

  - Ochrona przyrody i krajobrazu;

  - Ochrona i zrównoważony rozwój lasów;

  - Ochrona powierzchni ziemi i gleb;

  - Ochrona zasobów kopalin.

Cel 4. Działania systemowe w ochronie środowiska – priorytety:

  - Edukacja ekologiczna i udział społeczeństwa w ochronie środowiska;

  - Rozwój badań i postęp techniczny;

  - Planowanie przestrzenne w ochronie środowiska;

  - Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska – w ramach tego priorytetu wyznaczono perspektywiczne kierunki działań do roku 2018, a mianowicie:

- Stałe podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa;

- Zapewnienie społeczeństwu dostępu do właściwej i możliwie dokładnej informacji 
o środowisku;

- Zwiększenie roli wiedzy i innowacyjności w procesie zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki województwa;

- Dbałość, aby wdrażane i upowszechniane nowe technologie i procesy miały charakter prośrodowiskowy;

- Zwiększenie roli ochrony środowiska w procesie planowania przestrzennego;

- Zachowanie równowagi przyrodniczej w procesie organizacji przestrzeni regionu;

- Uruchomianie mechanizmów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych 
i edukacyjnych prowadzących do rozwoju proekologicznych postaw w procesach produkcji, świadczonych usług i charakteru postaw konsumenckich.

Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowego dla arsenu - aktualizacja

Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowego dla arsenu - aktualizacja wyznacza podstawowe kierunki działań, które przyczynią się do redukcji zanieczyszczenia powietrza:

- w zakresie emisji powierzchniowej:

- rozbudowa centralnych systemów zaopatrywania w energię cieplną,

− zmiana paliwa na inne o mniejszej zawartości popiołu lub zastosowanie energii elektrycznej, względnie indywidualnych źródeł energii odnawialnej,

− zmniejszanie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez ograniczanie strat ciepła  - termomodernizacja budynków,

− ograniczanie emisji z niskich rozproszonych źródeł technologicznych,

− zmiana technologii i surowców stosowanych w rzemiośle, usługach i drobnej wytwórczości wpływająca na ograniczanie emisji pyłu zawieszonego PM10,

− regularne czyszczenie kominów przy spalaniu paliw stałych.

- w zakresie emisji liniowej:

- kontynuacja modernizacji lub wymiany taboru komunikacji miejskiej,

− dążenie do wprowadzenia nowych niskoemisyjnych paliw i technologii, szczególnie w systemie transportu publicznego i służb miejskich,

− szkolenia prowadzących pojazdy w zakresie zmniejszania emisji poprzez odpowiednie użytkowanie pojazdów,

− podejmowanie działań mających na celu stosowanie zachęt do wymiany pojazdów na bardziej przyjazne środowisku,

− kanalizowanie ruchu tranzytowego z ominięciem części centralnych miasta i stref zamieszkania, − tworzenie stref ograniczonego ruchu i stref uspokojonego ruchu,

− rozwój i zwiększanie efektywności systemu transportu publicznego,

− polityka cenowa opłat za przejazdy i zsynchronizowanie rozkładów jazdy transportu zbiorowego zachęcające do korzystania z systemu transportu zbiorowego,

− rozwój systemu tras rowerowych i infrastruktury rowerowej,

− rozwój/modernizacja systemu płatnego parkowania w centrach miast,

− intensyfikacja okresowego czyszczenia ulic (szczególnie w okresach bezdeszczowych),

− wprowadzenie ograniczeń prędkości na drogach o pylącej nawierzchni,

− stosowanie przy modernizacji dróg i parkingów materiałów i technologii gwarantujących ograniczenie emisji pyłu podczas eksploatacji, − priorytet dla ruchu pieszego, ruchu rowerowego 
i transportu zbiorowego w centrach miast,

− tworzenie buspasów oraz wydzielanie przejazdów dla autobusów,

− budowa systemu parkingów P&R oraz parkingów buforowych wraz z systemem informacji 
o zajętości miejsc postojowych, − wspieranie rozwiązań proekologicznych w zakresie transportu (np. wspieranie stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

- w zakresie emisji punktowej:

- ograniczenie emisji pyłu zawieszonego PM10 poprzez optymalne sterowanie procesem spalania i podnoszenie sprawności procesu produkcji energii,

− zmiana paliwa na inne, o mniejszej zawartości zanieczyszczeń,

− stosowanie wysokoefektywnych technik ochrony atmosfery gwarantujących zmniejszenie emisji substancji do powietrza,

− stopniowe dostosowywanie instalacji do wymogów emisyjnych zawartych w Dyrektywie 2010/75/UE (IED), − stosowanie odnawialnych źródeł energii,

− zmniejszenie strat przesyłu energii.

- w zakresie edukacji ekologicznej i reklamy - jednostki samorządu terytorialnego:

- kształtowanie właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie konieczności oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej oraz uświadamianie o szkodliwości spalania paliw niskiej jakości,

− prowadzenie akcji edukacyjnych mających na celu uświadamianie społeczeństwa o szkodliwości spalania odpadów połączonych z informacją na temat kar administracyjnych ze spalania paliw niekwalifikowanych i odpadów,

− uświadamianie społeczeństwa o korzyściach płynących z użytkowania scentralizowanej sieci cieplnej, termomodernizacji i innych działań związanych z ograniczeniem emisji niskiej,

− promocja nowoczesnych, niskoemisyjnych źródeł ciepła oraz źródeł energii odnawialnej,

− wspieranie przedsięwzięć polegających na reklamie oraz innych rodzajach promocji towaru 
i usług propagujących model konsumpcji zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym 
w zakresie ochrony powietrza.

- w zakresie planowania przestrzennego - jednostki samorządu terytorialnego:

− uwzględnianie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego sposobów zabudowy 
i zagospodarowania terenu umożliwiających ograniczenie emisji pyłu zawieszonego PM10 poprzez działania polegające na:

• wprowadzaniu zieleni ochronnej i urządzonej oraz niekubaturowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych miast (place, skwery),

• zachowaniu istniejących terenów zieleni i wolnych od zabudowy celem lepszego przewietrzania miast,

• ustalaniu sposobu zaopatrzenia w ciepło z zaleceniem instalowania ogrzewania niskoemisyjnego w nowo planowanej zabudowie,

• zalecanie podłączania nowych obiektów do sieci ciepłowniczej w rejonach objętych centralnym systemem ciepłowniczym,

• modernizowaniu układu komunikacyjnego celem przeniesienia ruchu poza ścisłe centrum miast,

• reorganizacji układu komunikacyjnego oraz wprowadzeniu stref ograniczających ruch samochodowy w ścisłym centrum miast,

• zapewnieniu obsługi transportem zbiorowym na etapie tworzenia planów miejscowych 
i wydawania decyzji o warunkach zabudowy,

− w decyzjach środowiskowych dla budowy i przebudowy dróg:

• zalecenie stosowania wzdłuż ciągów komunikacyjnych pasów zieleni w pasach drogowych 
(z roślin o dużych zdolnościach fitoremediacyjnych),

• zalecenie stosowania ekranów akustycznych pochłaniających typu „zielona ściana” zamiast najczęściej stosowanych ekranów odbijających,

• planowanie rozbudowy miast w sposób zapobiegający zbytniemu „rozlewaniu się miasta”.

  - ZGODNOŚĆ DOKUMENTÓW NA SZCZEBLU LOKALNYM

Niniejszy dokument jest zgodny z obowiązującymi dokumentami szczebla lokalnego:

- Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia miasta Ciechocinka w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

- Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2016 – 2020,

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miejskiej Ciechocinek,

- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinek.

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Ciechocinka w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe

Głównym celem projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Ciechocinek jest ograniczenie do roku 2025 zużycia energii ze źródeł
konwencjonalnych poprzez zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych przy jednoczesnym zachowaniu korzyści ekonomicznych, ekologicznych oraz społecznych wynikających z rozwoju energetycznego gminy oraz realizacja działań mających na celu efektywne jej wykorzystanie w zgodzie 
z warunkami środowiska naturalnego.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez określenie i realizację działań mających na celu
poprawę efektywnego gospodarowania energią cieplną oraz elektryczną.

Na dotychczasową poprawę efektywności energetycznej miały wpływ takie działania jak:

- wprowadzenie energooszczędnych urządzeń w gospodarstwach domowych, usługowych 
i zakładach przemysłowych,

- wymiana oświetlenia w gospodarstwach domowych, rolnych, w jednostkach użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego na energooszczędne,

- wprowadzenie dostępnych metod w zakresie racjonalizacji użytkowania energii elektrycznej 
w sferze użytkowania,

- wykorzystanie możliwości w strefach taryfowych w zakresie zmniejszania ich kosztów zakupu, 
a w szczególności w strefie doliny obiedniej i nocnej,

- wprowadzenie nowoczesnych metod technologicznych pod względem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej,

- zwiększenie sprawności wytwarzania ciepła w kotłowniach lokalnych,

- zmniejszane strat przesyłu energii elektrycznej i ciepła oraz modernizacja węzłów cieplnych oraz stosowanie rur preizolowanych,

- wprowadzenie automatyki sterowniczej oraz opomiarowanie odbiorców,

- termorenowacje i technologie domów oszczędnych przez ocieplenie ścian, dachów, stropów nad piwnicami, wymiana stolarki budowlanej.

Na najbliższe lata wyznaczono następujące przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie nośników elektrycznych:

- zastosowanie oświetlenia wykorzystującego technologię LED,

- budowa alternatywnych źródeł energii,

- aktywizacja miasta poprzez energetyczne wykorzystanie produkowanych lokalnie biopaliw,

- budowa mobilnych biogazowni rolniczych oraz produkcja energii w skojarzeniu.

Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2016 – 2020

Opracowanie pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2016 – 2020 stanowi podstawowy dokument programowy i rozwojowy Gminy Miejskiej.

CEL STRATEGICZNY II: POPRAWA ŁADU PRZESTRZENNEGO MIASTA POPRZEZ INWESTYCJE 
W INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ

- Opracowanie i wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

- Kontynuacja modernizacji energetycznej oświetlenia ulicznego ― wymiany oświetlenia na energooszczędne.

- Modernizacja energetyczna budynków publicznych.

- Zwiększenie liczby przyłączy do sieci gazowej poprzez promocję ekologicznych form ogrzewania budynków.

- Kontynuacja wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

- Dalsza realizacja programu usuwania azbestu.

- Rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej (budowa magistrali wodociągowej Toruń-Ciechocinek).

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Miejskiej Ciechocinek

Głównym zadaniem studium jest określenie polityki przestrzennej gminy wpisanej w politykę przestrzenną państwa oraz ogólnych kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium ma za zadanie także sformułowanie lokalnych uwarunkowań, celów i programów rozwoju, dzięki czemu staje się ono dokumentem wytyczającym ogólną politykę przestrzenną gminy, a jednocześnie posiadać będzie charakter wytycznych do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Głównymi celami strategicznymi mającymi bezpośredni wpływ na kształtowanie polityki przestrzennej miasta zawartymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2016 – 2020 są:

- wzmocnienie rangi i poszerzenie oferty uzdrowiska jako ośrodka o znaczeniu krajowym;

- wzmocnienie podstaw obsługi turystyki i wypoczynku.

- zapewnienie zrównoważonego zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego:
podniesienie standardów technicznych i bytowych mieszkańców gminy i jej inwestorów zewnętrznych, ochronę przyrody, krajobrazu i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

- zapewnienie sprawności funkcjonowania systemu komunikacyjnego respektując wymogi stref
uzdrowiskowych i uwzględniając rosnący poziom motoryzacji.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinek

Na terenie miasta Ciechocinek aktualnie obowiązuje 9 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W opracowaniach uwzględnione zostały zapisy odnośnie montażu OZE na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek oraz wymiana starych, nieefektownych pieców.

Stan obecny

- CHARAKTERYSTYKA INWENTRYZOWANEGO OBSZARU

POŁOŻENIE MIASTA CIECHOCINEK

Pod względem administracyjnym miasto Ciechocinek należy do województwa kujawsko – pomorskiego, (Rys 1.) w tym powiatu aleksandrowskiego zajmując jego północno – wschodnią część (Rys. 2). Miasto Ciechocinek usytuowane jest na tzw. Białych Kujawach, pośrodku Niziny Ciechocińskiej na lewym brzegu rzeki Wisły, gdzie rzeka po stronie północnej stanowi naturalną granicę miasta. Miasto zajmuje łącznie powierzchnię około 16 km2 i zamieszkuje je 10 719 osób, gęstość zaludnienia wynosi 647 osób/km2. Miasto Ciechocinek graniczy z następującymi gminami:

- należącymi do powiatu aleksandrowskiego:

• od strony zachodniej – z gminą Aleksandrów Kujawski,
• od strony południowej – z gminą Raciążek,

- należącymi do powiatu toruńskiego:
• od strony północnej– z gminą Obrowo,
• od strony wschodniej – z gminą Czernikowo.

Rysunek 1. Położenie miasta Ciechocinek na tle województwa kujawsko - pomorskiego

(Źródło: opracowanie CDE)

Rysunek 2. Położenia miasta Ciechocinka na tle powiatu aleksandrowskiego.

(Źródło: opracowanie CDE)

Rysunek 3. Położenie miasta Ciechocinek na tle sąsiadujących gmin.

(Źródło: opracowanie CDE)

  - WALORY PRZYRODNICZO – TURYSTYCZNE

Miasto Ciechocinek położone jest na tzw. Nizinie Ciechocińskiej, w dolinie lewobrzeżnej Wisły, na wysokości 40-50 m n.p.m. Całość miasta znajduje się w granicach OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU NIZINY CIECHOCIŃSKIEJ, a ponadto w strefach ochrony uzdrowiskowej, co skutkuje podporządkowaniem wszelkich zamierzeń inwestycyjnych na jego terenie ograniczeniom wynikającym ze statusu uzdrowiska.

- OBSZAR NATURA 2000

Obszar miasta położony jest w całości w pradolinie Wisły, w obszarze zwanym Kotliną Toruńską. Ciechocinek i obszary wokół miasta z uwagi na usytuowanie w dolnym biegu Wisły, charakteryzującym się bogactwem jakościowym i ilościowym ptaków. Obszary te wytypowane zostały oraz włączone do europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. Pozwala to na zapewnienie trwałej egzystencji ekosystemu jako Specjalny Obszar Ochrony, wytypowany dla siedlisk i miejsc lęgowych gatunków ptaków. Podstawą wyznaczenia tego obszaru jest tzw. Dyrektywa Ptasia Unii Europejskiej, a w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 ( Dz. U. Nr 229 poz. 2313) wyznaczono obszar specjalnej ochrony ptaków obejmujący teren miasta Ciechocinek 
o powierzchni 420,20 ha.

- OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

W granicach miasta wyznaczony jest obszar chronionego krajobrazu „Nizina Ciechocińska” całkowita powierzchnia obszaru chronionego wynosi 36814 ha. Ochronie prawnej podlegają zarówno przyrodnicze jak i kulturowe elementy krajobrazu.

Bardzo wartościowym obiektem chronionym jest Rezerwat florystyczny „Ciechocinek”- utworzony na obszarze 1,88 ha obok tężni. Rezerwat utworzony w celu ochrony rzadkich gatunków słonorośli (astra solnego, świbki morskiej, solirodu zielonego). Jest to rezerwat częściowy, zakładający możliwość prowadzenia zabiegów w celu zachowania gatunków chronionych. Rezerwat utworzony głownie poprzez antropogeniczne działanie człowieka, po unieruchomieniu basenu solankowego nastąpiła jego utrata zdolności do utrzymania roślin.

- POMNIKI PRZYRODY

Również na terenie miasta znajdują się obiekty przyrodniczo chronione w postaci pomnika przyrody, jakim jest dąb szypułkowy o wysokości około 23 m i obwodzie 4,10 m, zlokalizowany w Parku Zdrojowym. Podstawę prawną takiej ochrony obszarów i obiektów cennych przyrodniczo i krajobrazowo stanowi Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1651).

- OBSZARY ZIELENI

Główne obszary zieleni na terenie Ciechocinka to:

Park Zdrojowy - jest parkiem uzdrowiskowym o ogólnej powierzchni 19 ha. Granice jego wyznaczają ul. Solna, Traugutta i Kościuszki oraz dawna linia kolejowa. Park Zdrojowy powstał w połowie XIX wiek jako ogród zdrojowy. Dominującymi elementami architektury parku są : - pijalnia wód mineralnych, fontanna „Jaś i Małgosia”, „Żabka”, Muszla Koncertowa, korty i kręgielnia. Szata roślinna parku jest zróżnicowana, starodrzew – klony, dęby, lipy i świerk, jak również gatunki introdukowane: miłorząb, tulipanowiec, drzewo korkowe.

Park Tężniowy –rozpatrywany łącznie z tzw. „Parkiem Zdrowia” i „Parkiem Tysiąclecia” posiada łączną powierzchnię 39 ha . Znajduje się on w północno-zachodniej części Ciechocinka . Granice jego wyznaczają ul. Sportowa, Tężniowa, Warzelniana i Staszica oraz tężnia nr III i wał wsteczny. Całość parku jest zróżnicowana pod względem funkcji i walorów krajobrazowo-przyrodniczych. Wykonany w stylu 2-połowy XIX w, w różnych okresach zagospodarowywany. Na północnym, trójkątnym zakończeniu Parku Tężniowego znajduje się między tężnią nr II i III tzw. Park Tysiąclecia, założony po ostatniej wojnie.

Park Tężniowy jest największym parkiem miasta, stanowi on istotny składnik systemu urbanistycznego. Otaczając tężnie jest ważnym elementem kształtującym walory lecznice uzdrowiska.

Park Sosnowy – jest parkiem leśnym z przewagą starodrzewu sosny, zajmującym pow. 8 ha. Znajduje się on we wschodniej części Ciechocinka . Granice jego wyznaczają ul. Wojska Polskiego, Leśna, Armii Krajowej- Nieszawska oraz tereny zurbanizowane od strony wschodniej.

Tereny zielone:

- parter zielni przy łazienkach „Partery Hellwiga”, wzdłuż ul. Armii Krajowej,

- skwer przy fontannie „Grzybek”,

- skwer przy pomniku Traugutta ,

- skwer przy kościele,

- skwer przy Teatrze Letnim,

- ogrody sanatoryjne itp.

ZASOBY NATURALNE

W utworach czwartorzędowych, jury i triasu występują solanki chlorkowo-sodowych i wody słone. 
Z kopaliną tą związany jest obszar górniczy „Ciechocinek”. Wody podziemne są wydobywane 
i wykorzystywane do celów leczniczych, do pozyskiwania soli oraz przyczyniają się do utworzenia unikatowego mikroklimatu przy tężniach. Obecnie wykorzystywane są cztery źródła; nr 11 „Grzybek”, nr 14 – Terma I, nr 16 – Terma II oraz 19a „Krystynka”. Nieczynne są otwory nr 17, 17a, 17b i18 - Terma III.
W związku z powyższym złoża wód mineralnych, objęte zostały utworzonym obszarem górniczym (decyzja Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1969 roku). Wody mineralne - eksploatowane są 
z poziomu wód jurajskich na głębokościach od 23 m do 1378 m. Solanki rozprowadzane są odrębnym systemem do poszczególnych zakładów leczniczych.

Temperatura solanki w ujęciach wynosi od 8-37 ºC, zasolenie waha się od 0,33 % do 6,48 %. Obecnie czynnych jest kilkanaście źródeł solankowych wykorzystywanych do kąpieli leczniczych, produkcji soli, szlamu i ługu oraz celów konsumpcyjnych. Jakość i stan sanitarny wód powierzchniowych ma istotne znaczenie ze względu na oddziaływanie ich na wody podziemne. W uzdrowisku ma to szczególne znaczenie z uwagi na wody mineralne eksploatowane dla celów leczniczych.

Ponadto w Ciechocinku występują kruszywa naturalne drobne – żwiry, które były eksploatowane. Obecnie
nie prowadzi się zarejestrowanego wydobycia.

Dodatkowo na wysokie walory mikroklimatyczne Ciechocinka, mają wpływ otaczające miasto lasy. Szczególna rolę pełni tzw. „Las Ciechociński”, będący fragmentem Puszczy Bydgoskiej, gdzie dominuje drzewostan sosnowy. Tereny zalewowe doliny Wisły są użytkowane rolniczo, ale w wielu miejscach zachowały się zbiorowiska łęgowe i zarośla wierzb. Na tereny zielone miasta Ciechocinka składają się głównie parki: Tężniowy, Zdrojowy, Sosnowy.

  - STREFA UZDROWISKOWA

Ciechocinek jest jednym z najpopularniejszych miast uzdrowiskowych w Polsce, którego głównym bogactwem naturalnym są złoża solanek. Status uzdrowiska, przyznawany na podstawie Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz 
o gminach uzdrowiskowych, wymusza szczególny rodzaj zagospodarowania terenu oraz jego funkcjonowanie. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą na terenie Ciechocinka zostały wyznaczone strefy ochrony uzrowiskowej (A,B i C), które mają przypisane konkretne funkcje oraz zasady zagospodarowania na ich obszarze. Obszar uzdrowiska zajmuje powierzchnię 1 521 ha.

Strefa A ochrony uzdrowiskowej – o powierzchni 325,2 ha przeznaczona jest prowadzenia działalności 
w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego w ściśle określonym obszarze. W strefie tej można wyróżnić 3 parki wpisane do rejestru zabytków, tężnie solankowe, pijalnia wód mineralnych oraz zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego.

Strefa B ochrony uzdrowiskowej – o powierzchni 521,6 ha stanowi bezpośrednią ochronę strefy uzdrowiskowej A. Mogą tu powstawać budynki mieszkalne, punkty usługowe, zaplecze techniczno – gospodarcze dla lecznictwa uzdrowiskowego.

Strefa C  ochrony uzdrowiskowej – o powierzchni 674,2 ha przebiega wzdłuż granicy administracyjnej Gminy Miejskiej Ciechocinek i przylega do strefy uzdrowiskowej B przy czym stanowi jej otoczenie i tym samym obejmuje obszar mający wpływ na zachowanie walorów krajobrazowych, klimatycznych oraz ochronę złóż naturalnych surowców leczniczych.

Czynności zabronione w poszczególnych strefach zostały ujęte w Uchwale nr XVIII/190/08 Rady Miejskiej Ciechocinek z dnia 3 listopada 2008 roku.

Poniższa mapa (Rysunek 4) przedstawia podział miasta Ciechocinek na strefy uzdrowiskowe.

Rysunek 4. Strefy uzdrowiskowe miasta Ciechocinek.

Źródło: Opracowanie własne

na podstawie uchwały nr XI/54/15 Rady Miejskiej Ciechocinka

z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Statusu Uzdrowiska Ciechocinek

  - STAN POWIETRZA NA TERENIE MIASTA

Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy opublikowała Roczną ocenę jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2014. Obszar województwa podzielono na cztery strefy: Aglomerację Bydgoską, miasto Toruń, miasto Włocławek oraz strefę kujawsko-pomorską, do której należy Gmina Miejska Ciechocinek.

W wyniku klasyfikacji, w zależności od analizy stężeń w danej strefie można wydzielić następujące klasy stref:

- klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych 
i poziomów docelowych,

- klasa B – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji,

- klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe,

- oraz dla ozonu:

• klasa D1 – stężenia ozonu nie przekraczają poziomu celu długoterminowego,

• klasa D2 – stężenia ozonu przekraczają poziom celu długoterminowego.

Wynik oceny strefy kujawsko-pomorskiej wskazuje, że w roku 2014 dotrzymane były poziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe substancji w powietrzu (klasa A) ustanowione ze względu na ochronę zdrowia dla następujących zanieczyszczeń:

- dwutlenku siarki,

- dwutlenku azotu,

- tlenku węgla,

- arsenu, benzenu, ołowiu, kadmu, niklu w pyle zawieszonym PM 10,

- pyłu PM 2,5.

Przekroczone natomiast zostały dopuszczalne poziomy dla:

- pyłu PM10,

- ozonu,

- benzo(a)pirenu.

Tabela 1: Wynikowe klasy strefy kujawsko-pomorskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej za 2014 r. dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia.

| Nazwa strefy | Symbol klasy wynikowej |
| --- | --- |
|  | SO2 | NO2 | CO | C6H6 | O3 | PM10 | Pb | As | Cd | Ni | B(a)P | PM2,5 |
| Strefa kujawsko-pomorska | A | A | A | A | A/D2 | C | A | A | A | A | C | A |

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2014

Tabela 2: Wynikowe klasy strefy kujawsko-pomorskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej za 2014 r. dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin.

| Nazwa strefy | Symbol klasy wynikowej |
| --- | --- |
|  | SO2 | NOx | O3 |
| Strefa kujawsko-pomorska | A | A | A/D2 |

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2014

Kolejne mapy ilustrują nadane klasy stref w województwie kujawsko-pomorskim, uzyskane 
w wyniku rocznej oceny jakości powietrza za rok 2014, określone dla ochrony zdrowia ludzi według poziomów dopuszczanych (Rysunek 5) i docelowych (Rysunek 6) oraz długoterminowych dla ozonu (Rysunek 4).

Rysunek 5 Klasy stref w województwie kujawsko-pomorskim uzyskane w wyniku rocznej oceny jakości powietrza za rok 2014, określone dla ochrony zdrowia ludzi według poziomu celu długoterminowego.

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2014

Rysunek 6 Klasy stref w województwie kujawsko-pomorskim uzyskane w wyniku rocznej oceny jakości powietrza za rok 2014, określone dla ochrony zdrowia ludzi według poziomów docelowych.

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2014

Rysunek 7 Klasy stref w województwie kujawsko-pomorskim uzyskane w wyniku rocznej oceny jakości powietrza za rok 2014, określone dla ochrony zdrowia ludzi według poziomów dopuszczalnych.

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2014

  - DEMOGRAFIA

Liczba ludności w Gminie Miejskiej Ciechocinek wykazuje tendencję spadkową. W 2005 roku gminę zamieszkiwało 10 869 mieszkańców, natomiast w 2014 roku liczba mieszkańców wynosiła 10 719 osób. Poniższy wykres przedstawia zmieniającą się liczbę ludności na przestrzeni analizowanych lat.

Wykres 1. Liczba mieszkańców Miasta Ciechocinek w latach 2005– 2014

(źródło: GUS)

Zmiany demograficzne w Ciechocinku kształtują się podobnie do trendów demograficznych kraju. Prognozowane liczba mieszkańców pokazuje dalszą tendencję spadkową na poziomie - 0,15 % rocznie (wykres 2).

Wykres 2. Prognoza liczby mieszkańców miasta Ciechocinek do roku 2020.

(źródło: GUS)

Struktura ludności według wieku określa proces starzenia się ludności, definiowany najogólniej jako zmiany stanu i struktury według wieku ludności, polegające na wzroście w ogólnej liczbie udziału osób starszych. Za granicę starości przyjmuje się umownie wiek 60 lat. Poniższy wykres przedstawia strukturę wiekową mieszkańców Gminy Miejskiej Ciechocinek w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) w wieku produkcyjnym (kobiety 18 – 59 lat, mężczyźni 18 - 64 lata) oraz w wieku poprodukcyjnym (kobiety od 60 roku życia wzwyż i mężczyźni od 65 roku życia wzwyż).

Wykres 3: Struktura wiekowa mieszkańców miasta Ciechocinek.

(Źródło: GUS)

Wykres 4. Liczba urodzeń oraz zgonów w latach 2005-2014 na terenie miasta Ciechocinek.

(Źródło: GUS)

Na przestrzeni lat 2005 - 2014 odnotowano ogólny spadek liczby ludności w mieście Ciechocinek. Jest to spowodowane wyższą liczbą zgonów w stosunku do liczby nowych urodzeń. Odnotowano spadek liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym (w roku 2005 było to 6 749 osób a w roku 2014 już 6 230) oraz przedprodukcyjnym (w roku 2005 było to 1 781 osób a w roku 2014 – 1 548 osób). Natomiast w wieku poprodukcyjnym widoczny jest wzrost liczby ludności z 2 339 osób w 2005 roku do 2 941 osób w 2014 roku co oznacza, że mamy do czynienia ze społeczeństwem o charakterze starzejącym się.

Jeśli chodzi o dynamikę urodzeń i zgonów w mieście, to w latach 2005 – 2014 liczba zgonów przeważała nad liczbą urodzeń żywych.

  - MIESZKALNICTWO

Od roku 2005 obserwuje się systematyczny wzrost liczby mieszkań na terenie miasta Ciechocinek, w 2005 roku było to 4 696 mieszkań i liczba ta wzrosła do 5 115 mieszkań w 2014 roku. Średnioroczny trend zmian w latach 2005 - 2014 wynosił 0,95%. Poniższy wykres przedstawia przebieg zmian ilościowych zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Ciechocinek od 2005 do 2014 roku.

Wykres 5. Liczba mieszkań na terenie miasta Ciechocinek w latach 2005 – 2014.

(źródło: GUS)

W prognozie liczby mieszkań do 2020 roku wykorzystano trend zmian na przestrzeni lat 2005-2014. Wynika z niego, że do roku 2020 wartość ta nadal będzie wzrastać i w prognozowanym roku osiągnie wartość 5 412 mieszkań. Poniższy wykres obrazuje dodatni przebieg prognozowanych zmian dla zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Ciechocinek do roku 2020.

Wykres 6. Prognozowana liczba mieszkań na terenie miasta Ciechocinek do roku 2020

(źródło: Opracowanie CDE)

Na terenie miasta Ciechocinek, obserwuje się również wzrost ogólnej powierzchni użytkowej mieszkań [m2]. Średnioroczny trend zmian na przestrzeni lat 2005-2014 odnotowano na poziomie zbliżonym do 1,23 %. W roku 2005 ogólna powierzchnia użytkowa zasobu mieszkaniowego miasta Ciechocinek wynosiła 333 934 m2, natomiast w roku 2014 była to łączna powierzchnia równa 372 656 m2.

Wykres 7. Ogólna powierzchnia użytkowa mieszkań na terenie miasta Ciechocinek w latach 2005-2014.

(źródło: GUS)

Biorąc pod uwagę odnotowany trend zmian na przestrzeni lat 2005-2014 prognozuje się dalszy wzrost ogólnej powierzchni użytkowej mieszkań [m2] na terenie miasta Ciechocinek do 2020 r. Zgodnie 
z założoną prognozą przyjmuje się, że w 2020 r. powierzchnia mieszkań ogółem będzie wynosiła 383 973 m2. Przebieg zmian w poszczególnych latach prognozowanego okresu przedstawia kolejny wykres.

Wykres 8. Prognoza powierzchni użytkowej mieszkań do roku 2020 na terenie miasta Ciechocinek.

(źródło: opracowanie CDE)

  - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie miasta Ciechocinek według Polskiej Klasyfikacji Działalności w 2014 r. wynosiła 1 472. Dla porównania w 2005 r. była to liczba 1 504. 
W latach 2005-2014 liczba podmiotów gospodarczych wzrosła o ok. 0,18 %.

Wykres 9. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie miasta Ciechocinek w latach 2005– 2014.

(źródło: GUS)

Do największych zakładów przemysłowych w Ciechocinku zaliczyć można:

- Rozlewnia wód „Krystynka”,

- Warzelnia soli,

- Form Plastic Sp. z o.o.

Szczegółowy wykaz podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w kolejnych sekcjach (według sekcji PKD 2007) określających rodzaj działalności w roku 2014 przedstawiony został w poniższej tabeli.

Tabela 3: Podmioty gospodarcze według klasyfikacji PKD 2007 i rodzajów działalności zarejestrowane w roku 2014 na terenie miasta Ciechocinek.

| Podmioty wg PKD 2007 i rodzajów działalności | 2014 |
| --- | --- |
| OGÓŁEM | 1 472 |
| A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo | 10 |
| B. Górnictwo i wydobywanie | 0 |
| C. Przetwórstwo przemysłowe | 106 |
| D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych | 11 |
| E. Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją | 2 |
| F. Budownictwo | 131 |
| G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle | 382 |
| H. Transport i gospodarka magazynowa | 87 |
| I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | 131 |
| J. Informacja i komunikacja | 18 |
| K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 39 |
| L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 89 |
| M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 101 |
| N. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | 34 |
| O. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne | 4 |
| P. Edukacja | 34 |
| Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | 134 |
| R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 29 |
| S. Pozostała działalność usługowa w tym sekcja T. Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby | 130 |

(źródło: GUS)

Analizując trend lat poprzednich, mimo okresowych fluktuacji liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta maleje. Poniższy wykres prezentuje wyznaczoną do roku 2020 prognozę ilości takich podmiotów gospodarczych. Prognozuje się zatem, że do roku 2020 liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą spadnie do 1 469 podmiotów.

Wykres 10. Prognoza liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie miasta Ciechocinek do roku 2020

(źródło: opracowanie CDE)

- POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA OZE NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ CIECHOCINEK

W działaniach związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną, największego potencjału upatruje się w odnawialnych źródłach energii, które zastąpić mogą wysokoemisyjne źródła konwencjonalne, działaniach termomodernizacyjnych obiektów oraz przedsięwzięciach poprawy efektywności energetycznej (w szczególności modernizacji oświetlenia) które sprzyjają obniżeniu zapotrzebowania energetycznego budynków i infrastruktury technicznej.

  - ENERGIA WIATRU

Poniższa mapa ilustruje potencjał poszczególnych obszarów Polski pod względem wykorzystania energii wiatrowej, Gmina Miejska Ciechocinek znajduje się w strefie III – średnio korzystnej (Rysunek 7) pod względem zasobów energii wiatru. Średnioroczna prędkość wiatru w tej strefie szacowana jest w granicach 3 – 4 m/s.

Rysunek 8 Mapa wietrzności Polski

(Źródło: pepsa.com.pl/pl/strona/otoczenie-rynkowe)

Energia użyteczna na terenie Ciechocinka mieści się w przedziale 1 200 – 1 500 kWh/m2/rok. (Rysunek 8).

Rysunek 9. Strefy energetyczne wiatru - energia użyteczna wiatru w województwie kujawsko - pomorskim.

Źródło: Województwo Kujawsko – Pomorskie zasoby i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii .

  - ENERGIA SŁOŃCA

W kraju najlepszymi warunkami do lokowania instalacji fotowoltaicznych charakteryzują się południowo wschodnie województwa – określa się je mianem polskim biegunem ciepła. Województwo kujawsko - pomorskie charakteryzuje się potencjałem energii słonecznej rzędu 1 100 – 1 200 kWh/m2/rok (Rysunek 9), natomiast Gmina Miejska Ciechocinek znajduje się w obszarze gdzie potencjał waha się w granicach 1 075 – 1 100 kWh/m2/rok (Rysunek 10).

Rysunek 10. Roczne sumy promieniowania słonecznego i solarny potencjał energetyczny dla Polski.

Źródło: Województwo Kujawsko – Pomorskie zasoby i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Rysunek 11. Strefy nasłonecznienia w województwie kujawsko - pomorskim.

Źródło: Województwo Kujawsko – Pomorskie zasoby i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Instalacje słoneczne, ze względu na brak negatywnego oddziaływania na środowisko oraz bezpieczeństwo użytkowania, a także powszechny dostęp do promieniowania słonecznego, powinny być technologiami szczególnie zalecanymi do stosowania na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek. Rozwój energetyki słonecznej powinien być oparty przede wszystkim o rozwój mikroinstalacji wytwarzających energię cieplną na własny użytek. W przypadkach ekonomicznie uzasadnionych mikroinstalacje powinny być dostawcą energii do lokalnej sieci energetycznej. W miarę możliwości powinien następować również rozwój farm fotowoltaicznych o mocy kilku MW.

  - ENERGIA GEOTERMALNA

Na terenie województwa kujawsko–pomorskiego występują wody geotermalne, których temperatura 
w wypływie z odwiertu wynosi co najmniej 20°C. Wody takie udokumentowano w Ciechocinku, Janiszewie k/Lubrańca, Rzadkiej Woli w rejonie Brześcia Kujawskiego oraz najcieplejsze w Maruszy k/Grudziądza.

Wody termalne do celów leczniczych i rekreacyjnych wykorzystuje się od 1932 r. w Ciechocinku i od 2001 r. w Maruszy. Żadne z tych złóż w chwili obecnej nie jest wykorzystywane jako źródło energii odnawialnej.

Rysunek 12. Mapa strumienia cieplnego dla obszaru Polski

(źródło: www.pig.gov.pl J. Szewczyk, D. Gientka, PIG 2009)

Wody geotermalne w Ciechocinku występują na głębokości ok. 1300 mp.p.t., osiągają temperaturę od 11 do 37° (Lądek Zdrój: 20-40°C, Cieplice: 22 °C do 76°C). Do zabiegów wykorzystywana jest solanka 
o temperaturze 27-32°C o mineralizacji 44-52 g/dm3, ujmowana studniami nr 14 i 16 z piaskowców 
z przewarstwieniami łupków, łupków ilastych iłołupków utworów jury dolnej (liasu).

Rysunek 13. Zakłady geotermalne i balneologiczne w Polsce na tle jednostek geotermalnych.

Źródło: Województwo Kujawsko – Pomorskie zasoby i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

  - ENERGIA WODY

Zalecane lokalizacje dla obiektów małej energetyki wodnej:

  - na istniejących, projektowanych oraz proponowanych zbiornikach wodnych,

  - na ciekach o dużych spadkach podłużnych i odpowiednich przepływach,

  - na odcinkach cieków o możliwie trwałych, zwartych korytach, o nurcie położonym w osi koryta,

  - przy meandrującym korycie – na łukach wklęsłych (dobry napływ wody do elektrowni),

  - na terenach o przeciętnej, nie wyróżniającej się wartości przyrodniczej,

Aktualnie na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek nie wykorzystuje się elektrowni wodnych. Ponadto, 
w chwili obecnej nie przewiduje się budowy elektrowni wodnych.

- ASPEKTY ORGANIZACYJNE I FINANSOWE

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej podlega władzom miasta. Zadania wynikające z planu są przypisane poszczególnym wydziałom i jednostkom podległym władzom miejskim, a także interesariuszom zewnętrznym. Plan jest dokumentem przekrojowym i obejmuje wiele dziedzin funkcjonowania miasta, z tego powodu konieczna jest jego skuteczna koordynacja oraz monitoring realizacji działań.

Miasto Ciechocinek posiada zdolność organizacyjną (instytucjonalną) do wdrożenia zadań przewidzianych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej. Za całościową realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej odpowiedzialny będzie Burmistrz Ciechocinka. W bezpośrednią realizację Planu zaangażowani będą pracownicy urzędu, a w szczególności Referat Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska. Osoby te posiadają odpowiednie kompetencje i doświadczenie do zakresu przypisanych zadań.

Pośrednio w realizację zadań niskoemisyjnych na terenie miasta Ciechocinek zaangażowane będą następujące Referaty, w ramach dotychczas pełnionych obowiązków:

Referat Gospodarki Miejskiej:

- ocena aktualnego stanu gospodarki miasta i ustalanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w zakresie:

  - zaopatrzenia w wodę,

  - zaopatrzenia w ciepło,

  - gospodarki ściekowej,

  - drogownictwa,

  - budownictwa komunalnego i społecznego w ramach CTBS,

  - remontów budynków komunalnych, dróg i innych urządzeń komunalnych,

- zarządzanie i utrzymanie dróg miejskich i organizacji ruchu na tych drogach,

- utrzymanie zieleni w pasach dróg miejskich,

- sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem parkingów miejskich i ustalanie odpłatności za parkowanie pojazdów,

- sprawowanie nadzoru nad prawidłową eksploatacją:

  - budynków mieszkalnych i budowli będących w zasobach komunalnych,

  - wodociągów i kanalizacji,

  - kanalizacji deszczowej,

  - oczyszczalni ścieków,

  - systemów ciepłowniczych,

  - hal i targowisk

  - systemu monitoringu miasta,

- kontrolowanie realizacji zleconych usług komunalnych,

- gospodarowanie komunalnymi zasobami lokali użytkowych,

- wybór zadań inwestycyjnych wprowadzanych do budżetu Miasta oraz określanie niezbędnych środków do ich realizacji,

- realizacja zadań z zakresu inwestycji i remontów kapitalnych finansowanych z budżetu Miasta,

- kontrola zasad, form i trybu udzielanych zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych Miasta wykonujących zadania o charakterze użyteczności publicznej, dysponującymi środkami publicznymi.

Referat Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska

- prowadzenie zasobu mienia gminnego,

- opracowywanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta, strategii rozwoju miasta oraz innych planów i programów określonych przepisami prawa,

- prowadzenie uzgodnień planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta,

- kontrola realizacji planów miejscowych, ich analiza i wnioskowanie o dokonywanie zmian w tych planach,

- inicjowanie i prowadzenie spraw mających na celu poprawę środowiska a w szczególności:

  - dokonywanie corocznej oceny stanu środowiska,

  - zapewnianie niezbędnych warunków dla ochrony środowiska przed odpadami,

  - lokalizacja dzikich wysypisk i wydawanie nakazu ich likwidacji,

  - wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów,

  - ochrona środowiska przed hałasem,

  - współpraca z jednostkami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ochrony środowiska,

  - udzielanie informacji o środowisku i jego ochronie,

- gospodarka zielenią miejską, w tym nadzór nad parkami, skwerami, trawnikami, dywanami i rabatami kwiatowymi oraz drzewami i krzewami,

- prowadzenie spraw związanych z ustawianiem na terenach miejskich słupów i tablic ogłoszeniowych, reklam, szyldów itp.,

Samodzielne stanowisko ds. oświaty i wychowania

- prowadzenie spraw związanych z działalnością szkół i przedszkoli samorządowych, a w szczególności:

  - wykonywanie merytorycznego nadzoru i kontroli placówek oświatowych Miasta, przygotowanie informacji z realizacji budżetu w zakresie działalności szkół i przedszkoli samorządowych,

  - wykonywanie nadzoru i kontroli dotyczącej realizacji Karty Nauczyciela w szkołach i przedszkolach samorządowych,

  - współdziałanie z Kuratorium Oświaty w zakresie nadzoru pedagogicznego,

  - opiniowanie arkuszy organizacyjnych,

  - opracowywanie zasad organizacji roku szkolnego,

  - opracowywanie analiz i założeń demograficznych,

  - opiniowanie statutów miejskich jednostek oświatowych,

  - opracowywanie i uzgadnianie sieci szkół i przedszkoli samorządowych oraz granic ich obwodów,

  - ustalanie wymiaru zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych,

  - planowanie, współorganizowanie i udział w przetargach dotyczących inwestycji 
i remontów w szkołach i przedszkolach samorządowych,

  - koordynowanie bieżących remontów w obiektach miejskich jednostek oświatowych,

  - zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.

  - INTERESARIUSZE

Przed przystąpieniem do opracowania dokumentu przeprowadzono spotkania w celu ustalenia strategicznych działań, tak aby osiągnąć jak najwyższy poziom szczegółowych danych, które zostaną wprowadzone do bazy danych i będą podstawą dalszych wniosków i planowanych zamierzeń.

Pozyskiwanie danych na potrzeby opracowania bazy danych przeprowadzono w oparciu o następujące działania:

- Ustalono adresy interesariuszy, do których należy skierować ankiety i pisma, z prośbą 
o przekazanie danych potrzebnych do opracowania „Planu”.

- Opracowano wzór ankiet dla mieszkańców oraz przedsiębiorców, które rozesłano w wersji papierowej do wszystkich potencjalnych zainteresowanych, którzy poinformowani zostali 
o możliwości przekazywania danych również drogą elektroniczną (na wskazany adres e-mail).

- Wystosowano pisma do przedsiębiorców, instytucji i jednostek, z prośbą o przekazanie danych. Szczególny nacisk został położony na zarządców obiektów związanych z sektorem samorządu oraz na jednostki „kluczowe” dla zgromadzenia niezbędnych danych, np. dostawców energii elektrycznej, ciepła, gazu, a także dużych odbiorców energii elektrycznej, ciepła i gazu, takich jak: sanatoria, szpitale uzdrowiskowe itp.

- Zorganizowano cztery spotkania z interesariuszami, czyli jednostkami, organizacjami 
i mieszkańcami, na których „Plan” bezpośrednio, bądź pośrednio będzie oddziaływał. Celem spotkań było ustalenie sposobu i szczegółowości uzyskania danych potrzebnych do opracowania bazy danych, a także rozwiązanie problemów, głównie interpretacyjnych, które pojawiały się w trakcie prowadzenia prac nad utworzeniem „Planu”.

- Do interesariuszy skierowano prośbę o przekazanie informacji o planowanych lub przewidywanych działaniach, które miałyby zostać uwzględnione w „Planie”, a których realizacja przyczyniłaby się do osiągnięcia określonych w nim celów.

- Przeprowadzono szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego, dotyczące „Planu” oraz zasad funkcjonowania i wprowadzania danych do bazy danych. Jest to działanie istotne z punktu widzenia dalszego funkcjonowania bazy danych i wdrażania działań ujętych w „Planie”.

Głównym beneficjentem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są mieszkańcy Gminy Miejskiej Ciechocinek, zaliczani do sektora mieszkaniowego. Do interesariuszy w tym sektorze można zaliczyć także, zarządców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Do interesariuszy należą również jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia 
i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego.

Ważnymi interesariuszami są zarządcy szpitali uzdrowiskowych i sanatoriów.

Interesariuszami są również mikro, małe i średnie i duże przedsiębiorstwa/zakłady oraz zarządcy hotelów prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek.

Współuczestnictwo interesariuszy w realizacji Planu

Interesariusze: mieszkańcy miasta, przedstawiciele podmiotów gospodarczych, przedstawiciele sanatoriów, instytucji, mediów itp. mogą zgłaszać uwagi, wnioski do planu, przedstawiać swoje opinie itp. Środkiem przekazu informacji będzie strona internetowa, na której będą pojawiać się informacje o PGN 
i pracach zespołu interesariuszy. Miasto będzie wykorzystywać dla pozyskania informacji także konferencje, spotkania z mieszkańcami, fora tematyczne, konferencje prasowe. Jedną z form pozyskania opinii tej najszerszej grupy interesariuszy będzie ankietyzacja podczas prowadzanych akcji informacyjnych 
i promocyjnych.

Podczas przygotowania Planu zaangażowano do współpracy następujących interesariuszy:

- Mieszkańcy Gminy Miejskiej – pozyskanie informacji nastąpiło podczas ankietyzacji budynków, 
a także poprzez informację i promocję opracowywanego planu i stronę internetową zawierającą dokument wyłożony do konsultacji.

- Zarządcy obiektów publicznych – poprzez ankietyzację oraz podczas spotkań z ekspertami planu.

- Pracownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego – poprzez pozyskanie informacji i uwag do planu.

- Dostawców energii – poprzez ankietyzację.

  - PROCEDURA ZMIANY PGN

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Ciechocinek zostaje przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Ciechocinku. Wykonanie Uchwały powierzone zostanie Burmistrzowi Ciechocinka.

Plan powinien być aktualizowany, gdy nastąpią istotne zmiany w zakresie wielkości emisji gazów cieplarnianych, stopnia efektywności energetycznej lub stopnia wykorzystania OZE. Aktualizacja Planu konieczna będzie również wtedy, gdy miasto podejmie zamiar zmiany celów strategicznych oraz wtedy, gdy wskazane w Planie cele zostaną osiągnięte, lub gdy nastąpią istotne zmiany stanu obecnego miasta, 
w szczególności w zakresie infrastruktury energetycznej i transportowej.

Przyczyną aktualizacji Planu będą także zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego działań, związane z wycofaniem działań (np. w przypadku nieotrzymania dofinansowania i niemożliwością realizacji ze środków własnych miasta), zmianą działań (np. zmiana wartości, termin realizacji) czy wprowadzeniem nowych działań.

Aktualizacja Planu będzie również dokonywana przy uzupełnianiu/zmianie wykazu działania przez interesariuszy.

W przypadku istotnych zmian (dodanie lub usunięcie  z PGN działania istotnie wpływającego na zużycie energii/wielkości emisji CO2) konieczna będzie aktualizacja opracowania i ponowne przyjęcie dokumentu Uchwałą Rady Miejskiej w Ciechocinku.

Przy wprowadzeniu do Planu nowego działania niezbędne jest określenie jego nazwy, opisu, jednostki odpowiedzialnej za realizację i roku/lat realizacji, kosztu oraz efektu ekologicznego.

Zgodnie z art. 46 i 47 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji PGN będzie wymagane tylko wtedy gdy organ opracowujący projekt aktualizacji stwierdzi, że wyznacza on ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub, że realizacja postanowień aktualizacji może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko, w tym na obszar Natura 2000.

Działania objęte Planem nie będą powodowały znaczącego oddziaływania na środowisko. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej nie wyznacza też ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a większość działań zawartych w PGN polega przede wszystkim na zabiegach modernizacyjno-remontowych. Niezależnie od powyższego wszelkie prace inwestycyjne związane 
z realizacją PGN na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek powinny być prowadzone zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska oraz pod nadzorem właściwych instytucji.

  - BUDŻET NA REALIZACJE INWESTYCJI

Realizacja przedsięwzięć uwzględnionych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, a tym samym osiągnięcie do 2020 roku wyznaczonych celów związanych ze zmniejszeniem zużycia energii/paliw oraz redukcją emisji dwutlenku węgla do atmosfery, możliwe będzie przy zapewnieniu całkowitego zbilansowania finansowego planowanych działań.

Środki na realizację zadań przewidzianych w PGN będą pochodziły z różnych źródeł:

- ze środków własnych Gminy Miejskiej Ciechocinek,

- funduszy zewnętrznych (zagraniczne, krajowe i regionalne programy operacyjne),

- dotacji i pożyczek celowych (NFOŚiGW oraz WFOŚiGW),

- kredytów komercyjnych,

- kredytów o preferencyjnych finansowych warunkach spłaty,

- gwarancji,

- umów o spłatę inwestycji z uzyskanych oszczędności (firmy typu ESCO),

- ze środków inwestorów prywatnych oraz sponsorów.

Ze względu na fakt, że Gmina Miejska sporządza budżet w okresach jednorocznych, nie można zaplanować finansowania działań w perspektywie długoterminowej. Dlatego większość zadań krótko- 
i średnioterminowych, wpisanych jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dla tych zadań tam gdzie było to możliwe zostały określone koszty i źródła finansowania. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe miasta, nie jest możliwe, aby uwzględnić wszystkie zadania. Dla pozostałych działań przewidzianych jako perspektywiczne, określone są jedynie szacunkowe koszty (jeżeli było to możliwe) oraz potencjalne źródła finansowania. W momencie pojawienia się możliwości dofinansowania, takie zadania zostaną wprowadzone do budżetu miasta oraz do WPF.

Koszty poszczególnych zadań oraz źródła finansowania przedstawia harmonogram działań stanowiący załącznik do dokumentu PGN.

W ramach procedury sporządzania budżetu miasta w kolejnych latach, corocznie będzie weryfikowany budżet na realizację zadań przewidzianych w PGN wraz z aktualizacją WPF. Z uwagi na powyższe koszty zadań przewidziane w PGN należy traktować jako szacunkowe, a ich zmiana nie powoduje konieczności aktualizacji PGN. Wszelkie zmiany kosztów zadań będą rejestrowane i analizowane w ramach monitoringu realizacji PGN.

Poniżej opisano zewnętrzne możliwości uzyskania wsparcia na realizację inwestycji ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, dla działań które nie będą realizowane bezpośrednio lub ze wsparciem środków pochodzących z budżetu miasta.

  - UNIJNA PERSPEKTYWA BUDŻETOWA 2014-2020

    - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020)

To narodowy program mający na celu wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska, powstrzymywanie lub dostosowanie się do zmian klimatu, komunikację oraz bezpieczeństwo energetyczne.

POIiŚ 2014-2020 jest przedłużeniem i kontynuacją najważniejszych kierunków inwestycji wyznaczonych w edycji wcześniejszej – POIiŚ 2007-2013. Odnoszą się one w szczególności do postępu technicznego państwa w priorytetowych sektorach gospodarki.

Program POIiŚ 2014-2020 kierowany jest do podmiotów publicznych (włączając w to jednostki samorządu terytorialnego) oraz do podmiotów prywatnych (szczególnie do dużych przedsiębiorstw).

Podstawowym źródłem finansowania POIiŚ 2014-2020 będzie Fundusz Spójności, którego głównym zadaniem jest wspieranie rozwoju europejskich sieci komunikacyjnych oraz ochrony środowiska 
w krajach Unii Europejskiej. Ponadto planuje się dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Program kierowany jest na inwestycje takie jak:

a) Oś priorytetowa I – zmniejszenie emisyjności gospodarki

- Wzrost udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto,

- Zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach,

- Zwiększenie efektywności energetycznej w budownictwie wielorodzinnym mieszkaniowym oraz 
w budynkach użyteczności publicznej,

- Rozwój sieci inteligentnych,

- Zwiększenie sprawności przesyłu energii termicznej,

- Zwiększenie udziału energii wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji.

b) Oś priorytetowa II - ochrona środowiska (w tym adaptacja do zmian klimatu)

- Zwiększenie ilości retencjonowanej wody oraz poprawa czasu przeprowadzenia rozpoznania 
i reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń naturalnych i poważnych awarii,

- Mniejsza ilość odpadów komunalnych podlegających składowaniu,

- Większa liczba ludności korzystająca z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów,

- Wzmocnione mechanizmy służące ochronie przyrody,

- Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach.

c) Oś priorytetowa III - rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego

- Poprawa stanu infrastruktury drogowej w sieci TEN- T w Polsce

d) Oś priorytetowa IV - Infrastruktura drogowa dla miast

- Zwiększenie dostępności ośrodków miejskich w TEN-T oraz odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego,

- Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich poza siecią podstawowych połączeń drogowych w TEN-T oraz odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

e) Oś priorytetowa V - Rozwój transportu kolejowego w Polsce

- Poprawa stanu połączeń kolejowych pomiędzy głównymi miastami Polski,

- Zwiększenie potencjału przyjaznego środowisku transportu w przewozie towarów oraz poprawa stanu krajowej sieci platform multimodalnych w TEN-T,

- Poprawa infrastruktury krajowych połączeń kolejowych oraz wzrost wykorzystania systemów kolejowych w miastach.

f) Oś priorytetowa VI - Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach

- Wzrost wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego

g) Oś priorytetowa VII – Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

Wzmocnienie infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego kraju

- Oś priorytetowa VIII – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

- Poprawa dostępności infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki.

- Oś priorytetowa IX - Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

- Zapewnienie dostępu ludności do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej.

- Oś priorytetowa X – Pomoc techniczna

- Sprawne wykorzystanie środków w ramach programu

    - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego jest programem, zakładającym wsparcie działań mających na celu rozwój regionu tak pod względem społecznym jak i gospodarczym. Priorytetowo potraktowano również działania o charakterze proekologicznym. W tym zakresie będzie możliwe pozyskanie środków na modernizację energetyczną przedsiębiorstw i budynków użyteczności publicznej, zwiększenie udziału energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych w strukturze energetycznej regionu, modernizację systemów wodnych i kanalizacyjnych, jak również zapewnienie ochrony bioróżnorodności w regionie. Finansowaniem będą objęte również działania mające na celu poprawę skomunikowania wewnętrznego i zewnętrznego województwa oraz zapewnienie ochrony jego dziedzictwa kulturowego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego jest programem dwufunduszowym co oznacza, że działania w ramach poszczególnych osi priorytetowych będą finansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Ogólna alokacja środków na program wynosi: 1 789 327 870 EUR, z czego 1 285 998 577 EUR będą stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaś 503 329 293 EUR środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Inicjatywy wspierane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego będą miały różnorodny charakter i będą wspierane w ramach dwunastu osi priorytetowych. Dofinansowania z działań dotyczących ochrony środowiska i gospodarki niskoemisyjnej dotyczą poniżej wymienionych osi i przypisanych im poszczególnych działań:

OŚ PRIORYTETOWA III - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych

Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT

OŚ PRIORYTETOWA IV – Region przyjazny środowisku

Działanie 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom

Działanie 4.2 Gospodarka odpadami

Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej

Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury

Działanie 4.5 Ochrona przyrody

Działanie 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych w ramach ZIT

  - ŚRODKI NFOŚIGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi jedno z głównych źródeł polskiego systemu finansowania przedsięwzięć służących ochronie środowiska, wykorzystujący środki krajowe jak i zagraniczne. Na najbliższe lata przewidziane jest finansowanie działań w ramach programu ochrona atmosfery, który podzielony jest na cztery działania priorytetowe: poprawa jakości powietrza, poprawa efektywności energetycznej, wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii oraz system zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme).

    - Środki unijne

Narodowy Fundusz oferuje pożyczki, dotacje oraz inne formy dofinansowania projektów realizowanych m.in. przez samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne, organizacje społeczne a także osoby fizyczne. W sektorze finansów publicznych Narodowy Fundusz jest również największym w Polsce partnerem międzynarodowych instytucji finansowych w obsłudze środków zagranicznych przeznaczonych na ochronę środowiska.

Program LIFE

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody.

W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Program LIFE podzielono na dwa podprogramy: na rzecz środowiska oraz na rzecz klimatu. Budżet na lata 2014-2017 wynosi 1 347 mln euro na działania z zakresu środowiska oraz 449,2 mln euro na działania na rzecz klimatu.

Obecną strukturę Programu LIFE oraz poszczególne obszary priorytetowe przedstawia poniższa grafika:

Źródło: (www.nfosigw.gov.pl)

Beneficjentem Programu LIFE może być każdy podmiot (jednostki, podmioty i instytucje publiczne lub prywatne) zarejestrowany na terenie państwa należącego do UE.

W ramach obecnej perspektywy finansowej Programu LIFE 2014- 2020 możliwe jest dofinansowanie, oprócz projektów tradycyjnych- podobnych do tych w ubiegłych perspektywach Programu LIFE, również projektów zintegrowanych oraz pomocy technicznej. Projekty tradycyjne są projektami tożsamymi do projektów, które dotychczas mogły uzyskać finansowanie ze środków Komisji Europejskiej. Ich głównym celem jest rozwiązanie, bądź przyczynienie się do rozwiązania zidentyfikowanego problemu środowiskowego. Projekty muszą wpisywać się w zakres programu i jednocześnie spełniać odpowiednio warunek projektu demonstracyjnego, pilotażowego, dotyczącego najlepszych praktyk, czy informacyjnego w zależności od wybranego obszaru tematycznego.

Standardowe dofinansowanie projektu LIFE przez Komisję Europejską wynosi do 60% wartości kosztów kwalifikowanych, a w przypadku projektów przyrodniczych służących gatunkom i siedliskom priorytetowym do 75 %. Polscy Wnioskodawcy mogą dodatkowo ubiegać się o współfinansowanie projektu ze środków krajowych NFOŚiGW uzupełniając montaż finansowy przedsięwzięcia nawet do 100% kosztów kwalifikowanych.

Możliwy poziom współfinansowania przedstawia poniższa tabela:

| Współfinansowanie Programu LIFE- NFOŚiGW | Poziom dofinansowania (do % kosztów kwalifikowanych) |
| --- | --- |
| dofinansowanie w formie dotacji z zastrzeżeniem: | 30% |
| spółki prawa handlowego jako Beneficjent Koordynujący | 15% |
| osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jako Beneficjent Koordynujący | 15% |
| partnerstwo podmiotów sektora finansów publicznych (jako Beneficjent Koordynujący) i spółki prawa handlowego lub osoby fizyczne prowadzące Działalność gospodarczą | 35% |
| przedsięwzięcia realizowane przez tzw. „zielone gminy" jako Beneficjent Koordynujący | 35% |
| wybrane przedsięwzięcia realizowane w ramach obszaru priorytetowego LIFE przyroda i różnorodność biologiczna | 35% |
| państwowe jednostki budżetowe | 40% |

(Źródło: www.nfosigw.gov.pl)

    - Środki krajowe

Podstawą do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w Narodowym Funduszu są programy priorytetowe, które określają zasady udzielania wsparcia oraz kryteria wyboru przedsięwzięć. W większości programów obowiązuje konkursowa formuła oceny złożonych projektów. Zarządzanie finansami NFOŚiGW przez programy priorytetowe gwarantuje transparentny, obiektywny i bezstronny proces przyznawania dofinansowania.

Lista działów oraz zawartych w nich programach priorytetowych na lata 2015 - 2020 przedstawia się następująco:

- Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi:

- Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach,

- Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi:

- Racjonalna gospodarka odpadami,

- Ochrona powierzchni ziemi,

- Geologia i górnictwo,

- Ochrona atmosfery:

- Programy ochrony powietrza, KAWKA, GAZELA BIS,

- LEMUR – Energooszczędne budynki użyteczności publicznej,

- Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych,

- Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach,

- RYŚ – termomodernizacja budynków jednorodzinnych,

- BOCIAN – rozproszone, odnawialne źródła energii,

- Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii,

- Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów:

- Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej,

- Międzydziedzinowe:

- Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska,

- Wspieranie działalności monitoringu środowiska,

- Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków,

- Edukacja ekologiczna,

- Współfinansowanie programu LIFE,

- SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowany przez WFOŚIGW,

- E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu,

- Inicjatywy obywatelskie,

- SOKÓŁ – innowacyjne technologie środowiskowe.

W kolejnych podrozdziałach opisano szczegółowo programy priorytetowe mogące dotyczyć realizacji zadań wyznaczonych w niniejszym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.

Program Ochrony Powietrza

Celem programu jest zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza 
w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, poprzez opracowanie programów ochrony powietrza oraz poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM2,5, PM10 oraz emisji CO2.

| Program Priorytetowy | Program Ochrony Powietrza |
| --- | --- |
| Rodzaje przedsięwzięć | opracowanie programów ochrony powietrza; opracowanie planów działań krótkoterminowych. |
| Beneficjenci | województwa |
| Finansowanie | dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych. |
| Nabór wniosków | w trybie ciągłym |

Program KAWKA

Celem programu jest likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej 
i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.

| Program Priorytetowy | KAWKA |
| --- | --- |
| Rodzaje przedsięwzięć | likwidacja lokalnych źródeł ciepła, rozbudowa sieci ciepłowniczej, zastosowanie kolektorów słonecznych, kampanie edukacyjne, utworzenie baz danych. |
| Beneficjenci | wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, beneficjentem końcowym są podmioty właściwe dla realizacji przedsięwzięć wskazanych w programach, |
| Finansowanie | dotacja |
| Nabór wniosków | w trybie ciągłym |

Program GAZELA BIS

Celem programu jest wprowadzenie działań związanych z niskoemisyjnym zbiorowym publicznym transportem miejskim.

| Program Priorytetowy | GAZELA BIS |
| --- | --- |
| Rodzaje przedsięwzięć | zakup nowego taboru o napędzie hybrydowym lub elektrycznym lub gazowym (autobusy, tramwaje, trolejbusy) zarządzanie i infrastruktura dla niskoemisyjnego transportu (modernizacje, systemy sterowania ruchem, zmiany organizacji ruchu, budowa parkingów i ścieżek rowerowych itp.) kampanie informacyjne i promocyjne |
| Beneficjenci | miasta regionalne lub subregionalne jako organizatorzy publicznego transportu zbiorowego. |
| Finansowanie | pożyczka |
| Nabór wniosków | w trybie ciągłym |

Program LEMUR

Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.

| Program Priorytetowy | LEMUR |
| --- | --- |
| Rodzaje przedsięwzięć | inwestycje polegające na projektowaniu i budowie lub tylko budowie nowych budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. |
| Beneficjenci | podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych, samorządowe osoby prawne, spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji, organizacje pozarządowe, w tym fundacje ,stowarzyszenia i kościoły, jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe posiadające osobowość prawną, parki narodowe |
| Finansowanie | dotacja, pożyczka |
| Nabór wniosków | w trybie ciągłym |

Program – Dopłaty do domów energooszczędnych

Nowy program priorytetowy ma na celu przygotowanie inwestorów, projektantów, producentów materiałów budowlanych, wykonawców do wymagań Dyrektywy, w której istnieje zapis aby wszystkie nowo powstające budynki od 2021 były obiektami „o niemal zerowym zużyciu energii”. Będzie stanowił impuls dla rynku do zmiany sposobu wznoszenia budynków w Polsce i poza korzyściami finansowymi dla beneficjentów przyniesie znaczący efekt edukacyjny dla społeczeństwa. Jest to pierwszy ogólnopolski instrument wsparcia dla budujących budynki mieszkalne o niskim zużyciu energii.

| Program Priorytetowy | Dopłaty do domów energooszczędnych |
| --- | --- |
| Rodzaje przedsięwzięć | inwestycje polegające na projektowaniu i budowie lub tylko budowie nowych budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. |
| Beneficjenci | osoby fizyczne dysponujące prawomocnym pozwoleniem na budowę oraz posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której będą budowały budynek mieszkalny, osoby fizyczne dysponujące uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera na swoją rzecz: prawa własności nieruchomości, wraz z domem jednorodzinnym, który deweloper na niej wybuduje albo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego. |
| Finansowanie | dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego realizowana za pośrednictwem banku na podstawie umowy o współpracy zawartej z NFOŚiGW. |
| Nabór wniosków | w trybie ciągłym |

Program – Inwestycje energooszczędne w MŚP

Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W rezultacie realizacji programu nastąpi zmniejszenie emisji CO2.

| Program Priorytetowy | Inwestycje energooszczędne w MŚP |
| --- | --- |
| Rodzaje przedsięwzięć | inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach |
| Beneficjenci | prywatne podmioty prawne (przedsiębiorstwa) utworzone na mocy polskiego prawa i działające w Polsce. Beneficjent musi spełniać definicję mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw |
| Finansowanie | dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego realizowana za pośrednictwem banku na podstawie umowy o współpracy zawartej z NFOŚiGW. |
| Nabór wniosków | w trybie ciągłym |

Program RYŚ

Dzięki programowi „Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych” spodziewane jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i niebezpiecznych pyłów do atmosfery, czyli ograniczenie tzw. niskiej emisji. Obniżenie niskiej emisji można m.in. osiągnąć poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii 
w domach jednorodzinnych. Składają się na nią prace remontowe prowadzące do kompleksowej termomodernizacji budynku oraz oszczędność energii, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych i odnawialnych źródeł energii.

| Program Priorytetowy | RYŚ |
| --- | --- |
| Rodzaje przedsięwzięć | inwestycje polegające na wykonaniu prac remontowych (prace termoizolacyjne, instalacje wewnętrzne, wymiana źródeł ciepła, montaż odnawialnych źródeł energii) |
| Beneficjenci | osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne, |
| Finansowanie | środki udostępnione bankom z przeznaczeniem na udzielenie kredytów bankowych; środki udostępnione bankom z przeznaczeniem na dotacje. |
| Nabór wniosków | w trybie ciągłym |

Program BOCIAN

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii 
z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

| Program Priorytetowy | BOCIAN |
| --- | --- |
| Rodzaje przedsięwzięć | budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji odnawialnych źródeł energii, instalacje hybrydowe, systemy magazynowania energii towarzyszące inwestycjom OZE. |
| Beneficjenci | przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej |
| Finansowanie | pożyczka do 85% kosztów kwalifikowanych |
| Nabór wniosków | w trybie ciągłym |

Program PROSUMENT

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii 
z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Finansowane są instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące:

- źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

- systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:

- pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych,

- dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2016 r.),

- maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł - 500 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,

- określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,

- oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,

- maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat,

- wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych.

| Program Priorytetowy | PROSUMENT |
| --- | --- |
| Rodzaje przedsięwzięć | przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji równolegle wykorzystującej więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub ciepła |
| Beneficjenci | jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki lub ich stowarzyszenia; spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów |
| Finansowanie | dotacja, pożyczka |
| Nabór wniosków | w trybie ciągłym |

Program E-KUMULATOR

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko 
w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki.

| Program Priorytetowy | E-KUMULATOR |
| --- | --- |
| Rodzaje przedsięwzięć | inwestycje polegające m.in. na budowie, rozbudowie lub modernizacji istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów |
| Beneficjenci | przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa |
| Finansowanie | pożyczka do 75% kosztów kwalifikowanych |
| Nabór wniosków | w trybie ciągłym |

Program SOKÓŁ

Celem programu jest wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych służących ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii, wpisujących się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

| Program Priorytetowy | SOKÓŁ |
| --- | --- |
| Rodzaje przedsięwzięć | przedsięwzięcia realizowane w istniejącym lub nowopowstałym przedsiębiorstwie/zakładzie polegające na: - uruchomieniu produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu/technologii, - wdrożeniu nowej albo znacząco udoskonalonej technologii, które służą poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, zmniejszają negatywny wpływ człowieka na środowisko lub wzmacniają odporność gospodarki na presje środowiskowe. |
| Beneficjenci | przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa |
| Finansowanie | pożyczka do 85% kosztów kwalifikowanych |
| Nabór wniosków | w trybie ciągłym |

  - ŚRODKI WFOŚIGW

Celem generalnym WFOŚiGW w Toruniu jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku.

Priorytetami, na których koncentrować się będzie merytoryczna działalność Funduszy w perspektywie strategicznej 2013-2020 będą:

- ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi,

- racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi,

- ochrona atmosfery,

- ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów.

Priorytety te stanowią podstawowy zakres działalności Funduszu, wpisują się też w kierunki wskazane 
w projekcie Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”. Wsparcie Funduszu będą otrzymywały przedsięwzięcia wspierające takie cele katalogu obszarów finansowania ochrony środowiska wskazanego w ustawie POŚ, które dotyczą m.in. monitoringu środowiska, zadań z zakresu przeciwdziałania awariom 
i zagrożeniom środowiska, edukacji ekologicznej, ochrony przed hałasem.

Celami horyzontalnymi Funduszu jest:

- wsparcie realizacji zobowiązań środowiskowych, w szczególności wynikających z Traktatu Akcesyjnego,

- dążenie do wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, poprzez współfinansowanie przedsięwzięć,

- stymulowanie "zielonego" (sprzyjającego środowisku) wzrostu gospodarczego 
w województwie kujawsko - pomorskim m.in. poprzez wspieranie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, ekoinnowacyjności, niskoemisyjności gospodarki i społeczeństwa oraz tworzenia warunków do powstawania zielonych miejsc pracy,

- promowanie zachowań ekologicznych, działań i przedsięwzięć służących zachowaniu bogactwa różnorodności biologicznej oraz adaptacji do zmian klimatycznych.

Program EKODOM

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez oszczędność zużycia ciepła w wyniku termomodernizacji budynków oraz poprzez zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł.

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym.

Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć:

  - prawo własności (w tym współwłasność),

  - użytkowanie wieczyste

Programem objęte są niżej wymienione przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, przez osoby fizyczne na potrzeby mieszkaniowe:

a) zadania termomodernizacyjne: docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją instalacji;

b) montaż pomp ciepła i kolektorów słonecznych o  mocy do 300 kW wraz z instalacją;

c) montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW.

d) montaż elektrowni wiatrowych o mocy do 40 kW.

Forma dofinansowania:

Pomoc finansowa udzielana jest w formie preferencyjnej pożyczki częściowo umarzalnej. Wypłata pożyczki nastąpi po zakończeniu realizacji zadania na podstawie faktur i protokołu odbioru.

Intensywność dofinansowania:

- Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 80% kosztu kwalifikowanego.

- Wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 20% kosztu przedsięwzięcia.

- Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie nie mniej niż 0,7 stopy redyskonta weksli jednak nie mniej niż 3,0 punkty procentowe w stosunku rocznym.

- Okres spłaty do 10 lat.

- Możliwość umorzenia 30% kwoty pożyczki.

Program EKOGMINA

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez oszczędność zużycia ciepła w wyniku termomodernizacji budynków oraz poprzez zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł.

Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego występujące z wnioskiem w imieniu beneficjentów końcowych.

Beneficjentami końcowymi programu są:

a) osoby fizyczne

b) wspólnoty mieszkaniowe,

c) jednostki samorządu terytorialnego.

posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym.

Programem objęte są niżej wymienione przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, na potrzeby mieszkaniowe:

  - zadania termomodernizacyjne: docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją instalacji;

  - montaż pomp ciepła i kolektorów słonecznych o  mocy do 300 kW wraz z instalacją;

  - montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW.;

  - montaż elektrowni wiatrowych o mocy do 40 kW.

Pomoc finansowa udzielana jest w formie preferencyjnej pożyczki częściowo umarzalnej. Wypłata pożyczki nastąpi po zakończeniu realizacji zadania na podstawie faktur i protokołu odbioru.

Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 80% kosztu  kwalifikowanego. Wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 20% kosztu przedsięwzięcia. Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie nie mniej niż 0,7 stopy redyskonta weksli jednak nie mniej niż 3,0 punkty procentowe w stosunku rocznym. Okres spłaty do 10 lat. Możliwość umorzenia 30% kwoty pożyczki.

  - INNE PROGRAMY KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE

Bank Gospodarstwa Krajowego - Fundusz Termomodernizacji i Remontów

Z dniem 21 listopada 2008 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 712), która zastąpiła dotychczasową ustawę o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Na mocy nowej ustawy w Banku Gospodarstwa Krajowego rozpoczął działalność Fundusz Termomodernizacji i Remontów, który przejął aktywa i zobowiązania Funduszu Termomodernizacji.

ESCO – Kontrakt gwarantowanych oszczędności

Finansowanie przedsięwzięć zmniejszających zużycie i koszty energii to podstawa działania firm typu ESCO (Energy Service Company). Rzetelna firma ESCO zawiera kontrakt na uzyskanie realnych oszczędności energii, które następnie są przeliczane na pieniądze. Kolejnym elementem podnoszącym wiarygodność firmy ESCO to kontrakt gwarantowanych oszczędności. Aby taki kontrakt zawrzeć firma ESCO dokonuje we własnym zakresie oceny stanu użytkowania energii w obiekcie i proponuje zakres działań, które jej zdaniem są korzystne i opłacalne. Jest w tym miejscu pole do negocjacji odnośnie rozszerzenia zakresu, jak również współudziału klienta w finansowaniu inwestycji. Kluczowym elementem jest jednak to, że po przeprowadzeniu oceny i zaakceptowaniu zakresu firma ESCO gwarantuje uzyskanie rzeczywistych oszczędności energii.

Program Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce dla małych i średnich przedsiębiorstw

PolSEFF jest Programem Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce, z linią kredytową 
o wartości €190 milionów. Oferta PolSEFF jest skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zainteresowanych inwestycją w nowe technologie i urządzenia obniżające zużycie energii lub wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych. Finansowanie można uzyskać w formie kredytu lub leasingu w wysokości do 1 miliona EURO za pośrednictwem uczestniczących w Programie instytucji finansowych (banków i instytucji leasingowych).

Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla

  - METODOLOGIA

W ramach opracowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Ciechocinek została wykonana inwentaryzacja zużycia nośników energii oraz emisji CO2 na całym obszarze terytorialnym miasta.

Jako rok bazowy do analiz przyjęto rok 2014. Wybór roku 2014 jako roku bazowego dla dokonanych obliczeń wynika z faktu możliwości pozyskania najbardziej aktualnych i wiarygodnych danych na temat emisji w tym okresie. W celu przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji zużycia energii we wszystkich sektorach, w tym mieszkaniowego w dużej części opierano się na wynikach badania ankietowego. Pytanie w ankiecie o zużycie energii w latach wcześniejszych powodowałoby dodatkowy kłopot dla ankietowanych, co w efekcie mogłoby wpłynąć na niewielką liczbę uzyskanych odpowiedzi.

Rokiem, dla którego prognozowana jest wielkość emisji jest rok 2020. W dalszej części dokumentu rok ten określany będzie jako rok docelowy. Rok ten stanowi również horyzont czasowy dla założonego planu działań.

W Planie gospodarki niskoemisyjnej wykorzystuje się dane na temat liczby ludności zgodnie z prowadzoną ewidencją ludności lub też z banku danych lokalnych. Dane wykorzystywane w dokumencie muszą być pewne i posiadać wiarygodne źródło, dlatego też nie mogą opierać się na szacunkach. W przypadku liczby ludności jest to o tyle istotne, iż emisję analizuje się również w podziale na gospodarstwa domowe 
i mieszkańców. Dlatego też niezasadnym jest zawieranie w tej liczbie dodatkowo liczby turystów. Ewidencja liczby mieszkańców zawiera tylko dane na temat mieszkańców faktycznie zamieszkujących teren gminy. Temat turystyki został szczegółowo omówiony podczas analizy zużycia paliw i emisji 
w obiektach turystycznych (sanatoriach). Te dane zawierają emisję generowaną poprzez przyjeżdżających tutaj turystów.

Inwentaryzacja emisji CO2 pozwoliła wskazać obszary o największej emisji, aby następnie dobrać działania służące jej ograniczeniu.

Podstawą oszacowania wielkości emisji jest zużycie energii końcowej:

- paliw opałowych (na potrzeby grzewcze pomieszczeń i budynków) (dane z ankietyzacji),

- ciepła sieciowego (dane od dystrybutora),

- paliw transportowych (dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców),

- energii elektrycznej (dane od dystrybutora),

- gazu sieciowego (dane od dystrybutora).

Przy sporządzaniu inwentaryzacji emisji CO2 sporządzono podział na sektory, dla których następnie obliczano zużycie energii końcowej, do sektorów tych należą:

- budynki mieszkalne,

- budynki komunalne,

- budynki niekomunalne,

- przemysł komunalne oświetlenie publiczne,

- transport prywatny,

- transport publiczny,

- tabor gminny.

Źródła danych, które zostały wykorzystane do oszacowania emisji CO2 na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek:

- Bank Danych Lokalnych, GUS,

- Energa Operator S.A.

- Ekociech Sp. z o.o.

- Dane udostępnione przez Urząd Miejski w Ciechocinku.

Dla obliczenia emisji z poszczególnych źródeł, zastosowano następujące wskaźniki:

Tabela 4. Wskaźniki emisji wykorzystywane do oszacowania wielkości emisji CO2 (źródło: http://www.kobize.pl/uploads/materialy/download/2013/WO_i_WE_do_stosowania_w_SHE_2014.pdf http://www.kobize.pl/pl/article/2011/id/137/referencyjny-wskaznik-jednostkowej-emisyjnosci-dwutlenku-wegla-przy-produkcji-energii-elektrycznej-do-wyznaczania-poziomu-bazowego-dla-projektow-ji-realizowanych-w-polsce)

| Wskaźniki emisji CO2 dla paliw opałowych |
| --- |
| Rodzaj nośnika energetycznego | MgCO2/GJ |
| Węgiel kamienny | 0,09473 |
| Gaz ziemny | 0,05582 |
| Biomasa | 0 |
| Oleje opałowe | 0,07659 |
| Ciepło sieciowe | 0,09 |
| Wskaźnik emisji CO2 dla energii elektrycznej [MgCO2/MWh] |
| energia elektryczna | 0,812 |

  - INWENTARYZACJA I PROGNOZA EMISJI DO 2020 R.

2.1. TRANSPORT

Transport podzielono na kilka sektorów, które zostaną omówione poniżej:

- Transport prywatny,

- Transport komercyjny,

- Transport publiczny,

- Transport gminny,

2.1.1. Transport prywatny

W transporcie prywatnym łączna liczba pojazdów w roku bazowym 2014 wyniosła 5 639 w tym 322 motocykle oraz 5 317 samochodów osobowych, a emisja CO2 z tego tytułu osiągnęła łączną wartość 10109,81 Mg. Liczbę pojazdów z rozróżnieniem na motocykle oraz samochody osobowe z podziałem na rodzaj zużywanego paliwa wraz z emisją CO2 zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela 5. Liczba pojazdów oraz emisja CO2 w transporcie prywatnym w 2014r.

| 2014 | Łączna liczba pojazdów | Liczba pojazdów | Rodzaj Paliwa | Zużycie paliwa [MWh/rok] | Emisja CO2 [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motocykle | 322 | 322 | Benzyna | 575,15 | 142,46 |
|  |  | 0 | Diesel | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0 | LPG | 0,00 | 0,00 |
| Sam. Osobowe | 5317 | 1542 | Benzyna | 6473,70 | 1603,47 |
|  |  | 3722 | Diesel | 31251,94 | 8273,30 |
|  |  | 53 | LPG | 401,85 | 90,58 |
| SUMA | 38 702,64 | 10 109,81 |

(źródło: opracowanie CDE)

W prognozie liczby pojazdów w transporcie prywatnym na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek oraz emisji CO2 z tego sektora w 2020 r. wykorzystano prognozowaną liczbę mieszkańców do roku 2020. 
W związku z faktem, iż prognozowana liczba mieszkańców nieznacznie spada, emisja z tego sektora również ulega zmniejszeniu i będzie wynosiła 10 013,64 Mg co obrazuje poniższa tabela.

Tabela 6. Liczba pojazdów oraz emisja CO2 w transporcie prywatnym w prognozowanym roku 2020.

| 2020 | Łączna liczba pojazdów | Liczba pojazdów | Rodzaj Paliwa | Zużycie paliwa [MWh/rok] | Emisja CO2 [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motocykle | 319 | 319 | Benzyna | 569,79 | 141,13 |
|  |  | 0 | Diesel | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0 | LPG | 0,00 | 0,00 |
| Sam. Osobowe | 5266 | 1527 | Benzyna | 6412,10 | 1588,21 |
|  |  | 3687 | Diesel | 30954,55 | 8194,57 |
|  |  | 52 | LPG | 398,03 | 89,72 |
| SUMA |  |  |  | 38 334,47 | 10 013,64 |

(źródło: opracowanie CDE)

2.1.2. Transport komercyjny

W transporcie komercyjnym, łączna liczba pojazdów w roku bazowym 2014 wyniosła 757 w tym 708 samochodów ciężarowych oraz 49 ciągników samochodowych, a emisja CO2 z tego tytułu osiągnęła łączną wartość 2 675,31 Mg. Liczbę pojazdów z podziałem na rodzaj zużywanego paliwa wraz z emisją CO2 zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela 7. Liczba pojazdów oraz emisja CO2 w transporcie komercyjnym w 2014r.

| 2014 | Łączna liczba pojazdów | Liczba pojazdów | Rodzaj Paliwa | Zużycie paliwa [MWh/rok] | Emisja CO2 [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samochody ciężarowe | 708 | 205 | Benzyna | 2938,50 | 727,83 |
|  |  | 503 | Diesel | 6138,64 | 1625,08 |
|  |  | 0 | LPG | 0,00 | 0,00 |
| Ciągniki samochodowe | 49 | 14 | Benzyna | 235,84 | 58,41 |
|  |  | 34 | Diesel | 997,18 | 263,98 |
|  |  | 0 | LPG | 0,00 | 0,00 |
| SUMA |  |  |  | 10 310,15 | 2 675,31 |

(źródło: opracowanie CDE)

W prognozie liczby pojazdów w transporcie komercyjnym na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek oraz emisji CO2 z tego sektora w 2020 r. wykorzystano prognozowaną liczbę mieszkańców do roku 2020. 
W związku z faktem, iż prognozowana liczba mieszkańców nieznacznie spada, emisja z tego sektora również ulega zmniejszeniu i będzie wynosiła 2 649,85 Mg co obrazuje poniższa tabela.

Tabela 8. Liczba pojazdów oraz emisja CO2 w transporcie komercyjnym w prognozowanym roku 2020.

| 2020 | Łączna liczba pojazdów | Liczba pojazdów | Rodzaj Paliwa | Zużycie paliwa [MWh/rok] | Emisja CO2 [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samochody ciężarowe | 701 | 203 | Benzyna | 2910,53 | 720,91 |
|  |  | 498 | Diesel | 6080,22 | 1609,61 |
|  |  | 0 | LPG | 0,00 | 0,00 |
| Ciągniki samochodowe | 48 | 14 | Benzyna | 233,59 | 57,86 |
|  |  | 34 | Diesel | 987,69 | 261,47 |
|  |  | 0 | LPG | 0,00 | 0,00 |
| SUMA |  |  |  | 10 212,04 | 2 649,85 |

(źródło: opracowanie CDE)

2.1.3. Transport komercyjny – autobusy

W transporcie dotyczącym autobusów, łączna liczba pojazdów w roku bazowym 2014 wyniosła 9 i są to wyłącznie autobusy, a emisja CO2  z tego tytułu osiągnęła łączną wartość 32,59 Mg. Liczbę pojazdów z podziałem na rodzaj zużywanego paliwa wraz z emisją CO2 zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela 9. Liczba pojazdów oraz emisja CO2 w transporcie publicznym w 2014r.

| 2014 | Łączna liczba pojazdów | Liczba pojazdów | Rodzaj Paliwa | Zużycie paliwa [MWh/rok] | Emisja CO2 [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autobusy | 9 | 0 | Benzyna | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 9 | Diesel | 123,12 | 32,59 |
|  |  | 0 | LPG | 0,00 | 0,00 |
| SUMA |  |  |  | 123,12 | 32,59 |

(źródło: opracowanie CDE)

W prognozie liczby pojazdów w transporcie dotyczącym autobusów na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek oraz emisji CO2 z tego sektora w 2020 r. wykorzystano prognozowaną liczbę mieszkańców do roku 2020. W związku z faktem, iż prognozowana liczba mieszkańców nieznacznie spada, emisja z tego sektora również ulega zmniejszeniu i będzie wynosiła 28,97 Mg co obrazuje poniższa tabela.

Tabela 10. Liczba pojazdów oraz emisja CO2 w transporcie komercyjnym w prognozowanym roku 2020.

| 2020 | Łączna liczba pojazdów | Liczba pojazdów | Rodzaj Paliwa | Zużycie paliwa [MWh/rok] | Emisja CO2 [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autobusy | 8 | 0 | Benzyna | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 8 | Diesel | 109,44 | 28,97 |
|  |  | 0 | LPG | 0,00 | 0,00 |
| SUMA |  |  |  | 109,44 | 28,97 |

(źródło: opracowanie CDE)

2.1.4. Transport gminny

W skład taboru gminnego wchodzą samochody służbowe, śmieciarki, samochody policyjne oraz pozostałe pojazdy służące do utrzymania porządku w Mieście Ciechocinek  a emisja CO2  z tego tytułu osiągnęła łączną wartość 0,24 Mg. Podział pojazdów z rozróżnieniem na rodzaj zużywanego paliwa wraz z emisją CO2 zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela 11. Liczba pojazdów oraz emisja CO2 w transporcie gminnym w 2014r.

| 2014 | Rodzaj paliwa | Roczne zużycie paliw [dm3] | Zużycie paliwa [MWh/rok] | Emisja CO2 [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Samochody służbowe | Benzyna | 3316,15 | 29,63 | 7,34 |
|  | Diesel | 8004,50 | 69,17 | 18,31 |
|  | LPG | 114,35 | 1,08 | 0,24 |
| Śmieciarki | Benzyna | 11600,00 | 103,64 | 25,67 |
|  | Diesel | 28000,00 | 241,97 | 64,06 |
|  | LPG | 400,00 | 3,77 | 0,85 |
| Samochody policyjne | Benzyna | 3084,73 | 27,56 | 6,83 |
|  | Diesel | 3084,73 | 26,66 | 7,06 |
|  | LPG | 3084,73 | 29,11 | 6,56 |
| Pozostałe pojazdy służące do utrzymania porządku w Mieście Ciechocinek | Benzyna | 13340,00 | 119,19 | 29,52 |
|  | Diesel | 32200,00 | 278,26 | 73,66 |
|  | LPG | 460,00 | 4,34 | 0,98 |
| SUMA | 106689,19 | 934,39 | 241,08 |

(źródło: opracowanie CDE)

W prognozie liczby pojazdów w transporcie publicznym na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek oraz emisji CO2 z tego sektora w 2020 r. założono iż liczba pojazdów w taborze gminnym nie ulegnie zmianie 
i będzie utrzymywać się na stałym poziomie, więc i emisja z tego tytułu będzie wynosiła tyle samo co 
w roku bazowym 2014.

Tabela 12. Liczba pojazdów oraz emisja CO2 w transporcie gminnym w prognozowanym roku 2020.

| Prognoza na rok 2020 | Rodzaj paliwa | Roczne zużycie paliw [dm3] | Zużycie paliwa [MWh/rok] | Emisja CO2 [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Samochody służbowe | Benzyna | 3316,15 | 29,63 | 7,34 |
|  | Diesel | 8004,50 | 69,17 | 18,31 |
|  | LPG | 114,35 | 1,08 | 0,24 |
| Śmieciarki | Benzyna | 11600,00 | 103,64 | 25,67 |
|  | Diesel | 28000,00 | 241,97 | 64,06 |
|  | LPG | 400,00 | 3,77 | 0,85 |
| Samochody policyjne | Benzyna | 3084,73 | 27,56 | 6,83 |
|  | Diesel | 3084,73 | 26,66 | 7,06 |
|  | LPG | 3084,73 | 29,11 | 6,56 |
| Pozostałe pojazdy służące do utrzymania porządku w Mieście Ciechocinek | Benzyna | 13340,00 | 119,19 | 29,52 |
|  | Diesel | 32200,00 | 278,26 | 73,66 |
|  | LPG | 460,00 | 4,34 | 0,98 |
| SUMA | 106689,19 | 934,39 | 241,08 |

(źródło: opracowanie CDE)

2.1.5. Podsumowanie

W poniższych tabelach zestawiono podsumowanie  emisji CO2 w sektorze transportu z podziałem na  podsektory w roku bazowym 2014 oraz w prognozowanym roku 2020.

Tabela 13. Emisja w sektorze transportu w 2014 roku.

| 2014 | Zużycie energii [GJ/rok] | Zużycie [MWh/rok] | Emisja CO2 [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Transport prywatny | 139720,72 | 38702,64 | 10109,81 |
| Transport komercyjny | 37220,76 | 10310,15 | 2675,31 |
| Transport komercyjny - autobusy | 444,49 | 123,12 | 32,59 |
| Tabor gminny | 3373,25 | 934,39 | 241,08 |
| SUMA | 180 759,21 | 50 070,30 | 13 058,80 |

(źródło: opracowanie CDE)

Tabela 14. Emisja z sektorze transportu w prognozowanym roku 2020.

| Prognoza na rok 2020 | Zużycie energii [GJ/rok] | Zużycie [MWh/rok] | Emisja CO2 [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Transport prywatny | 138391,58 | 38334,47 | 10013,64 |
| Transport komercyjny | 36866,57 | 10212,04 | 2649,85 |
| Transport komercyjny - autobusy | 395,10 | 109,44 | 28,97 |
| Tabor gminny | 3373,25 | 934,39 | 241,08 |
| SUMA | 179 026,50 | 49 590,34 | 12 933,54 |

(źródło: opracowanie CDE)

Łączna wartość emisji  CO2 w  roku bazowym 2014 wyniosła 13 058,80 Mg z czego największa emisja pochodzi z transportu prywatnego, najmniejsza emisja natomiast pochodzi z autobusów. 
W prognozowanym roku 2020 można zauważyć spadek emisji z sektora transportu o 125,25 Mg.

  - ENERGIA ELEKTRYCZNA

Dostawcą energii elektrycznej dla miasta Ciechocinek jest Energa-Operator SA, który odpowiada za sprawność, eksploatację, rozwój i modernizację. Zasilanie miasta w energię elektryczną ma miejsce 
z Głównego Punktu Zasilania Ciechocinek o napięciu 110/15 kV. Wymieniony GPZ pracuje w oparciu 
o zewnętrzne powiązania układu krajowego systemu elektroenergetycznego wysokiego napięcia, 
a poprzez układ transformacji zasilania jest cała sieć napowietrzna i kablowa średniego i niskiego napięcia.

Gwarancją ciągłości i bezawaryjności dostawy energii elektrycznej i mocy do wymienionego GPZ-u są linie napowietrzne wysokiego napięcia 110 kV, których zdolność przesyłowa ma bardzo duże rezerwy sięgające 50% faktycznego obciążenia.

- GPZ Ciechocinek powiązany jest liniami 110 kV pomiędzy:

- GPZ Ciechocinek – GPZ Toruń Południe linia 110 kV o przekroju AFL 240 mm2 ,

- GPZ Ciechocinek – GPZ Włocławek Azoty linia 110 kV o przekroju AFL 240 mm2 ,

- GPZ Ciechocinek – Gniewkowo linia 110 kV o przekroju AFL 240 mm2.

Stan techniczny przesyłowy tych linii jest dobry, a także cały układ elektroenergetyczny można ocenić jako dobry.

Z GPZ-u 110/15 kV Ciechocinek wychodzą na teren miasta linie napowietrzne i kablowe – magistralne 15kV, zasilające stacje transformatorowe 15/0,4 kV. Na terenie miasta Ciechocinek pracuje 73 stacje transformatorowe 15/0,4 kV, w tym 9 nie będących na majątku w eksploatacji Operatora Systemu Energetycznego Oddziału Toruń. Stan techniczny tych stacji uznać należy jako dobry. Ogólna moc elektryczna tych stacji transformatorowych wynosi 28165 kVA. Stopień obciążenia jest zróżnicowany (średnio od 54% do 87%) co świadczy o pewnej rezerwie mocy, którą można wykorzystać dla wzrostu zapotrzebowania czy podłączenia nowych odbiorców energii elektrycznej.

Z systemu zasilania sieci 15kV prowadzona jest sieć niskiego napięcia bezpośrednio do odbiorców energii elektrycznej. Ogółem długość tej sieci na terenie miasta wynosi:

- 21,3 km w liniach napowietrznych 15 kV, a w liniach 0,4 kV – 53,8 km,

- 33,7 km w liniach kablowych 15kV, a w liniach 0,4 kV – 170 km.

Dane dotyczące zużycia energii elektrycznej oraz emisji CO2, z podziałem na sektory w roku 2014 oraz prognozę do roku 2020 przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 15. Zużycie energii elektrycznej oraz emisja dwutlenku węgla [MgCO2] w  roku 2014 na terenie miasta Ciechocinek.

| rok 2014 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa taryfowa | Liczba odbiorców | Zużycie MWh | Emisja [Mg CO2] |
| Przemysł | 11 | 5153,65 | 4184,76 |
| Budynki niekomunalne | 429 | 10353,90 | 8407,37 |
| Budynki mieszkalne | 5303 | 9189,08 | 7461,53 |
| Budynki komunalne | 8 | 198,09 | 160,85 |
| Komunalne oświetlenie publiczne | - | 1282,00 | 1040,98 |
|  |  | 26176,72 | 21255,50 |

(źródło: opracowanie CDE)

Tabela 16. Zużycie energii elektrycznej oraz emisja dwutlenku węgla [Mg CO2] w roku 2020 na terenie miasta Ciechocinek.

| rok 2020 - prognoza |  |  |
| --- | --- | --- |
| Grupa taryfowa | Liczba odbiorców | Zużycie MWh | Emisja [Mg CO2] |
| Przemysł | - | 5104,61 | 4144,94 |
| Budynki niekomunalne | - | 10255,37 | 8327,36 |
| Budynki mieszkalne | - | 9101,64 | 7390,53 |
| Budynki komunalne | - | 198,09 | 160,85 |
| Komunalne oświetlenie publiczne | - | 1282,00 | 1040,98 |
|  |  | 25941,71 | 21064,67 |

(źródło: opracowanie CDE)

  - GAZ

W poniższych tabelach przedstawiono zużycie gazu przez poszczególne sektory w roku 2014 oraz prognozowanym 2020.

Mając na uwadze wysokie walory gazu ziemnego przewodowego, jako czynnika energetycznego 
w mieście o walorach uzdrowiskowych i obszarach chronionych należy dążyć do jak największe wykorzystanie tego nośnika.

Tabela 17. Zużycie gazu z podziałem na sektory w roku 2014.

| rok 2014 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zużycie gazu [m3] | zużycie gazu [GJ] | zużycie gazu [MWh] | Emisja CO2 [Mg CO2] |
| Przemysł | 51 038,84 | 1 903,75 | 528,82 | 106,27 |
| Budynki niekomunalne | 1 034 734,72 | 38 595,61 | 10 721,00 | 2 154,41 |
| Budynki mieszkalne | 2 468 100,00 | 92 060,13 | 25 572,26 | 5 138,80 |
| Budynki komunalne | 842 456,71 | 30 429,54 | 8 452,65 | 1 698,58 |
| SUMA | 4 396 330,27 | 162 989,02 | 45 274,73 | 9 098,05 |

(źródło: opracowanie CDE)

Tabela 18. Prognoza zużycia gazu z podziałem na sektory w roku 2020.

| rok 2020 - prognoza |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zużycie gazu [m3] | zużycie gazu [GJ] | zużycie gazu [MWh] | Emisja CO2 [Mg CO2] |
| Przemysł | 50 553,16 | 1 885,63 | 523,79 | 105,26 |
| Budynki niekomunalne | 1 024 888,38 | 38 228,34 | 10 618,98 | 2 133,91 |
| Budynki mieszkalne | 2 444 614,02 | 91 184,10 | 25 328,92 | 5 089,90 |
| Budynki komunalne | 837 781,30 | 30 260,66 | 8 405,74 | 1 689,15 |
| SUMA | 4 357 836,86 | 161 558,73 | 44 877,43 | 9 018,21 |

(źródło: opracowanie CDE)

  - PALIWA OPAŁOWE

Zapotrzebowanie na energię cieplną na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek dla roku 2014 
i prognozowanego 2020 został przedstawiony w kolejnych podrozdziałach.

Wskaźnik zapotrzebowania na energię cieplną został wyznaczony na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji.

W prognozie zapotrzebowanie na energię cieplną do 2020 r. wykorzystano dane na temat prognozy ogólnej powierzchni użytkowych mieszkań [m2] w 2020 r. przyjmując jednocześnie, że struktura zużycia paliw na cele grzewcze nie zmieni się znacząco do 2020 r. oraz zapotrzebowanie na energię cieplną na m2 również nie zmieni się znacznie w okresie prognozy.

    - Ciepło systemowe

Tabela 19. Wykorzystanie ciepła sieciowego wraz z emisją dwutlenku węgla na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek w roku 2014.

| 2014 | Liczba odbiorców [budynków] | Zużycie ciepła [GJ/rok] | Powierzchnia ogrzewanych budynków | Emisja CO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przemysł | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Gospodarstwa domowe | 34 | 28079 | 71410 | 2527,11 |
| Użyteczność publiczna | 3 | 3040 | 5445 | 273,60 |
| Handel/usługi | 1 | 350 | 200 | 31,50 |

(źródło: opracowanie CDE na podstawie danych z Ekociech Sp. z o.o.)

Tabela 20. Wykorzystanie ciepła sieciowego wraz z emisją dwutlenku węgla na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek w roku 2020 – prognoza.

| Prognoza 2020 | Liczba odbiorców [budynków] | Zużycie ciepła [GJ/rok] | Powierzchnia ogrzewanych budynków | Emisja CO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przemysł | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gospodarstwa domowe | 34 | 28931 | 73578 | 2603,79 |
| Użyteczność publiczna | 3 | 3040 | 5445 | 273,6 |
| Handel/usługi | 1 | 349 | 199 | 31,41 |

(źródło: opracowanie CDE na podstawie danych z Ekociech Sp. z o.o.)

    - Paliwa kopalne

Zapotrzebowanie na energię cieplną na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek dla roku 2014 
i prognozowanego 2020 zostało przedstawione w tabeli poniżej. Wskaźnik zapotrzebowania na energię cieplną został wyznaczony na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji.

Tabela 21. Zapotrzebowanie na energię cieplną

| Zapotrzebowanie na energię cieplną |
| --- |
| Ogólne zapotrzebowanie na energię w roku 2014 r. [GJ] | 261 879,01 |
| Ogólne zapotrzebowanie na energię w roku 2020 r. [GJ] | 269 831,88 |
| zapotrzebowanie na energię 2014 [GJ/m2]* | 0,471 |

Na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji na terenie miasta wyznaczono statystyczną strukturę zużycia paliw na cele grzewcze, która zestawiona została na poniższym wykresie.

Wykres 11. Struktura paliw opałowych wykorzystywanych na potrzeby cieplne na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek.

(źródło: opracowanie CDE na podstawie ankietyzacji)

W poniższych tabelach przedstawiono zużycie paliw opałowych w analizowanych w roku 2014. Na przestrzeni analizowanych lat zużycie paliw opałowych rosło.

Tabela 22. Zużycie paliw opałowych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek w roku 2014.

| 2014 | % | Potrzeby cieplne zaspokajane z danego rodzaju paliwa [GJ] | Potrzeby cieplne zaspokajane z danego rodzaju paliwa [MWh] | wskaźnik emisji [Mg CO2/GJ] | Emisja [Mg CO2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ciepło sieciowe | 10,72% | 28 079,00 | 7 777,88 | 0,09000 | 2 527,11 |
| gaz | 35,15% | 92 060,13 | 25 500,66 | 0,05582 | 5 138,80 |
| węgiel | 38,70% | 101 336,03 | 28 070,08 | 0,09473 | 9 599,56 |
| en. elektryczna | 2,52% | 6 603,41 | 1 829,15 | 0,22600 | 1 492,37 |
| olej opałowy | 2,10% | 5 501,20 | 1 523,83 | 0,07659 | 421,34 |
| biomasa | 10,81% | 28 299,24 | 7 838,89 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA |  | 261 879,01 | 72 540,49 |  | 19 179,18 |

(źródło: opracowanie CDE)

Prognoza wykorzystania paliw opałowych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek została sporządzona 
w oparciu o prognozowaną powierzchnię mieszkań na terenie miasta. W związku z faktem, iż powierzchnia stale wzrasta emisja z tego sektora ulega zwiększeniu.

Tabela 23. Zużycie paliw opałowych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek w roku 2020 – prognoza.

(źródło: opracowanie CDE)

| 2020 - Prognoza | % | Potrzeby cieplne zaspokajane z danego rodzaju paliwa [GJ] | Potrzeby cieplne zaspokajane z danego rodzaju paliwa [MWh] | wskaźnik emisji [Mg CO2/GJ] | Emisja [Mg CO2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ciepło sieciowe | 10,72% | 28 931,72 | 8 014,09 | 0,09000 | 2 603,85 |
| gaz | 35,15% | 94 855,86 | 26 275,07 | 0,05582 | 5 294,85 |
| węgiel | 38,70% | 104 413,45 | 28 922,53 | 0,09473 | 9 891,09 |
| en. elektryczna | 2,52% | 6 803,95 | 1 884,69 | 0,22600 | 1 537,69 |
| olej opałowy | 2,10% | 5 668,26 | 1 570,11 | 0,07659 | 434,13 |
| biomasa | 10,81% | 29 158,64 | 8 076,94 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA |  | 269 831,88 | 74 743,43 |  | 19 761,62 |

  - BUDYNKI KOMUNALNE

W ramach sporządzania Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Ciechocinek dokonano inwentaryzacji budynków użyteczności publicznej na terenie miasta.

Na poniższym wykresie przedstawiono procentową strukturę wykorzystywanych paliw w budynkach użyteczności publicznej. W przeważającej większości budynków, wykorzystywanym nośnikiem energii jest gaz.

Wykres 12. Struktura procentowa paliw wykorzystywanych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek.

(źródło: opracowanie CDE, na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji)

Tabela 24. Zużycie energii w 2014 roku w budynkach komunalnych.

|  | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Zużycie energii elektrycznej | [MWh/rok] | 198,09 |
| Zużycie energii cieplnej | [MWh/rok] | 9115,24 |
| Całkowite zużycie energii | [MWh/rok] | 9313,33 |
| Emisja CO2 z tytułu zużycia energii elektrycznej | [MgCO2/rok] | 160,85 |
| Emisja CO2 z tytułu zużycia energii cieplnej | [MgCO2/rok] | 1869,67 |
| Całkowita emisja CO2 | [MgCO2/rok] | 2030,52 |

Tabela 25. Inwentaryzacja budynków komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek.

| Lp. | Podmiot | Powierzchnia użytkowa [m2] | Zużycie energii elektrycznej [MWh] | Źródło ciepła | Zużycie ciepła [GJ] | Zużycie ciepła [MWh] | Emisja CO2 z energii elektrycznej [Mg CO2] | Emisja CO2 ze zużycia energii na potrzeby cieplne [Mg CO2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urząd Miejski w Ciechocinku, ul. Kopernika 18, 87 - 720 Ciechocinek | 507,81 | 9,07 | gaz | 0,00 | 0,00 | 7,36 | 0,00 |
| 2 | Urząd Miejski w Ciechocinku, ul. Kopernika 19,21, 87- 720 Ciechocinek | 631,46 | 44,52 | gaz | 16253,00 | 4502,08 | 36,15 | 907,24 |
| 3 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kopernika 14, 87-720 Ciechocinek | 520,00 | 13,30 | gaz | 467,46 | 129,49 | 10,80 | 26,09 |
| 4 | Przedszkole Samorządowe nr 1 "Bajka", ul. Widok 9, 87 - 720 Ciechocinek | 1196,40 | 26,38 | gaz | 482,25 | 133,58 | 21,42 | 26,92 |
| 5 | Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "EKOCIECH" Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 33, 87 - 720 Ciechocinek | 800,00 | 52,00 | gaz | 56,70 | 15,71 | 42,22 | 3,16 |
|  |  |  |  | węgiel | 652,80 | 180,83 | 0,00 | 61,84 |
| 6 | Budynek AA, ul. Tężniowa 6, 87 - 720 Ciechocinek | 280,82 | 9,79 | energia elektryczna | 9,79 | 2,71 | 7,95 | 7,95 |
| 7 | Biuro Kultury, Sportu i Promocji, ul. Zdrojowa 2b, 87 - 720 Ciechocinek | 312,50 | 8,45 | gaz | 2913,00 | 806,90 | 6,86 | 162,60 |
| 8 | Teatr Letni, ul. Żelazna 5, 87 - 720 Ciechocinek | 665,00 | 34,58 | gaz | 12072,00 | 3343,94 | 28,08 | 673,86 |
| SUMA |  | 4913,99 | 198,09 |  | 32907,00 | 9115,24 | 160,85 | 1869,67 |

(źródło: opracowanie CDE, na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji)

  - BUDYNKI NIEKOMUNALNE

| Lp. | Podmiot | Powierzchnia użytkowa [m2] | Zużycie energii elektrycznej [MWh] | Źródło ciepła | Zużycie ciepła [GJ] | Zużycie ciepła [MWh] | Wskaźnik emisji CO2 dla energii elektrycznej [Mg/MWh] | Emisja CO2 z energii elektrycznej [Mg CO2] | Wskaźnik emisji CO2 dla energii cieplnej [Mg/GJ] | Emisja CO2 ze zużycia energii na potrzeby cieplne [Mg CO2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDYNKI UZDROWISKOWE |
| 1 | 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny SP ZOZ ul. Wojska Polskiego 5, 87 - 720 Ciechocinek | 24063,00 | 185,00 | gaz | 29889,91 | 8279,50 | 0,812 | 150,22 | 0,05582 | 1668,45 |
|  |  |  |  | energia elektryczna | 6,89 | 1,91 | 0,812 |  | 0,226 | 1,56 |
| 2 | Sanatorium uzdrowiskowe "Wrzos" ul. Leśna 2, 87 - 720 Ciechocinek | 8602,00 | 338,43 | gaz | 6,33 | 1,75 | 0,812 | 274,81 | 0,05582 | 0,35 |
| 3 | Centrum Promocji Zdrowia SANVIT Sp. z o.o. ul. Staszica 8, 87-720 Ciechocinek | 8084,00 | 370,56 | gaz | 8330,81 | 2307,63 | 0,812 | 300,89 | 0,05582 | 465,03 |
| 4 | Hotel Uzdrowiskowy St. George, ul. Wojska Polskiego 2, 87-720 Ciechocinek | 3300,00 | brak danych | gaz | brak danych | brak danych | 0,812 | brak danych | 0,05582 | 0,00 |
| 5 | Klinika Uzdrowiskowa "Pod Tężniami" im. Jana Pawła II, Spółdzielnia Usług Medycznych, ul. Warzelniana 7, 87-720 Ciechocinek | 16826,00 | 2,00 | gaz | 14920,00 | 4132,84 | 0,812 | 1,62 | 0,05582 | 832,83 |
| 6 | Kompleks Europa, ul. Armii Krajowej 4, 87-720 Ciechocinek (budynek usługowo - mieszkalny, zabytek) | 2120,23 | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | 0,812 | brak danych | 0,05582 | 0,00 |
| 7 | Kotłownia Zakładu Przyrodoleczniczego nr 1, ul. Kościuszki 14, 87-720 Ciechocinek (Budynek Zarządu, Zespół Sanatoryjny nr 5 - Zachęta, Zakład przyrodoleczniczy nr 1 - część mieszkalna) | 3211,38 | 86,00 | gaz | 5193,50 | 1438,60 | 0,812 | 69,83 | 0,05582 | 289,90 |
| 8 | Przepompownia Solanki między Tężniami w Ciechocinku (budynek techniczny) | 150,00 | 41,00 | olej opałowy | 128,52 | 35,60 | 0,812 | 33,29 | 0,07659 | 9,84 |
| 9 | Sanatorium Uzdrowiskowe "Krystynka" Sp. z o.o. ul. Polna 16, 87-720 Ciechocinek | 3513,00 | 231,54 | gaz | 3628,54 | 1005,11 | 0,812 | 188,01 | 0,05582 | 202,55 |
| 10 | Sanatorium uzdrowiskowe "Promień" ul. Nieszawska 22, 87 - 720 Ciechocinek | 4387,00 | 170,08 | gaz | 3,76 | 1,04 | 0,812 | 138,10 | 0,05582 | 0,21 |
| 11 | Sanatorium Uzdrowiskowe "Zdrowie" Sp. z o.o. ul. Piłsudzkiego 3, 87 - 720 Ciechocinek | 3850,00 | 200,00 | gaz | 3058,60 | 847,23 | 0,812 | 162,40 | 0,05582 | 170,73 |
| 12 | Sanatorium Uzdrowiskowe nr IV GRAŻYNA, ul. R. Traugutta 6, 87-720 Ciechocinek | 3826,00 | 237,00 | gaz | 3724,74 | 1031,75 | 0,812 | 192,44 | 0,05582 | 207,92 |
| 13 | SPZOZ Orion, Warzelniana 1, 87-720 Ciechocinek | 12300,00 | 615,00 | gaz | 10084,80 | 2793,49 | 0,812 | 499,38 | 0,05582 | 562,93 |
| 14 | Szpital Uzdrowiskowy nr 1, ul. Armii Krajowej 6, 87-720 Ciechocinek | 6330,73 | 570,00 | gaz | 7405,73 | 2051,39 | 0,812 | 462,84 | 0,05582 | 413,39 |
| 15 | Szpital uzdrowiskowy nr III Markiewicz, ul. S. Staszica 5, Ciechocinek, Zespół Szkół Uzdrowiskowych nr 1, ul. S. Staszica 7, Ciechocinek | 5029,00 | 189,00 | gaz | 3121,75 | 864,72 | 0,812 | 153,47 | 0,05582 | 174,26 |
| 16 | Szpital uzdrowiskowy nr IV, Dom zdrojowy, ul. Leśna 3, 87-780 Ciechocinek | 13077,00 | 771,00 | gaz | 10662,62 | 2953,54 | 0,812 | 626,05 | 0,05582 | 595,19 |
| 17 | Zakład Produkcji Zdrojowej, ul. Solna 2, 87-720 Ciechocinek | 4193,26 | 356,00 | gaz | 4060,85 | 1124,86 | 0,812 | 289,07 | 0,05582 | 226,68 |
|  | SUMA | 122862,60 | 4362,61 |  | 104227,34 | 28870,97 |  | 3542,44 |  | 5821,81 |

(źródło: opracowanie CDE, na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji)

Tabela 26. Zużycie energii w budynkach niekomunalnych.

|  | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Zużycie energii elektrycznej | [MWh/rok] | 4362,61 |
| Zużycie energii cieplnej | [MWh/rok] | 28870,97 |
| Całkowite zużycie energii | [MWh/rok] | 33233,58 |
| Emisja CO2 z tytułu zużycia energii elektrycznej | [MgCO2/rok] | 3542,44 |
| Emisja CO2 z tytułu zużycia energii cieplnej | [MgCO2/rok] | 5821,81 |
| Całkowita emisja CO2 | [MgCO2/rok] | 9364,25 |

  - KOMUNALNE OŚWIETLENIE PUBLICZNE

Dane dotyczące oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek pozyskano z Urzędu Miejskiego w Ciechocinku.

Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia charakterystykę systemu oświetleniowego znajdującego się na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek.

Tabela 27 Charakterystyka systemu oświetleniowego znajdującego się na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek.

| Charakterystyka systemu oświetleniowego - stan na rok 2014 |  |
| --- | --- |
| Zużycie energii [MWh] | Zużycie energii [GJ] | Wskaźnik emisji [MgCO2/MWh] | Emisja [Mg CO2] |
| 1282,00 | 4615,20 | 0,812 | 1040,98 |
| 1 282,00 | 4 615,20 |  | 1 040,98 |

(Źródło: Urząd Miejski w Ciechocinku).

Tabela 28. Prognozowane zużycie energii z systemu oświetlenia ulicznego w 2020r.

| Charakterystyka systemu oświetleniowego - prognoza na rok 2020 |  |
| --- | --- |
| Zużycie energii [MWh] | Zużycie energii [GJ] | wskaźnik emisji [MgCO2/GJ] | Emisja [Mg CO2] |
| 1282,00 | 4615,20 | 0,812 | 1040,98 |
| 1 282,00 | 4 615,20 |  | 1 040,98 |

  - PODSUMOWANIE INWENTARYZACJI I PROGNOZY EMISJI CO2

W poniższych tabelach przedstawiono bilans emisji z podziałem na sektory.

Tabela 29. Bilans emisji wg sektorów [Mg CO2]  w 2014 roku na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek.

| Kategoria | Emisje CO2 [t]/emisje ekwiwalentu CO2 [t] w roku bazownym 2014 |
| --- | --- |
|  | Energia elektryczna | Ciepło sieciowe | Paliwa kopalne | Energia odnawialna | Razem |
|  |  |  | Gaz ziemny | Gaz ciekły | Olej opałowy | Olej napędowy | Benzyna | Węgiel brunatny | Węgiel kamienny | Inne paliwa kopalne | Biopaliwo | Olej roślinny | Inna biomasa | Słoneczna cieplna | Geotermiczna |  |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne | 160,85 | 273,60 | 1698,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2194,87 |
| Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne) | 8407,37 | 31,50 | 2154,41 | 0,00 | 9,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10603,12 |
| Budynki mieszkalne | 7461,53 | 2527,11 | 5138,80 | 0,00 | 421,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9599,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25148,34 |
| Komunalne oświetlenie publiczne | 1040,98 | 1040,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2081,97 |
| Przemysł (z wyjątkiem zakładów objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji UE — ETS) | 4184,76 | 4184,76 | 106,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8475,79 |
| Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł razem | 21255,50 | 8057,96 | 9098,05 | 0,00 | 431,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9661,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48504,08 |
| TRANSPORT: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabor gminny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,63 | 0,00 | 8,63 | 69,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,63 |
| Transport komercyjny autobusy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,59 |
| Transport prywatny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,58 | 0,00 | 8273,30 | 1745,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10109,81 |
| Transport komercyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1889,06 | 786,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2675,31 |
| Transport razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,22 | 0,00 | 10203,59 | 2601,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12904,34 |
| INNE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarowanie odpadami |  |  |
| Gospodarowanie ściekami |  |  |
| Razem | 21255,50 | 8057,96 | 9098,05 | 99,22 | 431,18 | 10203,59 | 2601,54 | 0,00 | 9661,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61408,42 |

(Źródło: Opracowanie CDE Sp. z o.o.).

Tabela 30. Bilans emisji wg sektorów [Mg CO2]  w prognozowanym 2020 roku na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek.

| Kategoria | Emisje CO2 [t]/emisje ekwiwalentu CO2 [t] w prognozowanym roku 2020 |
| --- | --- |
|  | Energia elektryczna | Ciepło sieciowe | Paliwa kopalne | Energia odnawialna | Razem |
|  |  |  | Gaz ziemny | Gaz ciekły | Olej opałowy | Olej napędowy | Benzyna | Węgiel brunatny | Węgiel kamienny | Inne paliwa kopalne | Biopaliwo | Olej roślinny | Inna biomasa | Słoneczna cieplna | Geotermiczna |  |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne | 160,85 | 273,60 | 1689,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2185,44 |
| Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne) | 8327,36 | 31,41 | 2133,91 | 0,00 | 9,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10502,52 |
| Budynki mieszkalne | 7390,53 | 2603,79 | 5089,90 | 0,00 | 434,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9891,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25409,44 |
| Komunalne oświetlenie publiczne | 1040,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1040,98 |
| Przemysł (z wyjątkiem zakładów objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji UE — ETS) | 4144,94 | 0,00 | 105,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4250,20 |
| Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł razem | 21064,67 | 2908,80 | 9018,21 | 0,00 | 443,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9952,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43388,58 |
| TRANSPORT: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabor gminny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,63 | 0,00 | 8,63 | 69,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,63 |
| Transport komercyjny autobusy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,97 |
| Transport prywatny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,72 | 0,00 | 8194,57 | 1729,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10013,64 |
| Transport komercyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1871,08 | 786,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2657,33 |
| Transport razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,35 | 0,00 | 10103,26 | 2584,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12786,57 |
| INNE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarowanie odpadami |  |  |
| Gospodarowanie ściekami |  |  |
| Razem | 21064,67 | 2908,80 | 9018,21 | 98,35 | 443,98 | 10103,26 | 2584,95 | 0,00 | 9952,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56175,15 |

(Źródło: Opracowanie CDE Sp. z o.o.).

- IDENTYFIKACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH

Na podstawie analizy uwarunkowań prawnych, opisanych w rozdziale 3 oraz stanu obecnego (dla roku 2014) w kontekście realizacji strategii niskoemisyjnego rozwoju, wyznaczono sektory problemowe dla Gminy Miejskiej Ciechocinek. W każdym z analizowanych sektorów określono kwestie problemowe 
w znacznym stopniu przyczyniające się do niekorzystnej sytuacji w mieście, w zakresie zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych i jakości zanieczyszczeń powietrza.

Niska emisja na terenie gminy

Niska emisja na terenie miasta związana jest ze znacznym wykorzystaniem paliw stałych (węgla i drewna) 
w paleniskach domowych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek. Na podstawie zebranych informacji, stwierdzono iż około 70% łącznego zapotrzebowania na energię cieplną pochodzi właśnie ze spalania paliw stałych. Rozwiązaniem tego problemu może być m.in. wymiana kotłów na kotły wykorzystujące np. gaz oraz montaż odnawialnych źródeł energii.

Transport

Problem zwiększonej emisji dotyczy, szczególnie głównych ulic w centrum miasta. Na wielkość emisji na terenie miasta ma wpływ jego uzdrowiskowo – turystyczny charakter. Wielkość emisji zależy również od stanu technicznego pojazdów, a także nie bez znaczenia jest brak płynności ruchu. Duże znaczenie dla istnienia problemu „zakorkowania” miasta mają przyzwyczajenia mieszkańców do korzystania z własnego samochodu.

Jako główne kierunki działań w sektorze transportu należy wskazać:

- Wyłączenie z ruchu samochodowego ulic w centrum miasta,

- Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych, jako zachęta do alternatywnych możliwości transportu.

- działania informacyjno-edukacyjne zachęcające do korzystania z komunikacji publicznej, 
w tym promowanie rozwiązań podwózek sąsiedzkich – carpooling,

- modernizację oraz budowę dróg.

Sektor mieszkaniowy

Podstawowym problemem w sektorze mieszkaniowym jest zły stan niektórych budynków, oraz mieszkań komunalnych, a także niektórych budynków pozostających w zarządzie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. W starych budynkach często wykorzystywane jest stare, nieefektywne oświetlenie, bez regulacji czasu świecenia. Ponadto, termomodernizacja nie jest przeprowadzona kompleksowo (tj. docieplenie ścian i stropodachów, przegród wewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej).

Sektor użyteczności publicznej

Budynki użyteczności publicznej w tym obiekty uzdrowiskowe w większości ogrzewane są gazem, problemem stano nieraz brak termomodernizacji budynków oraz wykorzystanie nieefektywnego starego oświetlenia.  W celu zmniejszenia niskiej emisji z budynków użyteczności publicznej zaleca się modernizację budynków oraz montaż odnawialnych źródeł energii na wyżej wymienionych budynkach.

Energia odnawialna

Wysoka emisja w sektorze mieszkaniowym związana jest także w bardzo niewielkim wykorzystaniem OZE na terenie miasta. Problemem może być produkcja energii elektrycznej z OZE przy niedostatecznie rozwiniętej sieci dystrybucyjnej. Udział energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Ciechocinek utrzymuje się na niewielkim poziomie, przeważnie stanowią je rozproszone źródła wykorzystujące energię słoneczną (kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne), oraz geotermalną (pompy ciepła). Powszechne zastosowanie OZE ma szczególne znaczenie dla ograniczenia emisji z indywidualnych gospodarstw domowych.

Niedostateczna świadomość ekologiczna mieszkańców

Jest to pewnego rodzaju przeszkoda przy wprowadzaniu różnego rodzaju programów środowiskowych np. związanych z wymianą pieców węglowych na gazowe dla indywidualnych odbiorców. W tym konkretnym przypadku barierą często jest czynnik ekonomiczny, który wiąże się z niechęcią do większych kosztów ogrzewania nawet jeżeli mają one swoje przełożenie na większy komfort.

Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem

- METODOLOGIA DOBORU PLANU DZIAŁAŃ

Celem doboru działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej jest przedstawienie planu prac i uwarunkowań, sprzyjających redukcji emisji CO2 realizowanych w granicach administracyjnych miasta. Działania te mogą zostać pogrupowane w następujące struktury.

Pierwszy podział działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej związany jest z wpływem poszczególnych zadań na redukcję emisji dwutlenku węgla. Wyszczególniono tutaj:

  - Działania służące redukcji zużycia energii finalnej na terenie miasta. Redukcja emisji gazów cieplarnianych, ma w tym przypadku charakter pośredni – redukując zużycie energii, obniża się zużycie paliw kopalnych (w szczególności węgla), które są głównym źródłem szkodliwych emisji. Przykładem takich działań jest chociażby termomodernizacja obiektów publicznych.

  - Działania bezpośrednio przyczyniające się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, w których źródła emisji (takie jak lokalne kotły węglowe) zastępowane są przez nowoczesne rozwiązania wykorzystujące paliwa mniej szkodliwe dla środowiska (np. wymiana kotła węglowego na gazowy) lub odnawialne źródła energii w ramach których, emisje zostają zredukowane do zera (np. kolektory słoneczne wytwarzające ciepło, instalacje fotowoltaiczne generujące energię elektryczną).

Drugim podziałem charakteryzującym wybrane działania jest podział z uwagi na podmiot odpowiedzialny za ich realizację. W tej kategorii wyróżnić można:

  - Działania realizowane przez struktury administracyjne,

  - Działania realizowane przez mieszkańców i podmioty gospodarcze – działania te nie są uzależnione bezpośrednio od aktywności miasta, aczkolwiek istotna jest rola samorządu w promocji i upowszechnianiu pożądanych z punktu środowiskowego zachowań.

Trzecim podziałem jest podział zadań z uwagi na plan ich realizacji gdzie wyróżnić można:

- Działania przewidziane do realizacji – tzw. Działania obligatoryjne, wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej, których realizacja jest zagwarantowana środkami zarezerwowanymi w budżecie miejskim. Są to których realizacja ma charakter priorytetowy.

- Działania planowane do realizacji – tzw. Działania fakultatywne, niewpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej, których realizacja uzależniona jest od pozyskania na ten cel środków zewnętrznych, bądź dodatkowych środków budżetowych. Realizacja tych zadań nie ma charakteru priorytetowego, wskazują one jednakże kierunek inwestycyjny jakim powinno podążać miasto, a także mieszkańcy oraz przedsiębiorcy działający na jego obszarze.

- PLAN DZIAŁAŃ

W poniższym rozdziale przedstawiono zestawienie planowanych działań wraz z metodyką obliczenia efektu ekologicznego.

| Działanie I |
| --- |
| Nazwa Działania | Niskoemisyjne planowanie przestrzenne |
| Sektor | międzysektorowe |
| Strefa uzdrowiskowa | A,B,C |
| Okres realizacji | 2016 - 2020 |
| Jednostka odpowiedzialna | Referat Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska |
| Efekt ekologiczny - redukcja zużycia energii [MWh/rok] | - |
| Efekt ekologiczny - redukcja emisji [Mg CO2/rok] | - |
| Efekt ekologiczny – wzrost produkcji z OZE [MWh/rok] | - |
| Szacowany koszt działania [zł] | Bez istotnego wzrostu kosztów zamówień |
| Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg CO2/rok] | - |
| Źródło finansowania | Środki własne Gminy Miejskiej, |

Zadanie polega na uwzględnianiu w planach zagospodarowania przestrzennego wymogów dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników niepowodujących nadmiernej emisji zanieczyszczeń 
z indywidualnych systemów grzewczych oraz projektowanie linii zabudowy uwzględniając zapewnienie „przewietrzania” miasta ze szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej zabudowie oraz zwiększenie powierzchni terenów zielonych (nasadzanie drzew i krzewów).

Polityka planowania przestrzennego miasta ma decydujący wpływ na jej rozwój, zagospodarowanie terenu, a także optymalne zaopatrzenie w czynniki energetyczne. Właściwe zapisy w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego mogą mieć decydujący wpływ na obniżenie emisji komunalnobytowej (powierzchniowej). Przepisy te mogą dotyczyć min. układu zabudowy zapewniającego przewietrzanie miasta, wprowadzania zieleni izolacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz ustaleniu sposobu zaopatrzenia w ciepło (stosowanie ogrzewania proekologicznego; wymiana starych kotłów węglowych na niskoemisyjne sposoby ogrzewania (np. ogrzewanie gazowe ).

Polityka planowania przestrzennego wspierająca niskoemisyjną gospodarkę miasta winna zatem polegać na:

- posiadaniu planów zagospodarowania przestrzennego, w których określono wymagania w zakresie stosowanych sposobów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe niepowodujące nadmiernej emisji zanieczyszczeń,

- uwzględnieniu zachowania terenów zielonych oraz określonych wymogów ochrony powietrza,

- zwiększeniu obszarów zieleni ochronnej zapewniającej wymianę powietrza w obszarach gęstej zabudowy,

- ochronie istniejących i wyznaczaniu nowych kanałów przewietrzania,

- zapobieganiu rozproszonej zabudowy powodującej konieczność dostarczania energii na duże odległości co powoduje znaczne straty na przesyle.

Planowanie przestrzenne należy do zadań administracyjnych miasta, które może przynieść zamierzone efekty w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w mieście poprzez:

- wprowadzenie zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego umożliwiających ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez:

- ustalanie sposobu zaopatrzenia w ciepło, tam gdzie to możliwe, z sieci ciepłowniczej,

- ustalanie sposobu zaopatrzenia w ciepło z preferencjami dla ekologicznych czynników grzewczych takich, jak gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy lekki, energia elektryczna, energia odnawialna,

- stosowanie w lokalnych kotłowniach węglowych, do czasu ich modernizacji z wykorzystaniem nowoczesnych kotłów niskoemisyjnych, wyłącznie paliw o niskiej zawartości siarki i popiołu,

- wprowadzenie zapisów ograniczających rozprzestrzenianie się luźnej zabudowy na rzecz zwartej,

- wprowadzenie w planach zagospodarowania przestrzennego zapisów dotyczących lokalizacji zakładów przemysłowych wprowadzających pył do powietrza na terenach oddalonych od zabudowy mieszkaniowej i terenów cennych kulturowo bądź przyrodniczo.

Zadanie ma charakter administracyjny. Jego efektem będzie porządkowanie zagospodarowanie przestrzennego w mieście w celu ograniczania strat energii wynikających z przesyłu oraz propagowanie proekologicznych rozwiązań.

Działanie ma charakter pośredni, nie wpłynie bezpośrednio na redukcję emisji dwutlenku węgla, w związku z tym efekt ekologiczny dla tego działania jest trudny do oszacowania i nie został wyliczony. Jednak działanie te przyczynia się do wzrostu efektu ekologicznego w innych działaniach dla których efekt ten został obliczony.

| Działanie II |
| --- |
| Nazwa Działania | Stosowanie w ramach procedur zamówień publicznych kryteriów „Zielonych zamówień publicznych” |
| Sektor | międzysektorowe |
| Strefa uzdrowiskowa | A,B,C |
| Okres realizacji | 2016 - 2020 |
| Jednostka odpowiedzialna | Referaty zajmujące się procedurami przetargowymi, w tym m.in. Referat Gospodarki Miejskiej; Referat Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska oraz Biuro Organizacyjne |
| Efekt ekologiczny - redukcja zużycia energii [MWh/rok] | - |
| Efekt ekologiczny - redukcja emisji [Mg CO2/rok] | - |
| Efekt ekologiczny – wzrost produkcji z OZE [MWh/rok] | - |
| Szacowany koszt działania [zł] | Bez istotnego wzrostu kosztów zamówień |
| Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg CO2/rok] | - |
| Źródło finansowania | środki własne, |

Zielone zamówienia stanowią jedno z działań gospodarki niskoemisyjnej przewidziane niniejszym planem do realizacji w Gminie Miejskiej Ciechocinek. Zielone zamówienia powinny obejmować działania takie jak:

• zakup energooszczędnych urządzeń AGD, sprzętu komputerowego,

• wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne,

• zakup energooszczędnych i ekologicznych środków transportu,

• wykorzystywanie inteligentnych systemów klimatyzacji i wentylacji w obiektach,

• wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych.

W Ciechocinku nie obowiązuje regulamin zakupów, ale każdorazowo przed podjęciem decyzji o zakupie produktu lub usługi rozważana jest możliwość zastosowania kryterium ekologicznego. Miasto planuje kontynuację uwzględniania aspektu ekologicznego przy wyborze ofert, wszędzie tam gdzie jest to możliwe.

Zadanie ma charakter administracyjny. Jego planowanym efektem będzie poprawa jakości powietrza 
w Gminie Miejskiej Ciechocinek.

Działanie ma charakter pośredni, nie wpłynie bezpośrednio na redukcję emisji dwutlenku węgla, w związku z tym efekt ekologiczny dla tego działania jest trudny do oszacowania i nie został wyliczony. Jednak działanie te przyczynia się do wzrostu efektu ekologicznego w innych działaniach dla których efekt ten został obliczony.

| Działanie III |
| --- |
| Nazwa Działania | Działania edukacyjne, w tym organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii |
| Sektor | międzysektorowe |
| Strefa uzdrowiskowa | A,B,C |
| Okres realizacji | 2016 - 2020 |
| Jednostka odpowiedzialna | Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty i Wychowania |
| Efekt ekologiczny - redukcja zużycia energii [MWh/rok] | - |
| Efekt ekologiczny - redukcja emisji [Mg CO2/rok] | - |
| Efekt ekologiczny – wzrost produkcji z OZE [MWh/rok] | - |
| Szacowany koszt działania [zł] | 100 000,00 |
| Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg CO2/rok] | - |
| Źródło finansowania | środki własne, środki NFOŚiGW i WFOŚiGW |

Działanie to obejmuje prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych w zakresie szeroko rozumianego zrównoważonego korzystania z energii.

Działania powinny być realizowane konsekwentnie i cyklicznie, tak aby swoim oddziaływaniem obejmowały jak największą liczbę odbiorców. Bardzo ważnym czynnikiem jest wskazanie administracji samorządowej jako podejmującej wyzwania i dającej dobry przykład mieszkańcom.

Działanie ma charakter pośredni, nie wpłynie bezpośrednio na redukcję emisji dwutlenku węgla, w związku z tym efekt ekologiczny dla tego działania jest trudny do oszacowania i nie został wyliczony. Jednak działanie te przyczynia się do wzrostu efektu ekologicznego w innych działaniach dla których efekt ten został obliczony.

| Działanie IV |
| --- |
| Nazwa Działania | Modernizacja i budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego |
| Sektor | Komunalne oświetlenie publiczne |
| Strefa uzdrowiskowa | A,B,C |
| Okres realizacji | 2016 - 2020 |
| Jednostka odpowiedzialna | Referat Gospodarki Miejskiej |
| Efekt ekologiczny - redukcja zużycia energii [MWh/rok] | 128,20 |
| Efekt ekologiczny - redukcja emisji [Mg CO2/rok] | 104,10 |
| Efekt ekologiczny – wzrost produkcji z OZE [MWh/rok] | - |
| Szacowany koszt działania [zł] | 914 700,00 |
| Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg CO2/rok] | 8 786,74 |
| Źródło finansowania | środki własne, środki zewnętrzne, w tym: środki unijne i środki krajowe |

W działaniu proponowana jest wymiana opraw elektrycznych (na oprawy typu LED) oraz zastosowania systemów sterowania oświetleniem ulicznym w ramach tzw. Rozwiązań Smart Lighting.

W ramach inwestycji założono modernizację w perspektywie do 2020 roku około 800 punktów świetlnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek.

Przed przystąpieniem do modernizacji oświetlenia zostanie przeprowadzona inwentaryzacja oświetlenia ulicznego.

Ponadto w budżecie Gminy Miejskiej Ciechocinek przewidziane są następujące inwestycje związane 
z budową energooszczędnego oświetlenia:

- budowa oświetlenia ul. Brzozowej - odnoga boczna,

- budowa oświetlenia ul. Łąkowej, Stawowej, Okrężnej, Wiśniowej, Orzechowej, Zielonej, Sadowej – opracowanie projektu,

- budowa oświetlenia ul. Widok - opracowanie projektu,

- budowa oświetlenia od ul. Wołuszewskiej (od Placu Gdańskiego do ul. Kolejowej), 
ul. Sportowej (od ul. Kolejowej do ul. Tężniowej) i ul Wesołej,

- budowa oświetlenia ul. Zdrojowej (od ul. Bema do ul. Narutowicza) – opracowanie projektu,

- budowa oświetlenia ul. Związkowców, Dębowej, Bukowej, Granicznej(od ul. Widok do ul. Żytniej), Piaskowej (od ul. Granicznej do ul. Związkowców) – projekt,

- budowa oświetlenia ulicznego ul. Kosmonautów, Dembickiego, Chopina, Matejki, Łokietka,

- opracowanie budowy oświetlenia w ciągu ul. Jagiełły i Chrobrego,

- opracowanie budowy oświetlenia w ciągu ul. Ogrodowej,

- opracowanie budowy oświetlenia w ciągu ul. Rolnej,

- opracowanie budowy oświetlenia w ciągu ul. Topolowej i ul. Lipowej.

Działanie to będzie realizowane systematycznie do roku 2020.

| Działanie V |
| --- |
| Nazwa Działania | Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku |
| Sektor | Budynki komunalne |
| Strefa uzdrowiskowa | B |
| Okres realizacji | 2016 - 2020 |
| Jednostka odpowiedzialna | Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku |
| Efekt ekologiczny - redukcja zużycia energii [MWh/rok] | 25,90 |
| Efekt ekologiczny - redukcja emisji [Mg CO2/rok] | 5,22 |
| Efekt ekologiczny – wzrost produkcji z OZE [MWh/rok] | - |
| Szacowany koszt działania [zł] | 650 000,00 |
| Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg CO2/rok] | 124 521,07 |
| Źródło finansowania | środki własne, środki zewnętrzne, w tym: środki unijne i środki krajowe |

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej to podstawowy element planu działań w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

Korzyści społeczne:

- zwiększenie komfortu cieplnego w budynkach użyteczności publicznej,

- polepszenie jakości usług danych jednostek administracji publicznej,

- ugruntowanie pozycji sektora publicznego jako lidera w racjonalnym gospodarowaniu energią oraz zasobami finansowymi.

| Działanie VI |
| --- |
| Nazwa Działania | Montaż odnawialnych źródeł energii na/w budynkach użyteczności publicznej (obiekty: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku, KPUP „Ekociech” przy ul. Sportowej, budynki szkół) |
| Sektor | Budynki komunalne |
| Strefa uzdrowiskowa | B |
| Okres realizacji | 2016 – 2020 |
| Jednostka odpowiedzialna | Kierownicy poszczególnych jednostek |
| Efekt ekologiczny - redukcja zużycia energii [MWh/rok] | 230,06 |
| Efekt ekologiczny - redukcja emisji [Mg CO2/rok] | 203,05 |
| Efekt ekologiczny – wzrost produkcji z OZE [MWh/rok] | 93,13 |
| Szacowany koszt działania [zł] | 560 000,00 |
| Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg CO2/rok] | 6 0313,10 |
| Źródło finansowania | środki własne, środki zewnętrzne, w tym: środki unijne i środki krajowe |

W działaniu założono montaż na wybranych obiektach publicznych instalacji OZE (do obliczeń przyjęto instalacje fotowoltaiczne o mocy ok. 20 kW każda).

Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 7 000 zł/kW mocy zamontowanej instalacji.

Wariantami alternatywnymi dla instalacji fotowoltaicznych są:

- montaż instalacji kolektorów słonecznych.

- montaż instalacji pompy ciepła.

W działaniu zaproponowano montaż 4 instalacji na obiektach użyteczności publicznej:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Kopernika 14,

- Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku,

- KPUP „Ekociech” przy ul. Sportowej (nowo tworzony budynek),

- Budynek szkoły.

Wdrożenie tego zadania uzależnione jest od możliwości pozyskania dodatkowych, zewnętrznych form wsparcia finansowego i wtedy zostanie ujęte w WPF Gminy Miejskiej Ciechocinek.

| Działanie VII |
| --- |
| Nazwa Działania | Wzrost efektywności energetycznej obiektu Sanatorium „Zdrowie” |
| Sektor | Budynki komunalne |
| Strefa uzdrowiskowa | A |
| Okres realizacji | 2016 – 2020 |
| Jednostka odpowiedzialna | Kierownik jednostki |
| Efekt ekologiczny - redukcja zużycia energii [MWh/rok] | 169,45 |
| Efekt ekologiczny - redukcja emisji [Mg CO2/rok] | 34,15 |
| Efekt ekologiczny – wzrost produkcji z OZE [MWh/rok] | 33,89 |
| Szacowany koszt działania [zł] | 5 000 000,00 |
| Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg CO2/rok] | 146 412,884 |
| Źródło finansowania | środki własne, środki zewnętrzne, w tym: środki unijne i środki krajowe |

W ramach działania na terenie obiektu planowane są następujące inwestycje:

- Termomodernizacja obiektów.

- Wymiana stolarki okiennej na energooszczędne.

- Zakup stolarki okiennej w nowo budowanych pomieszczeniach (sala restauracyjna, pomieszczenia zabiegowe).

- Wymiana oświetlenia terenu sanatoryjnego na ledowe energooszczędne.

- Wymiana i zakup kotłów gazowych na kotły o wyższej sprawności.

- Termoizolacja dachu budynku głównego i budynków towarzyszących.

- Wymiana pomp obiegowych centralnego ogrzewania na pompy energooszczędne.

- Instalacje pomp ciepła, kolektorów słonecznych, fotowoltaicznych w celu obniżenia zużycia energii elektrycznej.

- Zakup i montaż instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Założono redukcję emisji na podstawie wprowadzonych działań o 20%.

| Działanie VIII |
| --- |
| Nazwa Działania | Wzrost efektywności energetycznej obiektu SPZOZ „ORION” |
| Sektor | Budynki komunalne |
| Strefa uzdrowiskowa | A |
| Okres realizacji | 2016-2020 |
| Jednostka odpowiedzialna | Kierownik jednostki |
| Efekt ekologiczny - redukcja zużycia energii [MWh/rok] | 558,70 |
| Efekt ekologiczny - redukcja emisji [Mg CO2/rok] | 112,59 |
| Efekt ekologiczny – wzrost produkcji z OZE [MWh/rok] | 111,74 |
| Szacowany koszt działania [zł] | 1 500 500,00 zł |
| Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg CO2/rok] | 13 322,68 |
| Źródło finansowania | środki własne, środki zewnętrzne, w tym: środki unijne i środki krajowe |

Działanie zakłada montaż OZE oraz inne działania wpływające na wzrost efektywności energetycznej obiektu.

W ramach inwestycji planowane są:

- wymiana oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego na energooszczędne,

- instalacja fotowoltaiki,

- montaż i zakup urządzeń na cele kogeneracji, trigenracji,

- wykonanie audytu energetycznego,

- termomodernizacja.

Efektywność energetyczna systemu skojarzonego jest nawet o 20% wyższa, niż w przypadku oddzielnego wytwarzania energii. Założenie to przyjęto do wyliczenia efektu ekologicznego.

| Działanie IX |
| --- |
| Nazwa Działania | Rozbudowa Kliniki Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II o kompleks rehabilitacyjny wraz z montażem OZE |
| Sektor | Budynki komunalne |
| Strefa uzdrowiskowa | A |
| Okres realizacji | 2016 - 2019 |
| Jednostka odpowiedzialna | Kierownik jednostki |
| Efekt ekologiczny - redukcja zużycia energii [MWh/rok] | 826,57 |
| Efekt ekologiczny - redukcja emisji [Mg CO2/rok] | 166,57 |
| Efekt ekologiczny – wzrost produkcji z OZE [MWh/rok] | 165,31 |
| Szacowany koszt działania [zł] | 50 000 000,00 |
| Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg CO2/rok] | 300 174,10 |
| Źródło finansowania | środki własne, środki zewnętrzne, w tym: środki unijne i środki krajowe |

Działanie obejmuje rozbudowę Kliniki Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” o kompleks rehabilitacyjny wraz z infrastrukturą.

Inwestycja obejmuje montaż:

- Kotłowni gazowej,

- Instalacji fotowoltaicznej,

- Instalacji kolektorów słonecznych,

- Instalacji opartej na pompie ciepła,

- Źródła geotermalnego,

- Kogeneracji.

Działanie zakłada montaż OZE oraz inne działania wpływające na wzrost efektywności energetycznej obiektów. Do założeń przyjęto przeprowadzenie prac związanych ze wzrostem energetycznym około 
8 budynków sanatoryjnych.

| Działanie XI |
| --- |
| Nazwa Działania | Budowa i rozbudowa ścieżek rowerowych |
| Sektor | transport |
| Strefa uzdrowiskowa | A,B,C |
| Okres realizacji | 2016 - 2020 |
| Jednostka odpowiedzialna | Referat Gospodarki Miejskiej |
| Efekt ekologiczny - redukcja zużycia energii [MWh/rok] | 48,07 |
| Efekt ekologiczny - redukcja emisji [Mg CO2/rok] | 12,03 |
| Efekt ekologiczny – wzrost produkcji z OZE [MWh/rok] | - |
| Szacowany koszt działania [zł] | 300 000,00 |
| Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg CO2/rok] | 24 937,66 |
| Źródło finansowania | środki własne, środki zewnętrzne, w tym: środki unijne i środki krajowe |

Na terenie całej Gminy Miejskiej Ciechocinek zaplanowano budowę około 8,86 km ścieżek rowerowych.

Wg danych branżowych, koszt budowy 1 km ścieżki rowerowej to 500 000,00 zł. Szczegółowa metodologia liczenia efektu została przedstawiona w zakładce ścieżki rowerowe w Załączniku – Baza emisji.

| Działanie XII |
| --- |
| Nazwa Działania | Budowa wiat fotowoltaicznych |
| Sektor | transport |
| Strefa uzdrowiskowa | B |
| Okres realizacji | 2017 |
| Jednostka odpowiedzialna | Referat Gospodarki Miejskiej |
| Efekt ekologiczny - redukcja zużycia energii [MWh/rok] | - |
| Efekt ekologiczny - redukcja emisji [Mg CO2/rok] | 3,25 |
| Efekt ekologiczny – wzrost produkcji z OZE [MWh/rok] | 4,00 |
| Szacowany koszt działania [zł] | 32 000,00 |
| Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg CO2/rok] | 9 852,22 |
| Źródło finansowania | środki własne, środki zewnętrzne, w tym: środki unijne i środki krajowe |

W ramach inwestycji przeprowadzona będzie budowa 2 wiat fotowoltaicznych na istniejących parkingu, przy ulicy Kolejowej.

Koszt inwestycji został oszacowany jako 8 000,00 zł za 1 kW mocy wiaty.

| Działanie XIII |
| --- |
| Nazwa Działania | Systemy Parkuj i Jedź oraz centra przesiadkowe |
| Sektor | transport |
| Strefa uzdrowiskowa | B |
| Okres realizacji | 2016 - 2020 |
| Jednostka odpowiedzialna | Referat Gospodarki Miejskiej |
| Efekt ekologiczny - redukcja zużycia energii [MWh/rok] | 146,81 |
| Efekt ekologiczny - redukcja emisji [Mg CO2/rok] | 36,73 |
| Efekt ekologiczny – wzrost produkcji z OZE [MWh/rok] | - |
| Szacowany koszt działania [zł] | 5 000 000,00 |
| Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg CO2/rok] | 136 128,50 |
| Źródło finansowania | środki własne, środki zewnętrzne, w tym: środki unijne i środki krajowe |

W ramach działania planowana jest budowa około 30 miejsc parkingowych przy ulicy Kolejowej.

Rozwój systemu Parkuj i Jedź jest korzystny z punktu widzenia oddziaływania na zmianę zachowań komunikacyjnych mieszkańców miasta i ograniczenie dojazdów samochodami do centrum.

Dzięki odpowiedniej, nowoczesnej infrastrukturze można zachęcić mieszkańców miasta do korzystania 
z ekologicznych środków transportu takich jak np. rowery. Szczegółowa metodologia zawarta jest w zakładce P&R w załączniku – Baza emisji.

| Działanie XIV |
| --- |
| Nazwa Działania | Zmiana organizacji ruchu pojazdów (wyłączenie z ruchu samochodowego ulic w centrum miasta) |
| Sektor | transport |
| Strefa uzdrowiskowa | A,B |
| Okres realizacji | 2016 - 2020 |
| Jednostka odpowiedzialna | Referat Gospodarki Miejskiej |
| Efekt ekologiczny - redukcja zużycia energii [MWh/rok] | 250,35 |
| Efekt ekologiczny - redukcja emisji [Mg CO2/rok] | 64,52 |
| Efekt ekologiczny – wzrost produkcji z OZE [MWh/rok] | - |
| Szacowany koszt działania [zł] | 30 000,00 |
| Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg CO2/rok] | 464,97 |
| Źródło finansowania | środki własne, środki zewnętrzne, w tym: środki unijne i środki krajowe |

W ramach działania wyłączone z ruchu zostanie około 1% powierzchni Gminy Miejskiej, w związku z tym założono 1% redukcji emisji z transportu.

Koszt działania obejmuje akcje oraz tablice informacyjne, dotyczące zmiany organizacji ruchu.

| Działanie XV |
| --- |
| Nazwa Działania | Kampanie społeczne związane z ekologicznym transportem |
| Sektor | transport |
| Strefa uzdrowiskowa | A,B,C |
| Okres realizacji | 2016 - 2020 |
| Jednostka odpowiedzialna | Referat Gospodarki Miejskiej |
| Efekt ekologiczny - redukcja zużycia energii [MWh/rok] | 50,07 |
| Efekt ekologiczny - redukcja emisji [Mg CO2/rok] | 12,90 |
| Efekt ekologiczny – wzrost produkcji z OZE [MWh/rok] | - |
| Szacowany koszt działania [zł] | 20 000,00 |
| Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg CO2/rok] | - |
| Źródło finansowania | środki własne, środki zewnętrzne, w tym: środki unijne i środki krajowe |

Działanie polega na przeprowadzaniu kampanii społecznych związanych z efektywnym 
i ekologicznym transportem.

Do sposobów promocji tego typu zachowań należy:

- broszury informacyjne,

- szkolenia z zakresu ekojazda,

- plakaty,

- informacje w prasie lokalnej.

Działanie pozwoli ograniczyć emisję CO2 o ok. 0,1% z całkowitej redukcji emisji na terenie gminy.

| Działanie XVI |
| --- |
| Nazwa Działania | Instalacje OZE na/w obiektach przedsiębiorstw |
| Sektor | Przemysł i budynki niekomunalne |
| Strefa uzdrowiskowa | A,B,C |
| Okres realizacji | 2016 - 2020 |
| Jednostka odpowiedzialna | Kierownicy poszczególnych przedsiębiorstw |
| Efekt ekologiczny - redukcja zużycia energii [MWh/rok] | 120,00 |
| Efekt ekologiczny - redukcja emisji [Mg CO2/rok] | 97,44 |
| Efekt ekologiczny – wzrost produkcji z OZE [MWh/rok] | 120,00 |
| Szacowany koszt działania [zł] | 840 000,00 |
| Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg CO2/rok] | 8 620,69 |
| Źródło finansowania | środki własne, środki zewnętrzne, w tym: środki unijne i środki krajowe |

Adresatem tego zadania są przedsiębiorstwa i zakłady, które wykorzystują energię elektryczną w porze dziennej do zasilania posiadanych urządzeń. Planuje się, iż w ramach działania zamontowane zostaną instalacje o mocy 40 kW każda. Sumaryczna moc instalacji to 120 kW.

Założono, iż do roku 2020 na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek powstaną 3 instalację OZE.

| Działanie XVII |
| --- |
| Nazwa Działania | Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych |
| Sektor | Budynki mieszkalne |
| Strefa uzdrowiskowa | A,B,C |
| Okres realizacji | 2016 - 2020 |
| Jednostka odpowiedzialna | Mieszkańcy |
| Efekt ekologiczny - redukcja zużycia energii [MWh/rok] | 200,00 |
| Efekt ekologiczny - redukcja emisji [Mg CO2/rok] | 200,00 |
| Efekt ekologiczny – wzrost produkcji z OZE [MWh/rok] | 162,40 |
| Szacowany koszt działania [zł] | 1 600 000,00 |
| Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg CO2/rok] | 9 852,22 |
| Źródło finansowania | środki własne, środki zewnętrzne, w tym: środki unijne i środki krajowe |

Przyjęta do obliczeń liczba instalacji, wynosi 50. Wynika z przeprowadzonej na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek ankietyzacji.

Do obliczeń przyjęto montaż instalacji fotowoltaicznej (przeważająca osób ankietowanych, zadeklarowała montaż instalacji fotowoltaicznej).

| Działanie XVIII |
| --- |
| Nazwa Działania | Montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych |
| Sektor | Budynki mieszkalne |
| Strefa uzdrowiskowa | A,B,C |
| Okres realizacji | 2016 - 2020 |
| Jednostka odpowiedzialna | Mieszkańcy |
| Efekt ekologiczny - redukcja zużycia energii [MWh/rok] | 238,05 |
| Efekt ekologiczny - redukcja emisji [Mg CO2/rok] | 84,22 |
| Efekt ekologiczny – wzrost produkcji z OZE [MWh/rok] | 238,05 |
| Szacowany koszt działania [zł] | 700 000,00 |
| Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg CO2/rok] | 8 311,56 |
| Źródło finansowania | środki własne, środki zewnętrzne, w tym: środki unijne i środki krajowe |

Przyjęta do obliczeń liczba instalacji, wynosi 50.

Przyjęta do obliczeń liczba instalacji, wynosi 5. Efekt obliczano na podstawie technologii Viessmann (http://www.viessmann.pl/).

| Działanie XX |
| --- |
| Nazwa Działania | Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z audytami energetycznymi |
| Sektor | Budynki mieszkalne |
| Strefa uzdrowiskowa | A,B,C |
| Okres realizacji | 2016 - 2020 |
| Jednostka odpowiedzialna | Mieszkańcy |
| Efekt ekologiczny - redukcja zużycia energii [MWh/rok] | 94,95 |
| Efekt ekologiczny - redukcja emisji [Mg CO2/rok] | 32,47 |
| Efekt ekologiczny – wzrost produkcji z OZE [MWh/rok] | - |
| Szacowany koszt działania [zł] | 2 500 000,00 |
| Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg CO2/rok] | 76 994,15 |
| Źródło finansowania | środki własne, środki zewnętrzne, w tym: środki unijne i środki krajowe |

W ramach działania w zakresie termomodernizacji obiektów mieszkalnych, założono termomodernizacje około 50 obiektów.  Założona liczba wynika z przeprowadzonej ankietyzacji. W związku faktem, iż nie jest znany szczegółowy zakres robót, przyjęto ogólny procent redukcji emisji dla wszystkich budynków.

Szacunkowym efektem realizacji zadania jest obniżenie zużycia energii w zmodernizowanych obiektach 
o 45%. Lista działań klasyfikowanych jako przedsięwzięcia termomodernizacyjne:

- ocieplenie obiektu,

- wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych,

- modernizację systemu grzewczego,

- modernizację systemu wentylacyjnego,

- modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej,

- zastosowanie odnawialnych źródeł energii,

- implementacja systemów zarządzania energią,

- inne działania wynikające z przeprowadzonego audytu.

| Działanie XXI |
| --- |
| Nazwa Działania | Ograniczenie emisji z budynków mieszkalnych – wymiana kotłów |
| Sektor | Budynki mieszkalne |
| Strefa uzdrowiskowa | A,B,C |
| Okres realizacji | 2016 - 2020 |
| Jednostka odpowiedzialna | Mieszkańcy |
| Efekt ekologiczny - redukcja zużycia energii [MWh/rok] | 7 997,20 |
| Efekt ekologiczny - redukcja emisji [Mg CO2/rok] | 2 514,83 |
| Efekt ekologiczny – wzrost produkcji z OZE [MWh/rok] | 799,72 |
| Szacowany koszt działania [zł] | 1 600 000,00 zł |
| Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg CO2/rok] | 127,25 |
| Źródło finansowania | Środki WFOŚiGW |

W ramach działania proponowana jest wymiana kotłów na bardziej efektywne lub zastąpienie ich innymi rodzajami paliwa.

Założono, że działanie wymiany kotłów spowoduje redukcję emisji z budynków mieszkalnych o 10%, w tym także redukcji zużycia energii i wzrostu oze.

Kotły węglowe można zastąpić rozwiązaniami technologicznymi wykorzystującymi:

- paliwa gazowe,

- biomasę.

Według danych branżowych wymiana jednego kotła bez przyłącza to koszt około 8 000,00 zł.

Efekt ekologiczny działania został obliczony w oparciu o porównanie wskaźnika emisja dla węgla, który wynosi 0,098 Mg CO2/GJ, do wskaźnika emisji dla biomasy, który jest równy zeru.

Tabela 31: Harmonogram realizacji działań

| ZESTAWIENIE DZIAŁAŃ |
| --- |
| Nr | Działanie | Sektor działania | Strefa uzdrowiskowa | Okres realizacji | Szacowany koszt | Efekt ekologiczny |
|  |  |  |  | rozpoczęcie | zakończenie |  | MWh/rok | Mg CO2/rok | Wzrost produkcji z OZE [MWh] |
| DZIAŁANIA MIĘDZYSEKTOROWE |
| 1 | Niskoemisyjne planowanie przestrzenne | międzysektorowe | A,B,C | 2016 | 2020 | - | - | - | - |
| 2 | Stosowanie w ramach procedur zamówień publicznych kryteriów „Zielonych zamówień publicznych” |  | A,B,C | 2016 | 2020 | - | - | - | - |
| 3 | Działania edukacyjne , w tym organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii |  | A,B,C | 2016 | 2020 | 100 000,00 zł | - | - | - |
| OŚWIETLENIE ULICZNE |
| 4 | Modernizacja i budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego | oświetlenie uliczne | A,B,C | 2016 | 2020 | 914 700,00 zł | 128,20 | 104,10 | 0,00 |
| UŻYTECZNOŚC PUBLICZNA |
| 5 | Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej | użyteczność publiczna | B | 2016 | 2020 | 650 000,00 zł | 25,90 | 5,22 | 0,00 |
| 6 | Montaż odnawialnych źródeł energii na/w budynkach użyteczności publicznej (obiekty: Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku, KPUP „Ekociech” przy ul. Sportowej, budynki szkół |  | B | 2016 | 2020 | 560 000,00 zł | 250,06 | 203,05 | 93,13 |
| 7 | Wzrost efektywności energetycznej obiektu Sanatorium „Zdrowie” |  | A | 2016 | 2020 | 5 000 000,00 zł | 169,45 | 34,15 | 33,89 |
| 8 | Wzrost efektywności energetycznej obiektu SPZOZ „ORION” |  | A | 2016 | 2020 | 1 500 000,00 zł | 558,70 | 112,59 | 111,74 |
| 9 | Rozbudowa Kliniki Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II o kompleks rehabilitacyjny wraz z montażem OZE |  | A | 2016 | 2019 | 50 000 000,00 zł | 826,57 | 166,57 | 165,31 |
| 10 | Wzrost efektywności energetycznej obiektów sanatoryjnych |  | A | 2016 | 2020 | 24 000 000,00 zł | 1153,23 | 936,43 | 332,34 |
| TRANSPORT |
| 11 | Budowa i rozbudowa ścieżek rowerowych | transport | A,B,C | 2016 | 2020 | 300 000,00 zł | 48,07 | 12,03 | 0,00 |
| 12 | Budowa wiat fotowoltaicznych |  | B | 2017 | 32 000,00 zł | - | 3,25 | 4,00 |
| 13 | Systemy Parkuj i Jedź oraz centra przesiadkowe |  | B | 2016 | 2020 | 5 000 000,00 zł | 146,81 | 36,73 | 0,00 |
| 14 | Zmiana organizacji ruchu pojazdów (wyłączenie z ruchu samochodowego ulic w centrum miasta) |  | A,B | 2016 | 2020 | 30 000,00 zł | 250,35 | 64,52 | 0,00 |
| 15 | Kampanie społeczne związane z ekologicznym transportem |  | A,B,C | 2016 | 2020 | 20 000,00 zł | 50,07 | 12,90 | 0,00 |
| DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA |
| 16 | Instalacje OZE na/w obiektach przedsiębiorstw | działalności gospodarczej | A,B,C | 2016 | 2020 | 840 000,00 zł | 120,00 | 97,44 | 120,00 |
| SEKTOR MIESZKANIOWY |
| 17 | Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych | mieszkaniowy | A,B,C | 2016 | 2020 | 1 600 000,00 zł | 200,00 | 162,40 | 200,00 |
| 18 | Montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych |  | A,B,C | 2016 | 2020 | 700 000,00 zł | 238,05 | 84,22 | 238,05 |
| 19 | Montaż instalacji pomp ciepła dla budynków mieszkalnych |  | A,B,C | 2016 | 2020 | 229 320,00 zł | 0,00 | 985,20 | 0,00 |
| 20 | Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z audytami energetycznymi |  | A,B,C | 2016 | 2020 | 2 500 000,00 zł | 94,95 | 32,47 | 0,00 |
| 21 | Ograniczenie emisji z budynków mieszkalnych – wymiana kotłów – Program „KAWKA” |  | A,B,C | 2016 | 2020 | 1 600 000,00 zł | 7997,20 | 2514,83 | 799,72 |
|  | Suma |  |  |  |  | 95 576 020,00 zł | 12257,61 | 5568,09 | 2098,18 |

(źródło: opracowanie CDE)

- PLANOWANE REZULTATY

W poniższej tabeli przedstawiono planowane rezultaty po wprowadzeniu działań niskoemisyjnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek.

Tabela 32. Planowane rezultaty wprowadzonych działań dla Gminy Miejskiej Ciechocinek.

|  | Rok bazowy | Prognoza na rok 2020 (bez wprowadzenia PGN) | Prognoza na rok 2020 (po wdrożeniu działań zaplanowanych w PGN) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisja CO2 [Mg/rok] | 61 408,42 | 56 175,15 | 50 607,06 | 17,59% |
| Zużycie energii końcowej [MWh/rok] | 169 268,31 | 168 158,86 | 155 901,26 | 7,90% |
| Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok] | 7 838,89 | 8 076,94 | 10 175,12 |  |
| Udział energii odnawialnej w całkowitym bilansie energetycznym Gminy | 4,63% | 4,80% | 6,53% | 1,90% |

(Źródło: Opracowanie CDE)

Tabela 33. Efekt ekologiczny działań zaplanowanych w ramach PGN.

| Redukcja emisji CO2 [Mg/rok] | 5 568,09 |
| --- | --- |
| Redukcja zużycia energii końcowej [MWh/rok] | 12 257,61 |
| Wzrost wykorzystania energii z OZE [MWh/rok] | 2 098,18 |

Źródło: Opracowanie CDE)

- MONITORING I EWALUACJA DZIAŁAŃ

Stały monitoring PGN jest niezbędnym elementem w jego wdrażaniu i realizacji. Konieczne jest stałe śledzenie postępów we wdrażaniu PGN i osiąganiu założonych celów w zakresie ograniczenia emisji CO2 
i zużycia energii. Proces monitorowania pozwoli również na wprowadzanie ewentualnych poprawek. Regularne monitorowanie, a w ślad za nim odpowiednia adaptacja Planu, umożliwiają stałe ulepszanie Planu. Prawidłowe wdrażanie PGN powinno odbywać się w myśl zasady: zaplanuj, wykonaj, sprawdź, zastosuj.

Monitoring

System monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej składa się z następujących działań:

- systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących realizacji poszczególnych zadań Planu, (np. ilość i rodzaj budynków poddanych termomodernizacji oraz powierzchnia użytkowa, ilość i rodzaj wymienionych lamp itp.); dane powinny być gromadzone na bieżąco, natomiast kompletne zestawienia informacji powinny być przygotowane raz na rok (za rok poprzedni);

- wprowadzenie danych dotyczących monitoringu do bazy danych;

- przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętych w Planie – ocena realizacji zawierająca analizę porównawczą osiągniętych wyników z założeniami Planu, określenie stopnia wykonania zapisów przyjętego Planu oraz identyfikację ewentualnych rozbieżności. A także analizę przyczyn odchyleń oraz określenie działań korygujących polegających na modyfikacji dotychczasowych oraz ewentualne wprowadzenie nowych instrumentów wsparcia;

- przeprowadzenie zaplanowanych działań korygujących – aktualizacja Planu.

Za przeprowadzanie monitoringu odpowiedzialny będzie Referat Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska.

Środki do przeprowadzania procesu monitoringu będą pochodziły z budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek.

Ponadto w ramach procedury sporządzania budżetu miasta w kolejnych latach, corocznie będzie weryfikowany budżet na realizację zadań przewidzianych w PGN wraz z aktualizacją WPF. Z uwagi na powyższe koszty zadań przewidziane w PGN należy traktować jako szacunkowe, a ich zmiana nie powoduje konieczności aktualizacji PGN. Wszelkie zmiany kosztów zadań będą rejestrowane 
i analizowane w ramach monitoringu realizacji PGN.

Poniżej dla każdego z sektorów zamieszczono wskaźniki monitorowania wraz z wartościami dla poszczególnych sektorów oraz przewidywany trend zmian w kolejnych latach.

Tabela 34. Wartości wskaźników rezultatów dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

| Wartości wskaźników rezultatów |
| --- |
| Wskaźnik oceny | Jednostka | 2014 | 2020 – scenariusz niskoemisyjny | Poziom zmian | Przewidywany trend |
| Poziom emisji dwutlenku węgla w gminie Ciechocinek | Mg CO2/rok | 61 408,42 | 50 607,06 | 10 801,36 | spadek |
| Całkowite zużycie energii | MWh/rok | 169 268,31 | 155 901,26 | 13 367,05 | spadek |
| Wzrost udziału OZE | MWh/rok | 7 838,89 | 10 175,12 | 2 336,23 | wzrost |

Źródło: Opracowanie CDE.

Tabela 35. Wartości wskaźników rezultatów dla sektora budynków, wyposażenia i przemysłu.

| Wartości wskaźników rezultatów dla sektora budynków, wyposażenia i przemysłu |
| --- |
| Wskaźnik oceny | Jednostka | 2014 | 2020 – scenariusz niskoemisyjny | Poziom zmian | Przewidywany trend |
| Poziom emisji dwutlenku węgla w budynkach i przemyśle | Mg CO2/rok | 48504,08 | 43388,58 | 5 115,50 | spadek |
| Wzrost udziału OZE | MWh/rok | 7838,89 | 8076,94 | 238,05 | wzrost |

Źródło: Opracowanie CDE.

Tabela 36. Wartości wskaźników rezultatów dla sektora transportu.

| Wartości wskaźników rezultatów dla sektora transportu |
| --- |
| Wskaźnik oceny | Jednostka | 2014 | 2020 – scenariusz niskoemisyjny | Poziom zmian | Przewidywany trend |
| Poziom emisji dwutlenku węgla w transporcie | Mg CO2/rok | 13058,80 | 12933,54 | 125,26 | spadek |
| Zużycie energii finalnej w transporcie | MWh/rok | 50070,30 | 49590,34 | 479,96 | spadek |
| Długość ścieżek rowerowych | km | 0,00 | 8,86 | 8,86 | wzrost |

Źródło: Opracowanie CDE.

Raporty

Raporty w ramach prowadzonego monitoringu powinny być sporządzane na potrzeby wewnętrznej sprawozdawczości z realizacji PGN, tzw. „raporty monitoringowe”. Proponowana częstotliwość sporządzania raportów to okres dwuletni. Zakres raportu powinien obejmować analizę stanu realizacji przedsięwzięć/zadań oraz osiągnięte rezultaty w zakresie redukcji emisji oraz zużycia energii.

Proponowany zakres raportu:

- Opis stanu realizacji PGN,

- Wyniki inwentaryzacji emisji – podsumowanie aktualnej inwentaryzacji emisji i porównanie jej 
z inwentaryzacją bazową.

- Ocena realizacji oraz działania korygujące.

- Stan realizacji działań – zestawienie aktualnie osiąganych rezultatów działań określonych na podstawie wskaźników monitorowania.

Raporty z przeprowadzonego monitoringu będą służyć ewaluacji osiąganych celów i będą sporządzane 
w odstępie rocznym.

Przygotowywane raporty monitoringowe będą zatwierdzane przez Burmistrza Ciechocinka, a następnie Radę Miejską.

Za przeprowadzanie raportów odpowiedzialny będzie Referat Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska.

Ewaluacja osiąganych celów

Ewaluacja planu będzie oceną stopnia realizacji Planu i osiąganych oraz osiągniętych efektów na podstawie zbioru informacji pochodzących z monitoringu, wsparta dodatkowymi narzędziami oceny. Czyli odpowiedź na pytanie czy działania są w rzeczywistości na tyle skuteczne na ile zakładano i czy nie jest wymagana modyfikacja planu. Jeżeli działania nie będą przynosiły zakładanych rezultatów konieczna będzie aktualizacja Planu Działań.

W przypadku ewaluacji PGN będzie to:

- proces tzw. on going, czyli realizowany  w trakcie wdrażania planu (co do zasady w połowie okresu – 2018 rok). Podczas tego procesu poddane analizie zostaną osiągnięte na tym etapie produkty 
i rezultaty, dokonana zostanie ocena jakości realizacji Planu i stopnia zgodności z założeniami wstępnymi. Ocenione zostaną założenia przyjęte na etapie programowania (cele, wskaźniki). Zdiagnozowany zostanie kontekst realizacji Planu tzn.: uwarunkowania społeczne, ekonomiczne, prawne, organizacyjne. Dokonana zostanie analiza  tego, czy w zaplanowanej formie Plan może i powinien być nadal realizowany.  Ten etap ewaluacji może przyczynić się do pewnych modyfikacji realizacji oraz aktualizacji przyjętych założeń. Stwarza szansę obiektywnego przyjrzenia się dotychczasowym efektom, rezultatom i pozwala zweryfikować pierwotne założenia, które były podstawą do stworzenia Planu i jej wdrażania. W ramach procesu zostanie opracowany tzw. raport weryfikacyjny.

- proces tzw. ex post czyli ewaluacja przeprowadzana po zakończeniu okresu przyjętego dla Planu, 
a przed rozpoczęciem pracy nad nowym (rok 2020). Na tym etapie ocenione zostanie na ile udało się osiągnąć założone cele. Oceniona zostanie: skuteczność i efektywność interwencji oraz jej trafność i użyteczność. Zbadane zostaną długotrwałe efekty (oddziaływanie) Planu oraz ich trwałość. Ten etap będzie stanowił źródło informacji użytecznych przy planowaniu kolejnego dokumentu. W związku z ewaluacją ex post przeprowadzona zostanie inwentaryzacja terenowa weryfikacyjna oraz w efekcie powstanie aktualizacja planu.

Za przeprowadzanie procesu ewaluacji odpowiedzialna będzie Referat Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska.

Przygotowywane raporty ewaluacyjne będą zatwierdzane przez Burmistrza Ciechocinka, a następnie Radę Miejską.

Środki do przeprowadzania procesu ewaluacji będą pochodziły z budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek.

Sposób wprowadzania zmian w PGN

Zadania niskoemisyjne do harmonogramu rzeczowo-finansowego może zgłaszać każdy zainteresowany interesariusz.

W harmonogramie rzeczowo-finansowym mogą znaleźć się również zadania, dla których nie obliczono efektów energetycznych i ekologicznych z uwagi na brak możliwości oszacowania ich wpływu.

Harmonogram ma charakter otwarty, co oznacza, że w miarę potrzeb należy go aktualizować w trakcie realizacji Planu tak, by w perspektywie kolejnych lat miasto mogło reagować na napotkane problemy – 
w szczególności w obszarze ochrony powietrza i efektywności energetycznej.

Zadania z harmonogramu usuwać może jedynie jednostka, która zgłosiła dane zadanie do wpisania do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Przez zadanie niskoemisyjne rozumie się takie, które może mieć wpływ na zmianę struktury wykorzystania paliw, udział odnawialnych źródeł energii, zmianę zapotrzebowania na energię lub zmianę emisji CO2, na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek.

Gdy zajdzie konieczność utworzenia nowego działania/usunięcia istniejącego działania można:

1. wpisać/usunąć to działanie z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w trakcie najbliższej aktualizacji PGN,

2. bez zbędnej zwłoki zaktualizować Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, jeśli realizacja zadania ma być realizowana w latach 2016–2017 oraz ma ono znaczący wpływ na zmianę struktury wykorzystania paliw, zmianę zapotrzebowania na energię lub zmianę emisji CO2.

W przypadku, gdy jednostką zgłaszającą zadanie do PGN jest Gmina Miejska Ciechocinek, działanie należy wpisać do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z obowiązującą w tym zakresie wewnętrzną procedurą.

Należy również pamiętać, że Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, w którym dokonano istotnych zmian 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym (dodanie zadania) powinien zostać poddany procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), a także przyjęty uchwałą Rady Miejskiej. Wprowadzenie do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zmian mniej istotnych, między innymi poprawek redakcyjnych, zmiana szacunkowych kosztów inwestycyjnych działań, zmiana jednostki koordynującej bądź zmiana źródeł finansowania  jest możliwa poprzez odpowiednie zarządzenie Burmistrza.

Poniżej zamieszczono formularz wprowadzania zmian w PGN przez interesariuszy.

| Formularz składany jest celem: ☐ dodania zgłoszenia działania do PGN | ☐ usunięcia działania z PGN |
| --- | --- |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację działania | Nazwa |  |
|  | Adres |  |
|  | Tel/fax/mail |  |
|  | Osoba kontaktowa |  |
| Nazwa działania |  |
| Typ działania |  |
| Sektor, którego dotyczy działanie | ☐ Mieszkaniowy | ☐ Działalności gospodarczej | ☐ Transportu |
| Czy działanie można zakwalifikować do już obowiązującego | ☐ Tak* | ☐ Nie, prosimy o utworzenie nowego działania |
|  | 5a. *Proszę podać numer lub nazwę działania z PGN |  |
| Krótki opis działania |  |
| Szacowany koszt realizacji |  |
| Źródło finansowania |  |
| Termin realizacji |  |
| Planowane efekty realizacji działania |
| Roczna oszczędność energii [MWh] |  |
| Roczne zmniejszenie emisji CO2 [Mg CO2] |  |
| Wzrost udziału OZE [MWh] |  |

- ANALIZA SWOT

Powodzenie planowanych działań i realizacja założonych celów, uzależnione są od różnorodnych czynników o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym. Przejrzyste zestawienie tych czynników umożliwia analiza SWOT (ang. Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats), w ramach której analizowane są silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia wpływające na realizację założonego Planu Działań.

W kolejnych tabelach przedstawiono analizę SWOT związaną z realizacją PGN. Analiza omawia mocne i słabe strony Gminy Miejskiej Ciechocinek oraz szanse i zagrożenia mogące mieć znaczący wpływ na realizację planowanych zadań.

Spis rysunków

Rysunek 1. Położenie miasta Ciechocinek na tle województwa kujawsko - pomorskiego	21

Rysunek 2. Położenia miasta Ciechocinka na tle powiatu aleksandrowskiego.	22

Rysunek 3. Położenie miasta Ciechocinek na tle sąsiadujących gmin.	22

Rysunek 4. Strefy uzdrowiskowe miasta Ciechocinek.	27

Rysunek 5 Klasy stref w województwie kujawsko-pomorskim uzyskane w wyniku rocznej oceny jakości powietrza za rok 2014, określone dla ochrony zdrowia ludzi według poziomu celu długoterminowego.	29

Rysunek 6 Klasy stref w województwie kujawsko-pomorskim uzyskane w wyniku rocznej oceny jakości powietrza za rok 2014, określone dla ochrony zdrowia ludzi według poziomów docelowych.	30

Rysunek 7 Klasy stref w województwie kujawsko-pomorskim uzyskane w wyniku rocznej oceny jakości powietrza za rok 2014, określone dla ochrony zdrowia ludzi według poziomów dopuszczalnych.	31

Rysunek 8 Mapa wietrzności Polski	38

Rysunek 9. Strefy energetyczne wiatru - energia użyteczna wiatru w województwie kujawsko - pomorskim.	39

Rysunek 10. Roczne sumy promieniowania słonecznego i solarny potencjał energetyczny dla Polski.	40

Rysunek 11. Strefy nasłonecznienia w województwie kujawsko - pomorskim.	41

Rysunek 12. Mapa strumienia cieplnego dla obszaru Polski	42

Rysunek 13. Zakłady geotermalne i balneologiczne w Polsce na tle jednostek geotermalnych.	43

Spis tabel

Tabela 1: Wynikowe klasy strefy kujawsko-pomorskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej za 2014 r. dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia.	29

Tabela 2: Wynikowe klasy strefy kujawsko-pomorskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej za 2014 r. dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin.	29

Tabela 3: Podmioty gospodarcze według klasyfikacji PKD 2007 i rodzajów działalności zarejestrowane w roku 2014 na terenie miasta Ciechocinek.	37

Tabela 4. Wskaźniki emisji wykorzystywane do oszacowania wielkości emisji CO2 (źródło: http://www.kobize.pl/uploads/materialy/download/2013/WO_i_WE_do_stosowania_w_SHE_2014.pdf http://www.kobize.pl/pl/article/2011/id/137/referencyjny-wskaznik-jednostkowej-emisyjnosci-dwutlenku-wegla-przy-produkcji-energii-elektrycznej-do-wyznaczania-poziomu-bazowego-dla-projektow-ji-realizowanych-w-polsce)	70

Tabela 5. Liczba pojazdów oraz emisja CO2 w transporcie prywatnym w 2014r.	71

Tabela 6. Liczba pojazdów oraz emisja CO2 w transporcie prywatnym w prognozowanym roku 2020.	71

Tabela 7. Liczba pojazdów oraz emisja CO2 w transporcie komercyjnym w 2014r.	72

Tabela 8. Liczba pojazdów oraz emisja CO2 w transporcie komercyjnym w prognozowanym roku 2020.	72

Tabela 9. Liczba pojazdów oraz emisja CO2 w transporcie publicznym w 2014r.	73

Tabela 10. Liczba pojazdów oraz emisja CO2 w transporcie komercyjnym w prognozowanym roku 2020.	73

Tabela 11. Liczba pojazdów oraz emisja CO2 w transporcie gminnym w 2014r.	73

Tabela 12. Liczba pojazdów oraz emisja CO2 w transporcie gminnym w prognozowanym roku 2020.	74

Tabela 13. Emisja w sektorze transportu w 2014 roku.	74

Tabela 14. Emisja z sektorze transportu w prognozowanym roku 2020.	75

Tabela 15. Zużycie energii elektrycznej oraz emisja dwutlenku węgla [MgCO2] w  roku 2014 na terenie miasta Ciechocinek.	76

Tabela 16. Zużycie energii elektrycznej oraz emisja dwutlenku węgla [Mg CO2] w roku 2020 na terenie miasta Ciechocinek.	76

Tabela 17. Zużycie gazu z podziałem na sektory w roku 2014.	78

Tabela 18. Prognoza zużycia gazu z podziałem na sektory w roku 2020.	78

Tabela 19. Wykorzystanie ciepła sieciowego wraz z emisją dwutlenku węgla na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek w roku 2014.	79

Tabela 20. Wykorzystanie ciepła sieciowego wraz z emisją dwutlenku węgla na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek w roku 2020 – prognoza.	79

Tabela 21. Zapotrzebowanie na energię cieplną	80

Tabela 22. Zużycie paliw opałowych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek w roku 2014.	81

Tabela 23. Zużycie paliw opałowych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek w roku 2020 – prognoza.	81

Tabela 24. Zużycie energii w 2014 roku w budynkach komunalnych.	82

Tabela 25. Inwentaryzacja budynków komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek.	83

Tabela 26. Zużycie energii w budynkach nieomunalnych.	87

Tabela 27 Charakterystyka systemu oświetleniowego znajdującego się na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek.	88

Tabela 28. Prognozowane zużycie energii z systemu oświetlenia ulicznego w 2020r.	88

Tabela 29. Bilans emisji wg sektorów [Mg CO2]  w 2014 roku na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek.	89

Tabela 30. Bilans emisji wg sektorów [Mg CO2]  w prognozowanym 2020 roku na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek.	90

Tabela 31: Harmonogram realizacji działań	116

Tabela 32. Planowane rezultaty wprowadzonych działań dla Gminy Miejskiej Ciechocinek.	119

Tabela 33. Efekt ekologiczny działań zaplanowanych w ramach PGN.	119

Tabela 34. Wartości wskaźników rezultatów dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.	121

Tabela 35. Wartości wskaźników rezultatów dla sektora budynków, wyposażenia i przemysłu.	121

Tabela 36. Wartości wskaźników rezultatów dla sektora transportu.	121

SPIS WYKRESÓW

Wykres 1. Liczba mieszkańców Miasta Ciechocinek w latach 2005– 2014	32

Wykres 2. Prognoza liczby mieszkańców miasta Ciechocinek do roku 2020.	32

Wykres 3: Struktura wiekowa mieszkańców miasta Ciechocinek.	33

Wykres 4. Liczba urodzeń oraz zgonów w latach 2005-2014 na terenie miasta Ciechocinek.	33

Wykres 5. Liczba mieszkań na terenie miasta Ciechocinek w latach 2005 – 2014.	34

Wykres 6. Prognozowana liczba mieszkań na terenie miasta Ciechocinek do roku 2020	35

Wykres 7. Ogólna powierzchnia użytkowa mieszkań na terenie miasta Ciechocinek w latach 2005-2014.	35

Wykres 8. Prognoza powierzchni użytkowej mieszkań do roku 2020 na terenie miasta Ciechocinek.	36

Wykres 9. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie miasta Ciechocinek w latach 2005– 2014.	36

Wykres 10. Prognoza liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie miasta Ciechocinek do roku 2020	37

Wykres 11. Struktura paliw opałowych wykorzystywanych na potrzeby cieplne na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek.	80

Wykres 12. Struktura procentowa paliw wykorzystywanych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek.	82

Załącznik I – Baza emisji

Załącznik II  – Baza emisji załącznik mapowy

# Text boxes

| Działanie X |
| --- |
| Nazwa Działania | Wzrost efektywności energetycznej obiektów sanatoryjnych |
| Sektor | Budynki komunalne |
| Strefa uzdrowiskowa | A |
| Okres realizacji | 2016-2020 |
| Jednostka odpowiedzialna | Kierownik jednostki |
| Efekt ekologiczny - redukcja zużycia energii [MWh/rok] | 1 153,23 |
| Efekt ekologiczny - redukcja emisji [Mg CO2/rok] | 936,43 |
| Efekt ekologiczny – wzrost produkcji z OZE [MWh/rok] | 332,34 |
| Szacowany koszt działania [zł] | 24 000 000,00 |
| Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg CO2/rok] | 25 629,25 |
| Źródło finansowania | środki własne, środki zewnętrzne, w tym: środki unijne i środki krajowe |

| Działanie XIX |
| --- |
| Nazwa Działania | Montaż instalacji pomp ciepła dla budynków mieszkalnych |
| Sektor | Budynki mieszkalne |
| Strefa uzdrowiskowa | A,B,C |
| Okres realizacji | 2016 - 2020 |
| Jednostka odpowiedzialna | Mieszkańcy |
| Efekt ekologiczny - redukcja zużycia energii [MWh/rok] | - |
| Efekt ekologiczny - redukcja emisji [Mg CO2/rok] | 985,20 |
| Efekt ekologiczny – wzrost produkcji z OZE [MWh/rok] | - |
| Szacowany koszt działania [zł] | 229 320,00 zł |
| Szacunkowy koszt jednostkowy [zł/Mg CO2/rok] | 232,76 |
| Źródło finansowania | środki własne, środki zewnętrzne, w tym: środki unijne i środki krajowe |

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

Bliskie usytuowanie autostrady A1 oraz przebieg wojewódzkiej drogi 266 przez teren Ciechocinka,

Centralne położenie w stosunku do dużych aglomeracji miejskich (Toruń, Inowrocław, Włocławek)

występuje potencjał krajobrazowy, który daje podstawy dla rozwoju aktywizacji gospodarczej oraz podniesienia atrakcyjności

w zakresie turystyki, agroturystyki i wypoczynku,

strefa uzdrowiskowa z tężniami solankowymi,

występowanie wód mineralnych,

szeroko rozwinięta baza hotelowo – noclegowa,

szeroki dostęp do usług medycznych i leczenia uzdrowiskowego,

szereg imprez kulturalnych,

spadająca liczba mieszkańców,

niewielka ilość ścieżek rowerowych,

zanieczyszczenie powietrza benzo(a)pirenem oraz pyłami PM10 pochodzącymi głownie z komunikacji,

problem niskiej emisji pochodzącej głównie z indywidualnych systemów grzewczych,

niewielki udział wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

zużycie infrastruktury uzdrowiskowej,

mała ilość podmiotów gospodarczych spoza branży uzdrowiskowej i turystycznej,

brak terenów pod inwestycje,

ograniczenia związane ze strefą uzdrowiskową,

niska świadomość ekologiczna społeczeństwa,

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE

ZAŁĄCZNIK NR ……….

DO UCHWAŁY NR ………………….

PRZYJĘTEJ DO REALIZACJI PRZEZ

RADĘ MIEJSKĄ W CIECHOCINKU

Z DNIA ……………………………………….

SZANSE

ZAGROŻENIA

efektywne wykorzystanie funduszy ekologicznych i UE,

dostosowanie przepisów prawa do wymogów UE,

możliwość poszerzenia współpracy

z miastami partnerskimi w wielu płaszczyznach życia i wykorzystanie ich doświadczeń,

zwiększenie dostępności środków na realizację inwestycji ochrony środowiska,

integracja ze strukturami UE wymuszająca działania na rzecz poprawy stanu środowiska,

możliwości dotacji z funduszy narodowych i europejskich,

planowany wzrost udziału OZE w skali kraju do 15% do 2020 roku.

wzrost zanieczyszczenia środowiska spowodowanego rosnącym natężeniem ruchu tranzytowego,

zmienna niestabilna polityka państwa w sferze określenia dochodów własnych jednostek samorządów terytorialnych,

brak kompromisu w skali globalnej co do porozumienia w celu redukcji emisji CO2,

osłabienie polityki klimatycznej UE,

wysoki koszt inwestycji w OZE.

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE

DZIAŁANIA MIĘDZYSEKTOROWE

OŚWIETLENIE ULICZNE

CIECHOCINEK, 2016 r.

UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA

UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA - SANATORIA

TRANSPORT

PRZEDSIĘBIORCY

MIESZKAŃCY